# 大方坯结晶器水口及流场温度场研究

### 论文摘要

随着现代工业的发展，以往普通规格的方坯难以满足市场的需要，进一步研发大型连铸机，生产出大断面的钢材成为亟需解决的问题。由于结晶器内部的流动状态，传热效果，液面波动以及夹杂物的运动情况等，严重影响着铸坯的质量，所以，对于大方坯冶金行为的研究具有重要的意义。根据大方坯的特点及生产的要求，对连铸机生产过程中所需要的某些关键工艺参数进行了研究，通过模拟结果分析，寻找其合适的工艺参数，具有重要的指导意义和参考价值。首先，采用“薄片法”的思想，对方坯的凝固传热进行了初步研究，分析方坯的温度场以及结晶器出口坯壳的厚度，防止拉漏事故的发生；此外还对水口的结构进行设计，并运用ANSYS软件中流固耦合模块进行强度分析。其次，利用FLUENT软件，建立了大方坯连铸机结晶器内部铸坯的三维模型，运用VOF模型对比分析了四孔水口和五孔水口，在不同浸入深度、不同倾斜角度的流场及其钢渣界面的波动程度。最后，利用FLUENT软件中的多相流模型，对比分析不吹入氩气与吹入氩气对连铸结晶器内流场的影响；同时也利用DPM模型，对结晶器内夹杂物的去除率进行研究，分析夹杂物不同密度、不同数量以及不同加入位置对其去除率的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 连铸技术概述

- 1.1.1 方坯连铸机分类

- 1.1.2 大方坯连铸特点

- 1.1.3 大方坯连铸的发展现状

- 1.2 结晶器内钢液流动研究

- 1.3 结晶器的作用

- 1.4 结晶器内液面波动研究现状

- 1.4.1 钢渣界面的研究现状

- 1.4.2 吹氩气的研究现状

- 1.5 结晶器内夹杂物运动行为的研究

- 1.6 本文研究的内容与意义

- 1.6.1 课题主要研究内容

- 1.6.2 课题研究的意义

- 第2章 大方坯连铸机参数及流体力学理论

- 2.1 大方坯连铸机参数研究

- 2.1.1 大方坯拉坯速度

- 2.1.2 液相穴深度

- 2.1.3 结晶器出口最小安全坯壳厚度

- 2.2 结晶器内浸入式水口设计

- 2.2.1 出口倾角

- 2.2.2 出口面积

- 2.2.3 底部形状

- 2.2.4 浸入深度

- 2.2.5 内腔形状

- 2.3 流场的理论基础

- 2.3.1 连续性介质理论

- 2.3.2 流体的输运性质

- 2.3.3 描述流体的方程

- 2.4 铸坯的凝固理论

- 2.4.1 铸坯凝固的特点

- 2.4.2 结晶器内钢液凝固过程

- 2.5 本章小结

- 第3章 大方坯结晶器铸坯凝固及水口强度分析

- 3.1 结晶器铸坯凝固过程数值模拟

- 3.1.1 模型的基本假设

- 3.1.2 模型的控制方程

- 3.1.3 热物性参数的选择

- 3.1.4 计算结果及分析

- 3.2 结晶器浸入式水口的强度分析

- 3.2.1 ANSYS Workbench 软件介绍

- 3.2.2 模型的基本假设

- 3.2.3 基本方程

- 3.2.4 几何建模及网格划分

- 3.2.5 物性参数的选择

- 3.2.6 计算结果及分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 大方坯结晶器流场的研究

- 4.1 计算流体动力学简介

- 4.2 结晶器内钢水流动及其模型的建立

- 4.2.1 模型的基本假设

- 4.2.2 模型的控制方程

- 4.2.3 几何模型的建立及网格划分

- 4.2.4 边界条件及物性参数

- 4.2.5 计算结果及分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 结晶器内吹氩及夹杂物运动行为的研究

- 5.1 结晶器内吹氩钢水流动行为

- 5.1.1 多相流模型

- 5.1.2 模型的假设及控制方程

- 5.1.3 边界条件及初始条件

- 5.1.4 计算结果及分析

- 5.2 夹杂物运动行为的研究

- 5.2.1 离散相模型介绍

- 5.2.2 模型的基本假设

- 5.2.3 模型的控制方程

- 5.2.4 边界条件及初始位置

- 5.2.5 计算结果及分析

- 5.3 夹杂物的性质对其去除率的影响

- 5.3.1 不同密度对夹杂物去除的影响

- 5.3.2 夹杂物的数量对去除率的影响

- 5.3.3 不同加入位置对去除率的影响

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].倒角结晶器在线热态调宽技术的应用研究[J]. 连铸 2020(01)

- [2].铜质结晶器表面涂覆层的研究进展[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].结晶器热调宽控制模型[J]. 冶金自动化 2017(02)

- [4].复合式结晶器结构及温度场、热应力研究[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [5].结晶器热调宽控制模型[J]. 钢铁技术 2017(01)

- [6].探究连续铸钢中结晶器冷却水温差的测量和水量调节[J]. 中国锰业 2017(03)

- [7].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 冶金自动化 2017(05)

- [8].空心环形件电渣熔铸内结晶器的对流换热系数[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(08)

- [9].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 钢铁技术 2017(02)

- [10].鞍钢连铸倒角结晶器的应用实践[J]. 鞍钢技术 2017(05)

- [11].电渣重熔过程结晶器旋转对钢中夹杂物的影响[J]. 过程工程学报 2019(06)

- [12].连铸倒角结晶器生产实践[J]. 河南冶金 2016(05)

- [13].倒角结晶器技术在南钢的应用[J]. 南钢科技与管理 2020(03)

- [14].一种新型结晶器的设计及制造[J]. 国防制造技术 2013(03)

- [15].对硝基氯苯生产中卧式和翅片式结晶器的应用比较[J]. 江西化工 2012(01)

- [16].结晶器在线热态调宽速度的研究[J]. 炼钢 2009(05)

- [17].两种结晶器的透磁效果和冷却效果比较[J]. 特种铸造及有色合金 2008(01)

- [18].振动不同步对结晶器内铸坯应力影响有限元分析[J]. 钢铁钒钛 2019(02)

- [19].板坯连铸结晶器喂钢带模拟研究[J]. 铸造技术 2018(10)

- [20].新型结晶器内流场及温度场数值模拟[J]. 河北冶金 2016(06)

- [21].浅谈较大直径衬胶结晶器的问题及改进[J]. 化工管理 2014(09)

- [22].板坯连铸热顶结晶器研究[J]. 宝钢技术 2014(04)

- [23].连铸板坯倒角结晶器及应用[J]. 设备管理与维修 2014(08)

- [24].结晶器磨损对铸坯传热的影响[J]. 钢铁钒钛 2013(03)

- [25].结晶器在线监控集成系统的开发与应用[J]. 鞍钢技术 2012(02)

- [26].方管结晶器爆炸成形过程数值模拟[J]. 锻压技术 2011(02)

- [27].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术研究[J]. 铸造技术 2011(10)

- [28].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术的理论研究[J]. 连铸 2011(S1)

- [29].自振式结晶器在奥氏体不锈钢方圆坯上的应用[J]. 连铸 2011(S1)

- [30].翅片式结晶器在硝基氯苯生产中的应用[J]. 浙江化工 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3668df7529eba5693274529.html