# 聚羧酸系混凝土减水剂的合成研究

### 论文摘要

减水剂是目前研究和使用最广泛的一种混凝土外加剂,其中聚羧酸系减水剂具有减水率高、坍落度损失小、且生产和产品绿色化等优点,已经成为减水剂重点研究和发展的方向。目前国内聚羧酸系减水剂产品还存在着合成工艺不完善、性能不稳、成本高、品种单一等问题。本课题首先通过酯化反应,合成出减水剂可聚合大分子单体,然后采用“可聚合单体直接共聚法”,在水溶液中进行共聚,得到了新型的聚羧酸系混凝土减水剂,并对相关工艺参数进行了系统研究。本论文主要包括以下几方面研究内容:第一章,首先从四个方面对混凝土减水剂的研究进展做了简单综述:（1）减水剂的定义;（2）减水剂的发展阶段;（3）减水剂的种类及结构特点;（4）减水剂的作用机理。然后重点从七个方面全面回顾了聚羧酸系混凝土减水剂研究和应用状况,包括聚羧酸系减水剂的发展历史、研究和应用现状、发展阶段、性能优点、合成原料、合成方法和聚羧酸系减水剂研究中的存在问题及发展方向。第二章,用甲基丙烯酸与聚乙二醇单甲醚-1000（PEGME-1000）分别通过溶剂酯化、熔融酯化两种方法合成出减水剂大分子单体（MAAPEGME-1000）,并对两种方法下的最佳合成条件进行了优化,讨论了酸醇摩尔比、催化剂对甲苯磺酸用量、阻聚剂对苯二酚用量、携水剂用量、反应时间、反应温度等条件对大分子单体酯化率的影响。对两种方法的最佳合成条件及在最佳合成条件下合成的大分子单体的酯化率进行了比较,结果表明:溶剂酯化法效果更好,在甲苯做携水剂,甲苯用量为聚乙二醇单甲醚质量的100%,酸醇摩尔比为1.8:1,催化剂对甲苯磺酸的用量为聚乙二醇单甲醚质量的5%,阻聚剂对苯二酚的用量为甲基丙烯酸质量的6%,反应时间为8h的条件下,合成的MAAPEGME-1000酯化率达92%。对合成的MAAPEGME-1000的结构进行了表征,结果表明得到了预期产物。第三章,用自制的大分子单体及甲基丙烯酸分别与丙烯磺酸钠（SAS）、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙基磺酸钠（AMPS）共聚得到MAA-MAAMPEGME-SAS和MAA-MAAMPEGME-AMPS两种聚羧酸型减水剂;讨论了单体比例、引发剂过硫酸铵用量、反应温度、反应时间、单体滴加时间及大分子单体分子量等不同因素对产品减水率的影响,研究表明:对于MAA-MAAMPEGME-SAS共聚物减水剂,在nMAA:nMAAPEGME:nSAS为3:1:1,引发剂过硫酸铵用量为单体质量的45%,反应温度8085℃,滴加时间34h,反应时间8h,侧链MAAPEGME分子量8001200条件下合成的减水剂其减水率可达24.6% ;对于MAA-MAAMPEGME-AMPS共聚物减水剂,在nMAA:nMAAPEGME:nAMPS为3:1:（1.52）,引发剂过硫酸铵用量为单体质量的67%,反应温度7585℃,滴加时间2.54h,反应时间为6h,侧链MAAPEGME分子量8001200条件下合成的减水剂的减水率可达28.5%。对减水剂结构的表征结果证实所得产品与预期结果一致。第四章,对自制的两种减水剂的基本性能如固含量、静浆流动度等进行了测试,测试结果表明所得减水剂性能均符合国家标准。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1 减水剂概述

- 1.1 减水剂的定义

- 1.2 减水剂的发展阶段

- 1.3 减水剂的种类及结构特点

- 1.4 减水剂的作用机理

- 2 聚羧酸系减水剂

- 2.1 聚羧酸系减水剂的发展历史

- 2.2 聚羧酸系减水剂的研究和应用现状

- 2.3 聚羧酸系减水剂的发展阶段

- 2.4 聚羧酸系减水剂的性能优点

- 2.5 聚羧酸系减水剂的合成原料

- 2.6 聚羧酸系减水剂的合成方法

- 2.7 聚羧酸系减水剂研究中存在的问题及发展方向

- 3 本课题的提出及研究内容

- 3.1 本课题的提出

- 3.2 本课题研究内容

- 参考文献

- 第二章 聚羧酸系减水剂可聚合大分子单体的合成

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 试剂和仪器

- 2.2 甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚-1000 酯的合成

- 2.3 酯化率的测定

- 2.4 结构表征

- 3 甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚-1000 酯的结构表征

- 3.1 红外光谱表征

- 3.2 核磁共振氢谱表征

- 4 结果与讨论

- 4.1 溶剂酯化法合成MAAPEGME-1000 条件的确定

- 4.2 熔融酯化法合成MAAPEGME-1000 条件的确定

- 4.3 溶剂酯化法与熔融酯化法合成MAAPEGME-1000 的比较

- 4.4 其它分子量MAAPEGME 的合成条件

- 5 结论

- 参考文献

- 第三章 聚羧酸系减水剂的合成

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 试剂和仪器

- 2.2 减水剂的合成

- 2.3 测试和表征

- 3 MAA-MAAMPEGME-SAS、MAA-MAAMPEGME-AMPS 减水剂的表征

- 4 结果与讨论

- 4.1 MAA-MAAMPEGME-SAS 减水剂合成条件的确定

- 4.2 MAA-MAAMPEGME-AMPS 减水剂合成条件的确定

- 4.3 MAA-MAAMPEGME-SAS 和MAA-MAAMPEGME-AMPS 减水剂的比较

- 5 结论

- 参考文献

- 第四章 减水剂性能测试

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 试剂和仪器

- 2.2 性能测试

- 3 测试结果

- 4 结论

- 参考文献

- 硕士期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].年产3000吨糖精钠、1500吨混凝土减水剂项目[J]. 乙醛醋酸化工 2020(05)

- [2].天然多糖基混凝土减水剂研发趋势及应用进展[J]. 钦州学院学报 2019(05)

- [3].生物法在混凝土减水剂中应用[J]. 当代化工研究 2018(11)

- [4].一种混凝土减水剂的试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2017(01)

- [5].聚羧酸系混凝土减水剂的研究进展及发展趋势[J]. 现代化工 2011(04)

- [6].混凝土减水剂的应用现状及存在问题分析[J]. 建材世界 2014(01)

- [7].改性淀粉用作混凝土减水剂的研究进展[J]. 杭州化工 2009(04)

- [8].淀粉基混凝土减水剂作用机理研究[J]. 新型建筑材料 2017(08)

- [9].公路混凝土减水剂与水泥的相容性探讨[J]. 江西建材 2009(01)

- [10].混凝土减水剂最佳掺量测定的方法分析[J]. 建材与装饰 2017(09)

- [11].水泥与聚羧酸型混凝土减水剂适应性实验研究[J]. 水泥工程 2017(01)

- [12].混凝土减水剂含固量测定方法探讨[J]. 广州建筑 2017(01)

- [13].培训顾客是销售的最高理念[J]. 混凝土世界 2011(02)

- [14].浅谈混凝土减水剂之减水率测定方法的实际应用[J]. 铁道建筑技术 2011(03)

- [15].模糊综合评判在混凝土减水剂优选中的应用[J]. 人民珠江 2012(01)

- [16].聚羧酸减水剂生产中使用的危化品及防护措施[J]. 商品混凝土 2019(12)

- [17].新型高效混凝土减水剂的研究进展[J]. 广东化工 2008(11)

- [18].关于用原材料总粉量计算混凝土减水剂用量的探讨[J]. 混凝土 2012(11)

- [19].探索天然高分子基混凝土减水剂合成与应用策略[J]. 山东工业技术 2014(19)

- [20].浅谈我国混凝土减水剂行业现状及发展趋势[J]. 中国集体经济 2013(13)

- [21].第三代聚羧酸类混凝土减水剂的研究[J]. 应用化工 2020(01)

- [22].适用于氯氧镁水泥混凝土减水剂的制备与表征[J]. 应用化工 2020(08)

- [23].浅谈混凝土减水剂的进展[J]. 河南建材 2012(01)

- [24].混凝土减水剂的应用技术与质量控制[J]. 现代交通技术 2010(03)

- [25].水泥与混凝土减水剂相容性2010年技术交流会成都召开[J]. 辽宁建材 2010(11)

- [26].磺化麦草碱木质素的结构特征及其作为混凝土减水剂的性能[J]. 林产化学与工业 2008(02)

- [27].天然高分子基混凝土减水剂研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2016(11)

- [28].一种自制液体水泥助磨剂与混凝土减水剂适应性的研究[J]. 浙江建筑 2015(07)

- [29].碱木素改性用作混凝土减水剂的研究[J]. 华东纸业 2014(05)

- [30].聚羧酸系混凝土减水剂应用在工程中的探讨[J]. 混凝土 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e380ab6870fe07c62a68a6de.html