# 电极生物膜法去除亚硝酸盐氮的实验研究

### 论文摘要

电极生物膜法是近年来才发展起来的一项新型水处理技术,它结合了生物法和电化学法各自的优点,可以实现清洁、彻底的反硝化脱氮。同时电极生物膜法具有处理费用低,去除率高、易控制等优点。本次实验通过对连续式反应器和间歇式反应器脱氮效果的分析,考察了运行方式、C/N比、外加电流和水力停留时间等因素对两种BER工艺处理效果的影响,初步掌握了电极生物膜法的一些基本规律。首先设计了简单的BER反应器,然后对连续运行BER和间歇运行BER进行了调试运行和参数优化。得到二者运行的最佳温度和pH值:温度为30℃,pH=7.07.5。接下来,实验研究了C/N比对反硝化的影响,总的来说,C/N比越高,脱氮速率越快,脱氮效果越好。间歇式反应器在C/N比高和低时都有较好的脱氮效果,亚硝酸盐去除率最高可达93%。连续式反应器的脱氮效果随C/N比的降低而降低,当C/N=0时脱氮效果最差,亚硝酸盐去除率只有40%。然后,实验研究了电流对反硝化的影响,发现电流对反硝化有一定的促进作用,特别是在C/N比较小时,这种影响更为明显,在低C/N比条件下,连续式反应器受电流影响较大。本文还对间歇式BER反应器去除亚硝酸盐的动力学模型进行了初步研究,得到一级反应动力学方程:Ct=C0exp（-Kt）;同时得到本实验的最佳电流强度范围是23.7mA63.2mA。文章还研究了不同C/N比下的反应速率常数K,得到不同C/N比下的一级反应动力学方程。最后文章比较了不同流态的两种反应器类型,相对于连续式运行,间歇式运行更能达到一个好的脱氮效果,是BER的一种良好的运行方式。在间歇式运行的最佳反应条件下,反应器对亚硝酸盐氮的去除率最高可达93%,出水亚硝酸盐氮浓度最低可达1.22mg/L。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 氮污染概述

- 1.1.1 水环境中氮污染现状

- 1.1.2 水污染中氮污染的来源

- 1.1.3 氮污染的危害性

- 1.2 反硝化脱氮的基本理论

- 1.2.1 各类脱氮方法简介

- 1.2.2 各类方法比较

- 1.3 亚硝酸型硝化反硝化脱氮技术

- 1.3.1 亚硝酸型脱氮技术的进展

- 1.3.2 亚硝酸型硝化反硝化技术原理

- 1.3.3 亚硝酸型硝化反硝化技术原理

- 1.4 电极生物膜法

- 1.4.1 电极生物膜法的基本原理

- 1.4.2 电极生物膜法的研究进展

- 1.4.3 存在的问题与展望

- 1.5 研究目的和内容

- 1.5.1 研究目的和意义

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 实验装置与实验方法

- 2.1 实验装置和设备

- 2.1.1 实验装置

- 2.1.2 实验仪器和设备

- 2.2 检测项目的分析方法

- 2.3 本章小结

- 第3章 BER 调试运行

- 3.1 BER 调试运行

- 3.1.1 原水配制

- 3.1.2 污泥驯化

- 3.2 BER 的连续式运行

- 3.2.1 正交实验

- 3.2.2 影响因素调控

- 3.3 BER 的间歇式运行

- 3.3.1 正交实验

- 3.3.2 影响因素调控

- 3.4 本章小结

- 第4章 BER 脱氮效能

- 4.1 连续式BER 的运行参数分析

- 4.1.1 温度和pH 对脱氮效果的影响

- 4.1.2 电流对脱氮效果的影响

- 4.1.3 C/N 对脱氮效果的影响

- 4.1.4 HRT 对脱氮效果的影响

- 4.2 间歇式BER 的运行参数分析

- 4.2.1 温度和pH 对脱氮效果的影响

- 4.2.2 电流对脱氮效果的影响

- 4.2.3 C/N 对脱氮效果的影响

- 4.2.4 HRT 对脱氮效果的影响

- 4.3 连续式运行和间歇式运行的比较

- 4.4 BER 脱氮动力学模型

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生物膜法在污水处理中的有效应用[J]. 环境与发展 2020(05)

- [2].生物膜法应用于湿地恢复监测的适用性研究[J]. 江苏农业科学 2016(08)

- [3].生物膜法技术在污水处理中的有效应用分析[J]. 资源节约与环保 2014(12)

- [4].生物膜法在市政水处理中的应用[J]. 知识文库 2018(07)

- [5].生物膜法在医药废水处理中的应用分析[J]. 科学技术创新 2017(32)

- [6].电极-生物膜法去除亚硝酸盐氮的试验研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [7].生物膜法在污水净化中的应用研究[J]. 铜仁职业技术学院学报 2011(02)

- [8].电极生物膜法去除地下水中硝酸盐氮分析[J]. 科技经济导刊 2016(20)

- [9].电极生物膜法脱氮技术研究进展[J]. 三峡环境与生态 2012(01)

- [10].电极生物膜法反硝化工艺研究进展[J]. 工业水处理 2012(07)

- [11].膜生物膜法在水污染控制及资源回收中的研究进展[J]. 微生物学通报 2020(10)

- [12].浅谈生物膜法的应用[J]. 绿色环保建材 2018(03)

- [13].电极生物膜法去除地下水中的硝酸盐[J]. 轻工科技 2013(11)

- [14].关于生物膜法技术在污水处理中的有效应用[J]. 科技创业家 2013(06)

- [15].生物膜法在农村分散污水治理中的研究进展[J]. 北京水务 2018(06)

- [16].生物膜法在城市污水处理中的研究[J]. 中国资源综合利用 2019(04)

- [17].电极—生物膜法反硝化脱氮的特点和研究进展[J]. 环境科学导刊 2008(02)

- [18].生物膜法在市政水处理中的应用[J]. 城市道桥与防洪 2009(04)

- [19].生物膜法组合工艺处理高浓度生物质废水的试验研究[J]. 环境科技 2020(05)

- [20].生物膜法处理磷矿选矿废水[J]. 化工管理 2016(10)

- [21].生物膜法在市政水处理中的应用研究[J]. 民营科技 2015(07)

- [22].电极生物膜法反硝化工艺条件及过程[J]. 哈尔滨工业大学学报 2008(12)

- [23].折流淹没式生物膜法工艺提标改造思路探讨[J]. 给水排水 2016(11)

- [24].生物膜法在污水处理中的有效应用[J]. 节能与环保 2019(05)

- [25].基于生物膜法的堆肥臭气组合处理装置设计方法[J]. 中国新技术新产品 2018(01)

- [26].生物膜法处理有机废气的研究[J]. 科技与企业 2012(21)

- [27].生物膜法光发酵制氢的研究现状与展望[J]. 环境科学学报 2020(10)

- [28].微孔曝气与生物膜法处理农村受污染水体实验分析[J]. 南方农业 2017(30)

- [29].生物膜法处理硫化铅锌矿尾矿库外排废水[J]. 环境工程学报 2014(01)

- [30].生物膜法的应用现状及发展前景分析[J]. 节能 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e38ddfd3932890be55952827.html