# Ti-V合金氢化物氢同位素效应的研究

### 论文摘要

研究了Ti0.76V0.24,Ti0.51V0.49和Ti0.25V0.75三种合金及其氢化物的结构、吸氕、氘的热力学与动力学行为,测得了热力学、动力学参数和H-D平衡分离因子。结合理论模拟研究结果,获得了Ti—V合金的氢同位素效应。 Ti—V合金及其氢化物的结构确定,应用了XRD相结构分析和理论计算的方法。得到的结果是:研究的三种Ti—V合金为b.c.c结构,晶胞参数为0.3141nm;其纯β氢化物是f.c.c结构,晶胞参数为0.4314nm;Ti—V合金具有较好的稳定性,吸氕、氘后不发生分解。 对三种合金吸氕、吸氘的p—c—T关系进行了研究,得到了与XRD分析相同的结论,即Ti—V合金吸氕氘的相转变坪台要在c>1.0后才能出现。在c<1.0范围内,Ti—V合金的氢化物为Q相,其XRD谱图与Ti—V合金的XRD谱图相似,并且,Ti—V合金吸氕氘近似遵从Sievert（希乌尔）定律。应用Sievert（希乌尔）定律和Van’t Hoff（范德霍夫）方程分别计算了三种合金吸氕氘的热力学参数。在c<1.0范围内,三种合金吸氕氘的焓值随着合金中Ti含量的增加而增大;在c>1.0范围内,三种合金吸氕氘的焓值随着合金中Ti含量的增加而减少。Ti—V合金吸氕氘的热力学同位素效应不明显,但总体趋势是在相同条件下,氘的平衡压力略高于氕的平衡压力,表明氕化物比氘化物稳定。对三种合金—氢同位素体系的氢同位素效应进行了理论计算,得到各体系的总能量值和晶胞结构,通过比较得出Ti—V合金氕化物的稳定性>氘化物的稳定性>氚化物的稳定性。 测得了三种合金吸氕氘的动力学曲线,发现三种合金吸氕氘动力学不遵从常见的气—固反应动力学方程,动力学过程十分复杂,同时受到温度、时间、氢同位素的压力、氢同位素在金属中的组成等诸多因素的影响。通过研究归纳,得到三种合金吸氕氘的动力学方程及适用范围为: 三种合金吸氕氘表现出明显的动力学氢同位素效应。Ti—V合金吸氕氘比较,吸氕的速率快、表观反应速率常数大、表观活化能低。表明氕易在固相中富集,而氘则在气相中富集。 利用四极质谱仪测量了三种合金吸氕氘混合气体的平衡分离因子。结果是三种合金的氕氘分离因子数值均大于1,表明氘在气相中得到富集,而氕在固相中

### 论文目录

- 第一章 概述

- 1.1 金属氢化物的分类与基本性质

- 1.2 金属氢化物的应用

- 1.3 本工作的研究目标与计划

- 第二章 Ti—V合金的制备与物相分析

- 2.1 Ti—V合金的制备

- 2.2 Ti—V合金的物相分析

- 2.3 小结

- 第三章 Ti—V合金与氢同位素作用的热力学同位素效应研究

- 3.1 金属及合金吸氢热力学研究的基本理论

- 3.2 Ti—V合金—氢同位素体系的热力学特性

- 3.3 Ti—V合金—氢同位素体系的热力学同位素效应

- 3.4 理论计算

- 3.5 小结

- 第四章 Ti—V合金与氢同位素作用的动力学同位素效应研究

- 4.1 金属氢化物动力学基本理论

- 4.2 Ti—V合金氢化物的动力学

- 4.3 Ti—V合金吸氢的速率常数

- 4.4 Ti—V合金吸氢的动力学同位素效应

- 4.5 小结

- 第五章 Ti—V合金吸氕氘混合气体的分离因子的测定

- 5.1 四极质谱仪的校准

- 5.2 Ti—V合金—氕氘体系的分离因子

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 附录A 论文发表情况

- 附录B 理论计算数据

- 附录C 动力学方程的推导

### 相关论文文献

- [1].低碳、Ti-V复合微合金化钢的流变应力模型[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [2].Ti-V系合金的结构、力学性质及电子结构的第一原理研究[J]. 原子与分子物理学报 2020(04)

- [3].Ti-V基储氢合金及其氢化物的物相结构与组分优化设计[J]. 应用化学 2015(11)

- [4].循环热处理对Ti-V微合金钢组织和力学性能的影响[J]. 材料研究学报 2015(03)

- [5].钒含量对Ti-V微合金钢CGHAZ韧性影响研究[J]. 机械工程学报 2018(06)

- [6].双杂原子Ti-V-β沸石的合成、表征及催化性能研究[J]. 无机化学学报 2008(01)

- [7].模拟卷取和退火温度对Ti-V超低碳BH钢织构的影响[J]. 上海金属 2013(01)

- [8].华菱涟钢成功批量生产Ti-V复合强化薄规格产品[J]. 轧钢 2017(01)

- [9].两亲性Ti-V-β沸石的制备及其相界面催化反应性能的研究[J]. 无机化学学报 2008(11)

- [10].Ti和Ti-V微合金化低碳贝氏体钢组织性能及析出行为的研究[J]. 材料工程 2015(06)

- [11].Ti-V基多相合金的高温电化学性能和反应机制(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2011(09)

- [12].Ti-V微合金化热轧高强钢的相变规律及组织性能[J]. 钢铁研究学报 2019(08)

- [13].Ti-V基固溶体/La-Mg基合金复合储氢材料的结构与电化学性能[J]. 稀有金属材料与工程 2013(01)

- [14].Ti-V基固溶体/AB_5型镧镁基合金复合储氢材料的结构与电化学性能[J]. 无机材料学报 2012(05)

- [15].Ti-V复合微合金化高强钢CCT曲线的测定与分析[J]. 热加工工艺 2019(02)

- [16].Ti-V复合低碳钢在回火过程中MC型碳化物的析出与强化行为[J]. 钢铁研究学报 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3bb6cdcc454837b6dbdfb72.html