# 基于ARM9的汽车尾气检测系统研究

### 论文摘要

随着国民经济的发展,汽车产量也在逐年递增,而汽车排放的尾气已经成为了空气污染的一个重要因素。为了减少空气污染,改善大气质量,许多国家投入大量人力和财力支持该领域的研究,并出台了汽车尾气新的排放标准,迫切要求新一代汽车尾气检测设备的出现。本文在充分分析目前国内该领域研究状况的基础上,针对现有汽车尾气检测设备,在ARM-LINUX平台上尝试研制一种新型的以热电堆传感器为核心,利用郎伯比尔-定律为原理的汽车尾气检测设备,可检测汽车尾气中的一氧化碳（CO）、二氧化碳（C02）碳氢化合物（HC）这三种成分,并利用光化学传感器来检测汽车尾气中的氧气（02）、氮氧（N0）气体的含量。本文设计了一套完备的汽车尾气检测系统。包括气室结构,光源,传感器,滤光片等的选型；电子方面设计了ARM外围电路,光源控制电路,信号调理电路（放大,滤波处理）,数模转化电路和LCD显示驱动电路等。在数据处理方面,本文设计了一种模糊温度补偿方案,对汽车尾气检测数据由于温度引起的误差进行了模糊补偿研究,以保证了测量精度。在图像界面和通信接口方面,进行了LINUX操作系统在ARM平台上的移植,搭建了宿主机交叉开发环境,编写相关的驱动以及图形界面程序和使用UDP通信接口。通过仿真和实践验证在实时性、稳定性等方面都达到了预期目标,为满足汽车尾气新的排放标准和汽车尾气检测的行业标准迈进一步。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的背景和发展趋势

- 1.1.1 汽车尾气的危害性

- 1.1.2 国内外在汽车尾气检测方面的现状

- 1.2 嵌入式系统

- 1.2.1 嵌入式系统的概念

- 1.2.2 嵌入式系统的特点

- 1.2.3 嵌入式系统的体系结构

- 1.3 论文的研究意义以及技术改进

- 第二章 汽车尾气检测原理的总体分析与设计

- 2.1 汽车尾气检测系统的理论基础

- 2.2 汽车尾气检测系统的气路模块

- 2.3 汽车尾气检测系统的硬件模块划分

- 第三章 系统硬件设计与实现

- 3.1 ARM9微处理器

- 3.2 S3C2440处理器详解

- 3.3 信号调理电路模块

- 3.3.1 根据NDIR原理检测到信号的调理电路

- 3.3.2 NO传感器信号的调理电路

- 3.3.3 O2传感器信号的调理电路

- 3.3.4 压力传感器MPX100p信号的调理电路

- 3.4 系统存储模块

- 3.4.1 SDRAM存储系统

- 3.4.2 FLASH存储系统

- 3.4.3 EEPROM

- 3.5 系统功能模块

- 3.5.1 AD电路模块

- 3.5.2 按键

- 3.5.3 红外光源驱动电路

- 3.5.4 串口通讯接口

- 3.5.5 网络接口

- 3.5.6 LCD接口

- 3.5.7 复位电路

- 3.5.8 电源模块

- 3.5.9 JTAG连接电路图

- 3.5.10 气泵和电磁阀控制电路

- 第四章 软件平台的搭建

- 4.1 嵌入式LINUX操作系统

- 4.1.1 交叉开发环境的建立

- 4.1.2 建立交叉编译工具链

- 4.1.3 安装交叉编译工具

- 4.2 配置和编译嵌入式LINUX内核

- 4.3 BOOTLOADER的移植

- 4.3.1 Bootloader概述

- 4.3.2 Bootloader的启动方式及流程

- 4.3.3 U-Boot的移植

- 4.4 移植文件系统

- 4.4.1 文件系统简介

- 4.4.2 下载安装相关软件工具

- 4.4.3 制作过程

- 第五章 LINUX设备驱动程序开发

- 5.1 LINUX驱动设备程序简介

- 5.2 LINUX设备驱动程序的开发流程

- 5.2.1 LED驱动程序

- 5.2.2 按键的驱动程序

- 5.2.3 AD7856驱动

- 5.2.4 LCD驱动移植

- 5.2.5 网卡驱动移植

- 5.2.6 触摸屏驱动程序

- 第六章 测量数据处理

- 6.1 信号滤波

- 6.2 计算浓度值

- 6.2.1 测量初始值

- 6.2.2 校准标定

- 6.2.3 误差分析

- 6.2.4 模糊逻辑

- 6.2.5 误差测量

- 6.2.6 模糊补偿器

- 6.3 曲面拟合

- 6.4 压力引起的误差补偿

- 第七章 图形界面及UDP通信

- 7.1 基于QT的控制界面的实现

- 7.1.1 简介

- 7.1.2 Qt及Qt-embedded的安装

- 7.1.3 控制界面的实现

- 7.2 UDP概述

- 7.2.1 UDP协议

- 7.2.2 UDP通信软件设计

- 第八章 结论和展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于ARM9的智能开关监控与保护的设计[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [2].基于ARM9的俄罗斯方块设计与实现[J]. 陇东学院学报 2017(03)

- [3].ARM9嵌入式船舶监控系统技术开发[J]. 舰船科学技术 2016(16)

- [4].基于ARM9的汽车行驶记录仪[J]. 科技传播 2014(19)

- [5].基于ARM9的齿轮加工数控系统的研究[J]. 机床与液压 2017(02)

- [6].基于ARM9的图片动态手势识别系统[J]. 电子世界 2016(12)

- [7].基于ARM9的轨道油气润滑系统控制器设计[J]. 沈阳化工大学学报 2015(02)

- [8].基于ARM9的汽车行驶记录仪设计[J]. 汽车工程师 2014(01)

- [9].基于ARM9的智能函数发生器的设计[J]. 黑龙江科技信息 2012(07)

- [10].基于ARM9的汽车行驶记录仪的总体设计[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2012(06)

- [11].基于ARM9的可视电话终端系统设计[J]. 科技创新导报 2011(14)

- [12].基于ARM9的新型对讲机方案研究[J]. 微计算机信息 2010(35)

- [13].基于ARM9的嵌入式仿人机器人控制系统设计[J]. 工业控制计算机 2009(10)

- [14].基于ARM9的嵌入式电网参数实时检测系统的实现[J]. 中国农村水利水电 2008(01)

- [15].基于ARM9嵌入式系统的掌纹识别系统的实现[J]. 计算机技术与发展 2008(09)

- [16].基于ARM9的火灾报警控制器的设计[J]. 低压电器 2008(18)

- [17].基于ARM9的自适应背景差法智能远程视频监控系统[J]. 仪表技术与传感器 2015(11)

- [18].基于嵌入式arm9的智能家居远程控制系统[J]. 计算机光盘软件与应用 2014(24)

- [19].基于ARM9的嵌入式无线智能家居网关设计[J]. 软件导刊 2015(07)

- [20].基于ARM9的可移动微系统遥控器设计[J]. 火力与指挥控制 2014(05)

- [21].基于ARM9的嵌入式数控系统的设计[J]. 机械设计与制造 2012(03)

- [22].基于arm9和蓝牙技术的便携式微型打印机设计[J]. 电脑知识与技术 2012(33)

- [23].基于ARM9的嵌入式工业控制器设计[J]. 辽宁石油化工大学学报 2011(01)

- [24].基于ARM9的心电监护系统[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2011(17)

- [25].基于ARM9的嵌入式数控系统的研究[J]. 机电工程技术 2011(05)

- [26].基于ARM9的非球面眼镜片数控车床设计[J]. 机床与液压 2011(14)

- [27].一种基于ARM9的排队系统设计[J]. 电子测量技术 2010(06)

- [28].基于ARM9嵌入式系统的矿用组合开关研究[J]. 煤炭工程 2009(06)

- [29].基于ARM9与FPGA的嵌入式固态存储系统[J]. 现代雷达 2009(08)

- [30].基于ARM9的汽车行驶记录仪研究[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2008(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3c51e649ac840f14069fdda.html