# 基于虚拟检测器的车辆检测系统研究与实现

### 论文摘要

智能交通系统（ITS）是未来交通系统的发展方向,它实时、准确、高效的综合利用交通信息为人们的生产和生活提供便利。通过视频检测方法实时地收集交通信息,以其方便有效等独特的优势,逐渐成为交通信息采集领域的主流技术之一。本文以视频监测系统中运动车辆为研究对象,对道路的背景提取及更新、阴影抑制、车辆跟踪及信息提取等视频检测中的难点问题进行研究,从而开发出一个视频车辆检测系统原型。在背景提取方面,比较了现有理论和算法,针对系统的特定对象（城市快速路或高速路）,结合虚拟线圈的设置方式,提出了一种基于不变性的分块背景提取和更新算法,大大提高了背景提取的时间效率,为后续工作提供有力保障。在目标检测方面,采用虚拟检测器技术,在背景提取及更新的基础上,利用图像低阶和高阶统计量的特性,检测当前特定范围内是否有车辆存在,并通过阴影抑制方法消除阴影的影响。在车辆跟踪方面,重点分析了基于Kalman滤波的原理及在视频目标跟踪上的经典应用,并通过建立相应的模型进行仿真,了解到此跟踪模型步骤繁琐,而且每一步都影响跟踪和检测效果,因此,经过分析实际场景,对经典跟踪方法做了改进,提出了基于虚拟线圈的Kalman跟踪方法,通过测试表明,此方法在快速路场景下,完全满足系统要求,具有较高的实用性。文章最后利用面向对象技术,用C++语言开发了一个视频车辆检测系统原型,实现了交通参数记录和查询功能,对检测的交通参数作了进一步处理,得到更有价值的交通信息。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 智能交通系统简介

- 1.1.2 智能交通系统发展现状

- 1.2 视频检测技术概述

- 1.3 课题来源及论文研究目的

- 1.4 论文组织结构

- 第二章 视频车辆检测技术及其理论基础

- 2.1 视频车辆检测技术的主要方法

- 2.1.1 虚拟线圈法

- 2.1.2 跟踪目标法

- 2.2 本章小结

- 第三章 背景模型及运动目标检测

- 3.1 运动目标检测算法

- 3.1.1 时间差分法

- 3.1.2 光流法

- 3.1.3 背景减除法

- 3.2 背景模型的建立

- 3.2.1 常用背景提取算法

- 3.2.2 改进的背景提取及更新算法

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于虚拟检测器的预估跟踪模型

- 4.1 视频车辆跟踪模型

- 4.1.1 确定目标运动模型

- 4.1.2 目标状态预测

- 4.2 经典视频目标跟踪方法

- 4.3 基于虚拟检测器的预估跟踪模型

- 4.3.1 车辆存在检测

- 4.3.2 车辆预估跟踪

- 4.4 本章小结

- 第五章 基于虚拟检测器的车辆检测系统设计与实现

- 5.1 软件设计开发概述

- 5.2 车辆视频检测系统的构建

- 5.2.1 系统设计与实现

- 5.2.2 实验设备及开发平台

- 5.2.3 交通信息的应用

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 论文总结

- 6.2 后期展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A （攻读学位期间发表论文）

- 附录B （常见轿车长度）

### 相关论文文献

- [1].基于对抗学习与深度估计的车辆检测系统[J]. 辽宁石油化工大学学报 2020(03)

- [2].浅析智能交通中的车辆检测技术及发展[J]. 居舍 2017(32)

- [3].基于HOG-GentleBoost的车辆检测方法[J]. 计算机时代 2018(06)

- [4].世界各国的车辆检测[J]. 汽车与安全 2012(12)

- [5].有限状态机在夜间车辆检测上的应用[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [6].基于双车辆可变形部件模型的车辆检测方法[J]. 汽车工程 2017(06)

- [7].基于双车辆可变形部件模型的车辆检测方法研究[J]. 南方农机 2017(20)

- [8].智能交通系统中车辆检测方法的研究[J]. 信息化建设 2015(12)

- [9].手机在车辆检测中的应用[J]. 汽车维护与修理 2013(05)

- [10].基于机器视觉的隧道车辆检测系统设计与实现[J]. 自动化与仪器仪表 2015(09)

- [11].重庆机动车强检“第一现场”[J]. 今日重庆 2017(06)

- [12].基于视频的夜间车辆检测与跟踪[J]. 计算机技术与发展 2020(05)

- [13].基于CenterNet-GYolov3的车辆检测方法[J]. 软件 2020(05)

- [14].基于雷达应用原理的车辆检测方案[J]. 中国交通信息化 2019(06)

- [15].论车辆检测技术的方法及应用[J]. 山西建筑 2017(33)

- [16].基于视频监控的高速公路运动车辆检测技术分析[J]. 四川水泥 2016(05)

- [17].基于视频的运动车辆检测算法研究[J]. 企业科技与发展 2016(04)

- [18].车辆检测技术专利技术综述[J]. 中国新通信 2015(05)

- [19].基于智能球机的视频车辆检测系统的设计[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [20].监控场景下的实时车辆检测方法[J]. 电子测量与仪器学报 2018(07)

- [21].国外移动式车辆检测技术分析[J]. 汽车与安全 2012(12)

- [22].车辆检测报告单审核应注意的问题[J]. 汽车维护与修理 2013(11)

- [23].基于磁阻传感器的车辆检测算法[J]. 激光杂志 2015(09)

- [24].视频处理中的车辆检测技术浅析[J]. 信息通信 2014(01)

- [25].无人机逆向车辆检测数据时效性分析[J]. 交通运输系统工程与信息 2014(01)

- [26].车辆检测技术实验教学的改革与探索[J]. 高校实验室工作研究 2012(04)

- [27].视频车辆检测技术及发展趋势[J]. 中国人民公安大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [28].基于深度学习的车辆检测[J]. 中国公共安全 2019(12)

- [29].车辆检测传感技术践析[J]. 中国公共安全 2019(03)

- [30].一种视频监控中的夜间车辆检测方法[J]. 无线通信技术 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3d336e6629e9b71a180f66a.html