# 廖坊水电站接地系统的设计与研究

### 论文摘要

安全合格的接地网对整个电力系统运行起着至关重要的作用,当电网运行中发生故障,接地网可以迅速的解除故障电流,确保接地网的电位、接触电势处于一个安全水平,保证人身和设备安全。水电站处于高土壤电阻率山区,接地网的建设更显的重要。本论文将阐述廖坊水电站接地系统的设计。并从边界元法的角度,通过建立接地系统数学模型,对廖坊水电站接地系统进行分析和研究,试着解决在工程设计中碰到的接地电阻问题。本论文着重从以下两方面进行研究。一、以大坝溢流坝段消力池底板、厂房尾水渠底板、大坝厂房进水口底板接地网作为研究目标,从边界元角度,建立水平两层土壤模型。二、以大坝坝体、左右岸接地网为研究对象,从边界元角度,建立纵向三层土壤模型。拿廖坊作为工程实例,通过博超软件,验证建立模型的正确性。再计算不同水位、不同季节、不同运行状态下布置的接地网电阻情况,更好服务于实际工程建设和设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究接地系统的重要意义

- 1.1.1 良好的接地系统是确保电力系统运行安全的关键

- 1.1.2 大型水电站接地系统研究的重要意义

- 1.2 接地系统的国内外研究发展概况

- 1.2.1 国内研究概况

- 1.2.2 国外研究概况

- 1.3 水电站接地系统设计中存在的问题

- 1.4 本文的主要工作内容

- 第2章 边界元法

- 2.1 边界元法（BEM）的发展

- 2.2 有限元法（FEM）与边界元法（BEM）的关系

- 2.3 加权余数法与边界元法（BEM）的关系

- 2.4 边界元法的基本原理及其在接地计算中的具体运用

- 2.4.1 边界元法的基本原理

- 2.4.2 接地参数计算数学模型的建立

- 第3章 多层（水平）分层土壤电阻率模型

- 3.1 引言

- 3.2 土壤视在电阻率模型

- 3.3 建立土壤模型

- 3.3.1 目标函数的建立及土壤结构的反演法

- 3.3.2 初值的选取

- 3.4 廖坊接地系统针对水平两层土壤（尾水渠底板、大坝溢流坝段消力池底板接地网）的计算

- 3.4.1 水平两层土壤的格林函数

- 3.4.2 水平两层土壤模型的边界元求解

- 3.5 廖坊接地系统的水平两层土壤模型的计算实例

- 第4章 纵向三层土壤电阻率模型

- 4.1 引言

- 4.2 纵向三层土壤计算模型及格林函数

- 4.2.1 纵向三层土壤的计算模型

- 4.2.2 纵向三层土壤的格林函数

- 4.3 廖坊接地系统对纵向三层土壤（大坝坝体）的计算

- 4.3.1 纵向三层土壤的格林函数

- 4.3.2 纵向三层土壤模型的边界元求解

- 4.4 廖坊接地系统的纵向三层土壤模型的计算实例

- 第5章 廖坊水电站接地系统分析和研究

- 5.1 廖坊水电站概况

- 5.2 廖坊水电站接地装置的布置要求

- 5.2.1 大坝接地装置

- 5.2.2 主、副厂房、110KV升压开关站、GIS接地装置

- 5.2.3 溢流坝段消力池底板、尾水渠底板接地装置

- 5.3 廖坊水电站接地电阻的计算参数

- 5.3.1 廖坊水电站电阻率的选取

- 5.3.2 单相对地短路入地电流参数的确定

- 5.4 接地电阻的计算方法和程序验证

- 5.4.1 接地电阻的计算模型

- 5.4.2 接地电阻的计算结果

- 5.4.3 接地电阻的计算软件介绍

- 5.4.4 计算软件的参数输入

- 5.4.5 计算结果对比分析

- 5.4.6 廖坊水电站接地系统计算结论

- 5.5 廖坊水电站接地装置的均压和隔离措施

- 5.5.1 均压措施

- 5.5.2 隔离措施

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 进一步工作方向

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].工厂配电接地系统接地方法的探究[J]. 涟钢科技与管理 2015(03)

- [2].高速铁路综合接地系统实测数据跟踪统计分析与研究[J]. 铁道通信信号 2019(S1)

- [3].浅析高速铁路综合接地系统施工技术[J]. 地产 2019(20)

- [4].智能可视化接地系统在场段集中挂设地线中的应用研究[J]. 隧道与轨道交通 2019(S2)

- [5].地铁车站综合接地系统方案及施工配合要点[J]. 智能城市 2020(09)

- [6].高电阻接地系统在海洋石油平台上的应用探究[J]. 石化技术 2020(08)

- [7].接触网可视化接地系统的应用分析[J]. 集成电路应用 2020(09)

- [8].内下二级电站接地系统改造施工方案浅析[J]. 湖南水利水电 2019(05)

- [9].浅析广播电视机房设备接地系统[J]. 电视指南 2017(15)

- [10].放热焊接技术在接地系统施工中的应用分析[J]. 低碳世界 2016(32)

- [11].110kV施家冲变多模接地系统与小电流接地选线装置运行定值分析及优化使用方案[J]. 中国高新技术企业 2017(06)

- [12].设备机壳接地系统与电源零线接地系统的零电位改造[J]. 西部广播电视 2017(03)

- [13].城市微电网接地系统选择与设计[J]. 高压电器 2017(05)

- [14].浅谈邹城市广播电视台接地系统[J]. 有线电视技术 2017(04)

- [15].双层接地系统在市区变电站中的应用[J]. 电力安全技术 2015(12)

- [16].探究民用建筑防雷及接地系统的设计和安装弊病[J]. 科技风 2016(06)

- [17].浅谈大型接地系统的设计和分析[J]. 电力系统及其自动化学报 2015(03)

- [18].智能大厦防雷与接地系统监理工作探究[J]. 数码世界 2017(07)

- [19].地铁车站综合接地系统方案[J]. 环球市场信息导报 2017(18)

- [20].高速公路隧道接地系统改造方案及施工工艺[J]. 北方交通 2020(11)

- [21].杆塔输电线路接地系统阻值测量[J]. 巴音郭楞职业技术学院学报 2011(03)

- [22].厂区室外照明接地系统类型选择研究[J]. 机电信息 2020(05)

- [23].煤矿工业场地道路照明接地系统问题探讨[J]. 煤炭工程 2020(04)

- [24].新型长寿命复合接地系统研究及应用[J]. 电瓷避雷器 2019(04)

- [25].接地系统对设备的影响[J]. 现代食品 2019(20)

- [26].市内变电站接地系统的设计和分析[J]. 电网与清洁能源 2016(12)

- [27].浅谈发电厂接地系统的作用与设计[J]. 科技展望 2016(11)

- [28].高速铁路综合接地系统运用中问题及对策[J]. 上海铁道科技 2015(01)

- [29].35kv变电站的接地系统设计与施工[J]. 科技创新与应用 2014(18)

- [30].变电所新型接地系统施工技术应用研究[J]. 电子制作 2014(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3dc57c03362a45a505696f2.html