# 催化加氢法合成2，2’-二氯氢化偶氮苯

### 论文摘要

2,2′—二氯氢化偶氮苯（以下简称DHB）是合成3,3′—二氯联苯胺盐酸盐（以下简称DCB）的中间体。本文通过邻硝基氯苯加氢的方法合成DHB。运用扫描电镜、氮吸附法、全谱等离子发射光谱等方法对催化剂的载体活性炭进行了系统分析,结果表明大比表面、大孔容、大孔径、形貌良好的活性炭较适合本反应体系,而金属杂质的含量对催化剂的影响较小,这为选择、购买催化剂的载体提供了理论依据。对催化剂的制备工艺进行的优化研究结果表明氯铂酸的浓度为0.05625g/ml,pH值在3左右,滴加时间在90分钟时,用甲醛还原的催化剂性能较好,选择性在88%左右,套用次数大于10。选用甲苯为溶剂,25%氢氧化钠水溶液为反应体系,并添加助剂进行加氢反应,DHB的收率可达88%。 本文对邻硝基氯苯加氢动力学进行了研究,在313～343K、0.3～0.6MPa范围内Rideal—Eley历程更好地表现了反应本质,主副反应的本征动力学方程分别为: 主反应 r1=（（k′3K2CAaHP+H）/（1+K2CA+K8CD）） 副反应 r2=（（K″3K2CAaHPH）/（1+K2CA+K8CD）） 其中 k′3=1.46×102exp（-2.40×104/RT）min-1, k″3=1.35exp（-1.97×104/RT）min-1, K2=3.73×10-3exp（1.84×104/RT）L·mol-1, K2·aH=1.32×10-2exp（1.13×104/RT）MPa-1, K8=2.68×10-2exp（1.02×104/RT）L·mol-1主副反应的活化能分别是24.0和19.7KJ/mol,表明高温有利于提高正反应进行,增加压力也能提高反应速率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 DHB的制备方法

- 1.1.1 锌粉法

- 1.1.2 甲醛法

- 1.1.3 硫氢化钠法

- 1.1.4 水合肼法

- 1.1.5 甲酸法

- 1.1.6 电解还原法

- 1.1.7 催化加氢法

- 1.2 加氢催化剂

- 1.2.1 加氢催化剂

- 1.2.2 催化加氢合成DHB的催化剂

- 1.2.2.1 Pd／C催化剂

- 1.2.2.2 Pt／C催化剂

- 2／C催化剂'>1.2.2.3 PtS2／C催化剂

- 1.3 催化剂的表征

- 1.3.1 载体炭的表征

- 1.4 DHB合成机理

- 1.5 本课题的研究内容

- 1.5.1 路线的选择

- 1.5.2 催化剂的选择

- 1.5.3 对催化剂制备中几种影响因素的研究

- 1.5.4 反应条件的研究和助剂的探讨

- 1.5.5 催化反应动力学的研究

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验原料及试剂

- 2.2 实验仪器

- 2.3 测试和表征

- 2.3.1 载体的表征

- 2.3.1.1 灰分的分析

- 2.3.1.2 活性炭中金属元素的分析

- 2.3.1.3 活性炭比表面、比孔容、孔径分布的分析

- 2.3.2 催化剂的表征

- 2.3.2.1 催化剂表面Pt粒子的表征

- 2.3.2.2 催化剂的考评

- 2.4 实验

- 2.4.1 装置

- 2.4.2 操作步骤

- 2.5 产品和原料的分析

- 第三章 载体及载体的表征

- 3.1 载体的筛选

- 3.2 载体的预处理

- 3.3 载体的保存条件考察

- 3.4 载体的比表面、孔容、孔径分析

- 3.5 载体的电镜分析

- 3.6 载体中金属盐含量对催化剂的影响

- 3.7 小结

- 第四章 不同制备条件对催化剂的影响

- 4.1 不同的制备方法对催化剂的影响

- 4.2 同一制备方法，不同工艺对催化剂的影响

- 4.3 催化剂的保存条件对催化剂的影响

- 4.4 催化剂的电镜分析

- 4.5 小结

- 第五章 加氢条件对反应的影响

- 5.1 助剂的加入对加氢反应的影响

- 5.2 溶剂用量对反应的影响

- 5.3 碱浓度对反应的影响

- 5.4 反应温度对反应的影响

- 5.5 反应压力对反应的影响

- 5.6 催化剂重复使用和活性的关系

- 5.7 小结

- 第六章 反应动力学的研究

- 6.1 实验

- 6.2 结果与讨论

- 6.3 动力学模型

- 6.4 模型参数的求取

- 6.5 小结

- 符号说明

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].含氢化诺卜基叔胺氢卤酸盐的合成与抑菌活性研究[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [2].冷氢化技术在多晶硅生产中的应用[J]. 化工管理 2016(11)

- [3].气相色谱-质谱联用法测定食品用硅油纸中氢化三联苯的迁移量[J]. 云南化工 2019(12)

- [4].氢化二聚酸制备路径研究[J]. 现代盐化工 2020(02)

- [5].碱土金属有机氢化物的研究进展[J]. 有机化学 2019(06)

- [6].氢化诺卜基腈及其衍生物的合成与结构表征[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [7].铸锭氢化制备钽钨合金粉末的研究[J]. 金属材料与冶金工程 2017(01)

- [8].N-烷基氢化诺卜基胺及其丙酰化衍生物的合成与活性研究[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [9].气相色谱法测定三类氢化油脂反式脂肪酸的含量[J]. 化工管理 2016(23)

- [10].氧化钛基纳米材料的表面氢化研究进展[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [11].国内多晶硅冷氢化技术应用研究[J]. 化工管理 2015(16)

- [12].国内多晶硅冷氢化技术应用研究[J]. 化工技术与开发 2013(02)

- [13].四氯化硅氢化工艺研究与探讨[J]. 石油化工应用 2013(03)

- [14].多晶硅氢化炉防接地改造[J]. 江西化工 2012(01)

- [15].大白栓菌中3-氢化松苓酸B含量的测定[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [16].氢化物原子荧光分光光度法测定食品中汞的不确定度评定[J]. 职业与健康 2010(19)

- [17].国内多晶硅冷氢化技术应用研究[J]. 化工管理 2018(23)

- [18].氢化反应器耳式圈座设计计算[J]. 内蒙古石油化工 2016(09)

- [19].宇宙最原始的分子[J]. 儿童故事画报 2020(16)

- [20].提高氢化炉进料温度的措施[J]. 云南化工 2014(04)

- [21].多晶硅氢化炉多场耦合的数值模拟[J]. 热科学与技术 2013(02)

- [22].微博在线[J]. 硅谷 2013(11)

- [23].低反式脂肪酸氢化油脂研究进展[J]. 中国油脂 2012(12)

- [24].四氯化硅的氢化处理技术进展[J]. 四川化工 2011(01)

- [25].氢化二聚酸的制备[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [26].高能质子源靶用氢化铒薄膜制备过程影响因素[J]. 强激光与粒子束 2011(08)

- [27].氢化釜振动的原因分析及对策[J]. 河北企业 2010(05)

- [28].环氢化邻苯二甲酸二异壬酯的开发与应用进展[J]. 精细化工原料及中间体 2010(09)

- [29].钛合金中氢化物的透射电镜研究[J]. 热处理 2018(03)

- [30].氢化制备低反式酸油脂的研究进展[J]. 黑龙江粮食 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3e72f601a3bc55e3dd416c9.html