# 新型宽带毫米波背腔缝隙天线研究

### 论文摘要

当前工作于毫米波频段的射频系统发展非常迅速,应用范围日益扩展。同W其它毫米波天线,如微带天线、波导缝隙天线、反射面天线相比,背腔缝隙天线(CBSA)具有低损耗、宽带、易加工等方面的优点,对宽带毫米波射频系统而言是理想的天线形式。本文采用时域有限差分方法(FDTD)研究了一种新型宽带毫米波背腔缝隙天线的驻波和辐射特性,并采用FDTD结合遗传算法完成了这种背腔缝隙天线的优化设计,并在此基础上,提出并设计了一种基于基片集成工艺的新型背腔缝隙天线。文章首先回顾了CBSA的发展历史。之后介绍了FDTD的基本原理,重点讨论了FDTD应用于新型CBSA分析与设计的关键问题,包括CBSA建模方法,激励源设置,对称面与吸收边界设置等。提出并实现了一种简单有效的天线回波损耗计算方法,通过与仿真软件的对比证明了该方法的有效性。接下来介绍了遗传算法的基本原理,研究利用遗传算法进行CBSA优化设计的关键技术。以阻抗带宽和天线增益为目标,重点研究了CBSA优化设计中的适应度函数构建以及GA优化的边界条件等问题。本文结合FDTD与遗传算法完成了新型CBSA单元优化设计,并设计了基于新型CBSA单元的阵列天线。该天线同现有文献记载的同类天线相比具有带宽更宽,增益更高的优点。天线实物测试结果与设计值吻合良好,证明了本文优化设计方法的正确性与有效性。文章的最后部分简要介绍了基片集成工艺的相关技术原理,并以新型CBSA优化设计结果为基础,设计了一种基于基片集成波导工艺的新型宽带毫米波CBSA,大大提高了CBSA天线的集成度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 宽带背腔缝隙天线发展简介

- 1.1.1 改善CBSA 性能的方法

- 1.1.2 CBSA 发展新动态

- 1.2 背腔缝隙天线分析方法

- 1.3 论文的主要工作及章节安排

- 第二章 宽带背腔缝隙天线的FDTD 分析

- 2.1 FDTD 基本原理

- 2.1.1 FDTD 方程

- 2.1.2 数值稳定性与数值色散

- 2.1.3 激励源

- 2.1.4 吸收边界

- 2.1.5 近远场外推

- 2.2 FDTD 在CBSA 仿真计算中的应用

- 2.2.1 CBSA 建模方法

- 2.2.2 激励源设置

- 2.2.3 对称面设置

- 2.2.4 回波损耗与输入阻抗计算方法

- 2.3 算例验证

- 2.3.1 带状线阶梯

- 2.3.2 带线馈电的宽缝天线

- 2.4 本章小结

- 第三章 毫米波宽带CBSA 分析与设计

- 3.1 新型宽带CBSA 形式与辐射机理分析

- 3.2 结构参数作用分析

- 3.2.1 缝隙尺寸对天线回波损耗的影响

- 3.2.2 背腔尺寸对天线回波损耗的影响

- 3.2.3 金属栅格对天线回波损耗及方向图的影响

- 3.3 新型宽带毫米波CBSA 初步设计结果

- 3.4 本章小结

- 第四章 毫米波宽带CBSA 的GA 优化设计

- 4.1 遗传算法基本原理

- 4.2 GA 优化新型CBSA

- 4.2.1 CBSA 优化基本流程

- 4.2.2 GA 优化CBSA 关键技术

- 4.2.3 GA 优化设置与进程

- 4.3 新型CBSA 优化设计结果

- 4.4 新型CBSA 优化设计验证

- 4.5 本章小结

- 第五章 毫米波宽带CBSA 阵列设计

- 5.1 CBSA 单元尺寸缩减

- 5.2 馈电网络设计

- 5.3 CBSA 阵列互耦抑制

- 5.3.1 内部互耦抑制

- 5.3.2 外部互耦抑制

- 5.4 CBSA 阵列设计验证

- 5.5 本章小结

- 第六章 基于基片集成波导工艺的CBSA

- 6.1 基于SI 背腔的CBSA 设计

- 6.1.1 基片集成工艺简介

- 6.1.2 介质填充背腔CBSA

- 6.1.3 基于SI 背腔的CBSA 单元

- 6.1.4 基于SI 背腔的CBSA 阵列

- 6.2 基于全SI 工艺的CBSA 设计

- 6.2.1 SICBSA 单元

- 6.2.2 SICBSA 阵列

- 6.3 本章小结

- 第七章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].缝隙天线的维护保养[J]. 西部广播电视 2017(21)

- [2].一种新型的超宽带锥削缝隙天线设计[J]. 电子科技 2013(12)

- [3].带反射背腔的圆形缝隙天线的仿真与设计[J]. 中国电子科学研究院学报 2011(03)

- [4].基于左手材料的差分双频缝隙天线[J]. 材料导报 2015(S2)

- [5].采用新型背腔的对数周期缝隙天线[J]. 电波科学学报 2014(02)

- [6].一种频率可重构缝隙天线的设计[J]. 西安邮电大学学报 2018(06)

- [7].星载大型平板缝隙天线结构设计及热变形分析[J]. 空间科学学报 2014(06)

- [8].一种具有增益改善的低散射缝隙天线设计[J]. 电波科学学报 2012(06)

- [9].微带方形缝隙天线的设计[J]. 无线电工程 2011(01)

- [10].电视分米波缝隙天线常见故障的排除[J]. 西部广播电视 2018(22)

- [11].一种超宽带圆环缝隙天线设计[J]. 微波学报 2012(S3)

- [12].新型快速波导缝隙天线设计方法[J]. 微波学报 2016(03)

- [13].某自行高炮波导缝隙天线仿真研究[J]. 火炮发射与控制学报 2012(01)

- [14].带有辐射增强结构的直线渐变微带缝隙天线[J]. 电波科学学报 2010(04)

- [15].X波段宽边波导缝隙天线的设计[J]. 微波学报 2016(S1)

- [16].一种兼有高增益和宽带低散射特征的波导缝隙天线设计[J]. 物理学报 2014(03)

- [17].一种新型宽频带低剖面高效率平板缝隙天线[J]. 遥测遥控 2017(06)

- [18].一种新型双频全向基片集成波导螺旋缝隙天线[J]. 电子器件 2017(05)

- [19].应用于Wi-Fi频段的背腔式缝隙天线设计[J]. 电波科学学报 2016(01)

- [20].一种高增益强定向波导缝隙天线[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [21].基于完美吸波超材料的缝隙天线设计[J]. 微波学报 2012(05)

- [22].波导缝隙天线研究中的“三匹配”问题[J]. 雷达科学与技术 2020(02)

- [23].共享孔径超表面设计及其在提升波导缝隙天线辐射和散射性能中的应用[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [24].低剖面双频双圆极化平板缝隙天线的设计[J]. 电波科学学报 2015(04)

- [25].波导窄边缝隙天线的研究和设计[J]. 雷达科学与技术 2013(05)

- [26].一种展宽波导缝隙天线带宽方法的研究[J]. 微波学报 2008(S1)

- [27].基于超表面的宽带圆极化缝隙天线设计[J]. 传感器与微系统 2020(11)

- [28].宽带圆极化微带缝隙天线的设计[J]. 微波学报 2018(S1)

- [29].一种抑制背向辐射的微带缝隙天线的优化设计[J]. 测试技术学报 2015(03)

- [30].倒L形枝节加载宽带圆极化缝隙天线[J]. 微波学报 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e401d9caf07e43bf38166377.html