# 液化天然气储存系统风险评价与控制研究

### 论文摘要

液化天然气作为一种清洁、经济的能源,在世界能源体系中已取得相对重要的地位,但是液化天然气储存系统存在着很大的危险性,一旦发生事故,造成的人员伤害和财产损失十分严重。随着液化天然气的广泛应用,对LNG储存系统的安全研究成为人们关注的一个重大课题。本文在研究分析液化天然气储存系统危险有害因素主要是火灾、爆炸的基础上,选择易燃、易爆、有毒重大危险源评价法对某LNG储罐火灾、爆炸危险性进行评价。通过评价得出该储罐潜在危险性非常大,若发生储罐破裂事故液化天然气气化形成蒸气云爆炸造成的后果是极其严重的；由固有危险性分级结果显示,其危险等级属于一级重大危险源。但现有安全措施对危险的控制能力等级为B级,说明LNG储罐的安全技术措施和安全管理还未达到较理想的状况。针对储罐发生翻滚事故可能造成严重后果,为防止该类事故发生,采用了故障树分析法系统查找导致翻滚事故的原因。依据评价找出的危险因素,从人、机、管理三个方面提出了控制风险的对策。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 天然气应用发展

- 1.2 液化天然气储存系统简介

- 1.3 液化天然气储存系统危险性

- 1.4 研究的目的意义

- 1.5 本论文研究的主要内容

- 第2章 文献综述

- 2.1 风险评价概述

- 2.2 风险评价的发展

- 2.3 常用风险评价方法分类

- 2.3.1 按照评价结果的量化程度分类

- 2.3.2 按收集资料、数据和信息来源及其处理方法分类

- 2.4 LNG储存系统风险评价研究现状

- 2.5 风险评价方法选择

- 第3章 易燃、易爆、有毒重大危险源评估

- 3.1 易燃、易爆、有毒重大危险源评估方法简介

- 3.1.1 评价单元的划分

- 3.1.2 评价模型的层次结构

- 3.1.3 固有危险性评价

- 3.1.4 危险性抵消因子

- 3.1.5 现实危险性的评价

- 3.1.6 危险性分级与危险控制程度分级

- 3.2 LNG储存系统进行易燃、易爆、有毒重大危险源评价

- 3.2.1 评价单元选择

- 3.2.2 LNG储罐的固有危险性B1评价

- 3.2.3 抵消因子B2及单元控制等级估计

- 3.2.4 综合抵消因子的计算

- 3.2.5 现实危险性A

- 3.3 本章评价结果小结

- 第4章 翻滚事故产生原因分析研究

- 4.1 故障树分析法简介

- 4.1.1 概述

- 4.1.2 故障树分析的步骤

- 4.2 故障树的编制及分析

- 4.3 故障树定性分析

- 4.4 本章分析小结

- 第5章 风险控制对策的研究

- 5.1 安全技术措施

- 5.1.1 防止发生易燃易爆事故的建议技术措施

- 5.1.2 防止翻滚事故技术措施

- 5.2 控制人的失误

- 5.3 管理措施

- 5.4 安全防护设施

- 5.5 应急响应

- 5.6 本章研究小结

- 第6章 结论与研究展望

- 6.1 结论

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈液化天然气储存过程中危险性及预防措施[J]. 中国设备工程 2018(13)

- [2].液化天然气储存过程分层与翻滚预测研究进展[J]. 安全、健康和环境 2016(11)

- [3].液化天然气储存及应用技术研究[J]. 化工管理 2017(21)

- [4].液化天然气储存及应用技术[J]. 化工设计通讯 2017(09)

- [5].解析液化天然气储存运输的安全技术[J]. 科技与创新 2015(14)

- [6].液化天然气储存及应用技术初探[J]. 中国新技术新产品 2012(02)

- [7].液化天然气储存及应用技术探究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(03)

- [8].浮式液化天然气储存装置单点系泊水动力特性分析[J]. 中国海上油气 2015(01)

- [9].液化天然气储存的安全问题和发展前景[J]. 石化技术 2018(06)

- [10].三分钟了解LNG的储存与运输[J]. 环球聚氨酯 2017(06)

- [11].解析液化天然气储存运输的安全技术[J]. 化工管理 2016(05)

- [12].液化天然气储存及应用技术研究[J]. 科技展望 2016(25)

- [13].欧盟批准在欧洲进行LNG加注研究的投资[J]. 煤气与热力 2017(08)

- [14].LNG储运技术发展现状[J]. 辽宁化工 2017(01)

- [15].阀门:采购风险何其多 防控措施要跟上[J]. 石油石化物资采购 2013(12)

- [16].沪东中华LNG-FSRU总体设计关键技术研究项目通过验收[J]. 军民两用技术与产品 2017(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e42436ba64aaae7d260b7e14.html