# 光伏发电系统的Z源变流器研究

### 论文摘要

在当今能源日益紧张的大环境下,太阳能作为一种可再生能源,不仅是近期急需能源的补充,也必将是未来能源的发展方向。光伏发电作为新能源分布式发电的重要组成部分正蓬勃发展。变流器是光伏发电系统的核心部件。为提高光伏发电系统适应光伏阵列电压大范围波动的灵活性,可靠性,系统采用原本应用于燃料电池的Z源变流器结构。本文在对Z源变流器工作特性深入分析的基础上,对光伏发电系统进行研究。其中研究的主要内容有:1.从Z源变流器拓扑结构,开关模式,等效电路工作状态以及控制脉冲序列四个方面进行分析Z源变流器正常工作原理,最后还分析非正常工作状态对Z源变流器正常工作的影响。2.对Z源变流器进行了状态空间平均法的建模分析。建立了两种小信号模型:更注重负载对系统的影响的光伏发电系统带感性负载的Z源变流器小信号模型和更注重光伏阵列的模型对系统的影响的光伏发电系统的Z源变流器直流侧小信号模型,由此可以进行了模型分析与传递函数推导。3.对Z源变流器简单升压控制、最大升压控制、最大恒升压控制、空间矢量修改法四种直通状态控制法进行了详细关系推导及分析比较。对光伏并网Z源变流器系统分别从输出并网电流闭环、电容电压闭环、光伏阵列输出电压闭环进行了闭环控制策略设计。调节器参数设计采用经典控制理论中的图解根轨迹法并满足动态特性指标方法,并以系统开环增益裕量和相位裕量进行稳定性验证。4.对光伏电池的光电转换原理及其输出外特性和MPPT最大功率点控制策略进行分析论述,并对光伏电池建立了数学简化模型和对光伏阵列建立五参数等效模型。5.对Z源变流器进行主电路参数设计。以抑制直流电压中低次电压波动量的方法设计Z源网络电容值,以抑制输出电流纹波特性和避免非正常状态的方法设计Z源网络电感值。并以matlab/simulink仿真软件平台验证分析的正确性,并通过比较分析证明Z源变流器是一种稳定性好,转换效率高,能够充分适应光伏阵列输出电压大范围波动的变流器。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 世界与我国的光伏产业发展现状

- 1.2 光伏发电系统概述

- 1.3 本文主要内容

- 第二章 Z 源变流器基本原理

- 2.1 Z 源变流器的拓扑结构

- 2.1.1 电压源型变流器的拓扑结构

- 2.1.2 电流源型变流器的拓扑结构

- 2.1.3 Z 源变流器的拓扑结构

- 2.2 Z 源变流器的开关模式、等效电路和控制脉冲序列

- 2.2.1 开关模式

- 2.2.2 Z 源变流器的等效电路

- 2.2.3 控制脉冲序列

- 2.3 Z 源变流器的等效电路分析

- 2.4 Z 源变流器的输入二极管电流与非正常工作状态

- 2.4.1 输入二极管电流

- 2.4.2 非正常工作状态

- 2.4.3 改进型Z 源变流器拓扑结构

- 第三章 Z 源变流器的建模

- 3.1 电力电子系统建模概述

- 3.2 Z 源变流器的状态空间平均法建模

- 3.2.1 光伏发电系统带感性负载的Z 源变流器小信号模型

- 3.2.2 光伏发电系统的Z 源变流器直流侧小信号模型

- 第四章 Z 源变流器的控制

- 4.1 传统变流器的控制

- 4.1.1 正弦脉宽调制SPWM 控制

- 4.1.2 空间矢量法SVPWM 控制

- 4.2 Z 源变流器的直通状态控制

- 4.2.1 简单控制

- 4.2.2 最大升压控制

- 4.2.3 最大恒升压控制

- 4.2.4 空间矢量修改法控制

- 4.3 Z 源变流器的系统控制策略

- 4.3.1 并网电流闭环控制

- 4.3.2 Z 源电容电压闭环控制

- 4.3.3 光伏阵列输出电压闭环控制

- 第五章 MPPT 最大功率点追踪控制策略

- 5.1 光伏电池原理与特性

- 5.1.1 光伏电池的光电转换原理

- 5.1.2 光伏电池种类简介

- 5.1.3 光伏电池等效电路模型

- 5.1.4 光伏电池输出外特性

- 5.1.5 光伏电池温度和日照强度对输出特性的影响

- 5.1.6 光伏阵列PVA 的模型

- 5.2 MPPT 最大功率点追踪

- 5.2.1 恒定电压跟踪（Constant Voltage Tracking,CVT）法

- 5.2.2 扰动观测（Perturb&Observe algorithms，P&O）法

- 5.2.3 电导增量（Incremental Conductance，INC）法

- 5.2.4 其它MPPT 方法

- 第六章 Z 源变流器的仿真实验与分析

- 6.1 Z 源的主电路设计

- 6.1.1 Z 源网络的电容设计

- 6.1.2 Z 源网络的电感设计

- 6.2 Z 源变流器仿真模型建立

- 6.2.1 光伏阵列模型建立

- 6.2.2 最大功率点追踪（MPPT）模型建立

- 6.2.3 Z 源变流器开关序列生成模型建立

- 6.2.4 Z 源变流器系统模型建立

- 6.3 仿真结果分析

- 6.3.1 标准状况下的最大功率点追踪有效性

- 6.3.2 Z 源变流器不同控制方法下的输出特性比较

- 6.3.3 Z 源变流器系统输出特性

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 个人简历 在读期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].大连快轨金州线车辆辅助变流器的国产化研制[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [2].基于双下垂控制的船舶直流组网储能变流器控制方法[J]. 控制与信息技术 2020(03)

- [3].基于全碳化硅器件的辅助变流器设计及试验验证[J]. 城市轨道交通研究 2020(07)

- [4].基于多步长预测的防爆变流器热损耗优化方法[J]. 电力电子技术 2020(07)

- [5].机车辅助变流器及其控制系统设计[J]. 电力电子技术 2020(08)

- [6].基于频域分析的储能变流器控制相互作用研究[J]. 湖南电力 2019(05)

- [7].《光伏空调用变流器技术规范》正式发布[J]. 家电科技 2018(01)

- [8].关于风电变流器的技术现状分析与发展探讨[J]. 科技展望 2016(33)

- [9].多变流器并联时谐振特性及最优虚拟阻尼方法[J]. 中国电机工程学报 2017(05)

- [10].辅助变流器最小损耗控制算法与仿真[J]. 铁道机车与动车 2017(05)

- [11].基于内模及单周控制原理的变流器控制技术分析及讨论[J]. 深圳信息职业技术学院学报 2017(01)

- [12].水电一体式电抗器在直驱型风机变流器中的应用[J]. 电工技术 2017(07)

- [13].风电变流器的技术现状与发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(17)

- [14].地铁车辆辅助变流器平台设计[J]. 大功率变流技术 2015(01)

- [15].轨道交通机车车辆电力变流器标准简析[J]. 机车电传动 2020(05)

- [16].控制延时对变流器电网感抗适应能力的影响分析[J]. 电气传动 2019(12)

- [17].双馈变流器改进拓扑研究[J]. 风能 2019(11)

- [18].多制式高频辅助变流器模块设计[J]. 机车电传动 2020(02)

- [19].全功率风电变流器拓扑选择与控制技术概述[J]. 东方电气评论 2020(03)

- [20].储能变流器直流电池电流控制研究[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [21].并网变流器功率单元设计与直流载流需求研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [22].城轨车辆辅助变流器试验台研发[J]. 铁道车辆 2017(06)

- [23].双馈风力发电变流器设计与研究[J]. 电子世界 2017(13)

- [24].风电变流器试验方法研究[J]. 科技风 2017(17)

- [25].东方风电变流器水冷系统简析[J]. 电气技术 2017(10)

- [26].高压大功率直驱并网型风力发电变流器拓扑分析[J]. 科技创新与应用 2016(02)

- [27].风力发电变流器发展与展望[J]. 信息化建设 2015(12)

- [28].动车组主变流器的状态数据仿真研究[J]. 机车电传动 2016(02)

- [29].分布式电源并网变流器并联振荡复矢量分析与抑制[J]. 电力电子技术 2016(03)

- [30].地铁辅助变流器功率损耗与热仿真分析[J]. 铁道机车车辆 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e46f47b50f024e024185b963.html