# 断层破碎带下穿燃气管隧道围岩变形控制及管道保护技术研究

### 论文摘要

深圳地铁四号线二期工程上（上梅林站）-民（民乐站）区间,隧道于里程K9+105-K9+135（断层破碎带）下穿一次高压燃气管（Φ508×7.9,压力1.6MPa）,燃气管埋设于人工填石（填土）层中,埋深约3.5m,距离隧道顶面约16.0m。此外附近还有一条广东大鹏天然气公司中600的燃气管道,DN1100、DN200两条供水管、一根Φ329.9×6.4供油管和地下电缆通过。在软弱富水地层进行隧道施工,如何有效控制围岩变形和地表沉降、减少地下水的流失是保证燃气管安全的重要途径,也是本工程顺利进行的前提。本文结合深圳地铁四号线二期工程的实例,通过理论分析、数值模拟（FLAC3D）、现场燃气管应力检测及沉降监测等手段,对断层破碎带下穿燃气管隧道围岩变形、地下水流失及燃气管的综合保护技术进行了较深入的研究,取得如下成果：（1）通过有限元软件（FLAC3D）进行围岩变形和位移沉降模拟计算得出：在软弱富水地层采用洞内管棚超前支护、小导管注浆能较好控制围岩变形和地表沉降,同时；结合地面分仓止水措施将地下水隔断于隧道开挖区域,能大大地减少了地下水的流失,有利于隧道掌子面的稳定及洞内施工的连续性。（2）由于该地段地处断层破碎带,地下水十分丰富,掌子面前方水头压力较大,若采取单纯的堵水措施,效果有限。超前钻孔引排水可以减少掌子面前方水头压力,同时通过钻孔的岩层探明掌子面前方15-20m范围地层情况,有利于施工的针对性。引排水管采用包有双层土工布滤网、周身开孔的钢管,反滤层能阻止泥砂随清水流入进水孔,有效控制了地层沉降。（3）针对次高压燃气管的保护,除了为控制围岩变形及地层沉降而采取的一系列措施外,从燃气管本身出发,对其焊缝及薄弱部位补强,削减管道上部荷载。在隧道施工的过程中,做好长期的监测工作,记录管道的沉降情况,同时；引入了管道无损应力检测技术,及时掌握管道应力变化情况。本技术可为今后类似隧道工程的管线检测提供较好的借鉴。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文选题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 软弱富水地层隧道施工现状

- 1.2.2 软弱富水地层隧道施工实例

- 1.2.3 地下管线保护研究现状

- 1.2.4 地下管线保护工程实例

- 1.3 依托项目及工程难点

- 1.3.1 工程概况

- 1.3.2 工程地质

- 1.3.3 工程难点

- 1.4 本研究的意义、方法及主要内容

- 1.4.1 本研究的意义

- 1.4.2 本研究的方法

- 1.4.3 本研究的主要内容

- 第2章 断层破碎带围岩变形控制数值模拟研究

- 2.1 隧道结构简介

- 2.1.1 隧道支护结构

- 2.1.2 隧道初支与二衬

- 2.1.3 隧道中隔墙

- 2.2 计算模型建立及参数选定

- 2.2.1 工况介绍

- 2.2.2 模型与参数

- 2.3 模拟参数的确定

- 2.4 计算结果分析

- 2.4.1 隧道及管线监测点布置

- 2.4.2 计算结果输出

- 2.5 小结

- 第3章 断层破碎带燃气管保护技术研究

- 3.1 隧道施工地下管线常用保护技术

- 3.1.1 隔离法

- 3.1.2 悬吊法

- 3.1.3 支撑法

- 3.1.4 土体加固

- 3.1.5 选择合理施工工艺

- 3.1.6 对管线进行迁移

- 3.1.7 卸载保护

- 3.2 本工程次高压燃气管线具体保护技术

- 3.2.1 焊缝补强

- 3.2.2 削土卸荷法

- 3.2.3 管线应力释放与分段悬吊保护

- 3.2.4 洞内全断面注浆

- 3.2.5 大管棚超前支护

- 3.2.6 燃气管线监测措施

- 3.2.7 高压燃气管道安全检测技术

- 3.3 管道事故应急响应

- 3.3.1 管线发生严重变形

- 3.3.2 焊缝开裂导致天然气泄漏

- 3.3.3 管线发生爆炸

- 3.4 小结

- 第4章 下穿燃气管隧道关键施工技术研究

- 4.1 断层破碎带下穿燃气管隧道施工设计

- 4.1.1 地面旋喷桩分仓止水

- 4.1.2 仓内袖阀管加固

- 4.2 旋喷桩施工

- 4.2.1 旋喷桩施工工艺

- 4.2.2 高压旋喷桩主要参数

- 4.2.3 施工检测项目

- 4.3 袖阀管施工

- 4.3.1 袖阀管注浆原理

- 4.3.2 袖阀管注浆施工工艺

- 4.3.3 主要参数指标

- 4.4 大管棚施工

- 4.4.1 大管棚工作原理

- 4.4.2 大管棚施工工艺

- 4.5 隧道掌子面超前引排水

- 4.5.1 超前引排水目的

- 4.5.2 引排水施工方案

- 4.5.3 超前引排水施工要点

- 4.6 地铁区间中隔墙施工

- 4.6.1 中隔墙设计

- 4.6.2 中隔墙施工

- 4.7 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 攻读硕士学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].浅谈压降法在室内燃气管路气密性检测中的应用[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [2].关于城市综合体燃气管井内的燃气设计的探讨[J]. 科学技术创新 2020(13)

- [3].联塑燃气管 输送安全 传递健康[J]. 煤气与热力 2014(12)

- [4].联塑燃气管 输送安全 传递健康[J]. 煤气与热力 2015(04)

- [5].地下综合管廊设置燃气管舱的风险分析与应对[J]. 煤气与热力 2016(08)

- [6].浅谈同厂不同等级混配料聚乙烯燃气管的性能[J]. 全面腐蚀控制 2019(09)

- [7].我国PE管道年产能力超过150万t[J]. 塑料科技 2010(05)

- [8].关于城市综合体燃气管井内的燃气设计的探讨[J]. 化工管理 2019(23)

- [9].一体化燃气检漏自动关闭阀的发展现状及探究[J]. 科技创新与应用 2017(35)

- [10].小型燃气管式沥青脱桶加热设备开发研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2013(05)

- [11].关于燃气机械安全要点分析[J]. 科技经济导刊 2019(04)

- [12].橙色燃气管专用HDPE的性能[J]. 合成树脂及塑料 2016(03)

- [13].PE燃气管 好管道·35年制管艺术[J]. 煤气与热力 2015(04)

- [14].关于城市综合体燃气管井内的燃气设计的探讨[J]. 科技创新导报 2020(09)

- [15].老小区居民楼前架空燃气管与“架空电线”安全距离适用规范的探讨[J]. 城市燃气 2012(01)

- [16].浙江临海:打造立体化燃气安全防护网[J]. 中国安全生产 2018(10)

- [17].如何推进老城区燃气管网改造[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(02)

- [18].我国首套聚乙烯燃气管专用料生产线投产[J]. 石油炼制与化工 2012(01)

- [19].扬子石化聚乙烯燃气管专用料项目中交[J]. 塑料工业 2011(06)

- [20].中国石化扬子石油化工股份有限公司建30kt/a聚乙烯燃气管专用料装置[J]. 石油炼制与化工 2011(05)

- [21].基于紧凑拉伸试验的含缺陷燃气管疲劳寿命预测分析[J]. 中国安全生产科学技术 2019(11)

- [22].户内使用不锈钢波纹燃气管的相关问题分析[J]. 技术与市场 2015(07)

- [23].浅谈信息化教学在聚乙烯燃气管抢修抢险中的应用[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [24].燃气管道水堵事件调查分析和解决办法[J]. 广东化工 2020(06)

- [25].浅析合肥燃气居民户内安全风险和安检措施[J]. 城市燃气 2017(09)

- [26].浅析燃气电站机组回装的施工方法[J]. 化工设计通讯 2017(10)

- [27].扬子公司建3万t/a聚乙烯燃气管专用料装置[J]. 合成材料老化与应用 2011(02)

- [28].矩形隧道叠落穿越超高压燃气管的安全分析[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [29].平焰炉内燃气管位置对NO_x生成特性的影响[J]. 钢铁研究学报 2010(04)

- [30].燃气管随桥敷设实例[J]. 城市燃气 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e479df138ea205a60bd00d6c.html