# 原位合成莫来石晶须韧化微波冶金用刚玉—莫来石耐火材料的研究

### 论文摘要

在微波冶金过程中,由于微波加热所具有的升温速率快、选择性加热物料等独特性,因而对微波冶金用耐火材料也提出了独特的要求。微波冶金用耐火材料应满足如下要求：良好的抗热震性和抵抗热冲击能力、高的微波透过性、在高温下能够经受结构应力、各种物理、化学和机械作用的能力等。上述复杂苛刻的要求使得微波冶金用耐火材料的选择范围变窄,本研究即针对于此,对刚玉-莫来石用于微波冶金的耐火材料体系进行探讨和研发。针对高温微波冶金反应器使用的刚玉-莫来石基耐火材料由于脆性相刚玉的引入而导致该耐火材料抗热震性差,使用寿命短的难题,采用原位合成莫来石晶须的方式对其进行了韧化处理。即首先以化学纯Al（OH）3、SiO2为主要原料,以V2O5为主要催化剂和AlF3为辅助原料,研究了烧结温度、保温时间、成型压力、催化剂含量等对合成莫来石晶须的影响。之后采用单因素实验和响应曲面法对上述因素对莫来石晶须长径比的影响进行了优化,确定了最佳工艺参数,即烧结温度为1350℃,保温时间为2h,V2O5的添加量为4%,成型压力为25MPa,莫来石晶须的长径比为15左右。在确定了合成莫来石晶须最佳工艺参数的基础之上,对刚玉和莫来石的配比分别为1：2、1：1和2：1时刚玉-莫来石复合耐火材料进行了原位合成莫来石晶须增韧处理,并讨论了各因素对其性能的影响。通过测试结果发现：在刚玉和莫来石的配比为1：1、AlF3、V2O5和烧结温度分别在2-6%、3-7%和1300-1500℃的范围内时所获得的复合耐火材料性能最佳。之后根据单因素实验结果对上述因素对原位合成莫来石晶须增韧刚玉-莫来石复合耐火材料的抗弯强度和断裂韧性值影响进行了响应曲面优化,确定了最佳工艺参数,即烧结温度为1400℃,AlF3和V2O5添加量分别为4.5%和5.5%,抗弯强度和断裂韧性值分别为60.90MPa和9.15MPa.m-1/2。与未添加莫来石晶须的刚玉-莫来石耐火材料相比,抗弯强度提高了5倍以上和断裂韧性值提高3倍以上。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 微波冶金用耐火材料的研究意义

- 1.2 微波冶金用刚玉-莫来石基复合耐火材料的增韧机制

- 1.2.1 刚玉-莫来石基复合耐火材料的常用增韧方式

- 1.2.2 原位合成晶须的原理及方法

- 1.2.3 莫来石晶须的合成及其原位增韧复合材料的研究现状

- 1.2.4 微波冶金用刚玉-莫来石的原位合成晶须韧化的研究意义

- 1.3 响应曲面法及其应用

- 1.3.1 响应曲面法的基本思想

- 1.3.2 响应曲面法的应用研究

- 1.4 本论文的研究内容和意义

- 第二章 实验原料及实验方法

- 2.1 主要实验原料

- 2.2 材料制备工艺

- 2.3 制备工艺的选择依据

- 2.3.1 球磨介质及时间

- 2.3.2 粘接剂（成型剂）的选择

- 2.3.3 成型压力

- 2.3.4 升温速率

- 2.4 实验分析方法

- 2.4.1 物相和形貌分析

- 2.4.2 密度及气孔率的测定

- 2.4.3 强度的测定

- 2.4.4 断裂韧性检测

- 2.4.5 抗热震性能检测

- 2.4.6 介电性能的测定

- 2.5 实验主要设备及分析测试仪器

- 2.6 小结

- 第三章 原位合成莫来石晶须的制备研究

- 3.1 原位合成莫来石晶须的工艺方法

- 3.2 合成工艺对莫来石晶须的影响

- 3.2.1 烧结温度对莫来石晶须合成的影响

- 3.2.2 保温时间对莫来石晶须合成的影响

- 3.2.3 成型压力对莫来石晶须合成的影响

- 2O5添加量对莫来石晶须合成的影响'>3.2.4 V2O5添加量对莫来石晶须合成的影响

- 3.2.5 莫来石晶须在烧结试样中的分布

- 3.3 莫来石晶须合成的工艺参数优化

- 3.3.1 单因素直观分析法工艺参数优化

- 3.3.2 响应曲面法工艺参数优化

- 3.4 小结

- 第四章 原位合成莫来石晶须增韧刚玉-莫来石耐火材料的制备和性能研究

- 4.1 原位合成莫来石晶须增韧刚玉-莫来石基复合材料的制备

- 4.2 合成工艺对刚玉-莫来石性能的影响

- 4.2.1 刚玉-莫来石配比对刚玉-莫来石性能的影响

- 4.2.2 烧结温度对刚玉-莫来石性能的影响

- 3的添加量对刚玉-莫来石性能的影响'>4.2.3 AlF3的添加量对刚玉-莫来石性能的影响

- 2O5的添加量对刚玉-莫来石性能的影响'>4.2.4 V2O5的添加量对刚玉-莫来石性能的影响

- 4.3 刚玉-莫来石抗弯强度和断裂韧性响应曲面法工艺参数优化

- 4.3.1 响应曲面优化实验设计

- 4.3.2 结果与讨论

- 4.3.3 优化参数

- 4.3.4 优化结果验证

- 4.4 最佳工艺下样品表征

- 4.5 最佳工艺下性能的测试

- 4.6 小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].水分在托贝莫来石中运动特性的分子动力学模拟研究[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [2].无机盐/莫来石复合相变储能材料的制备与性能研究[J]. 冶金与材料 2020(04)

- [3].具有针状莫来石骨架的高强度多孔陶瓷的制备[J]. 耐火与石灰 2020(04)

- [4].托贝莫来石晶体结构、热行为与合成研究现状[J]. 硅酸盐学报 2020(10)

- [5].新型托贝莫来石在塑料中的应用[J]. 工程塑料应用 2016(11)

- [6].新型托勃莫来石的结构与表征[J]. 工程塑料应用 2016(12)

- [7].725℃煅烧后托贝莫来石的结构和表面形貌变化（英文）[J]. 硅酸盐学报 2015(02)

- [8].锆石及锆石-莫来石复合物的热力学特性[J]. 耐火与石灰 2015(05)

- [9].微硅粉固相反应制备莫来石粉体工艺[J]. 科技导报 2013(34)

- [10].氧化铝-莫来石高温复合陶瓷改性研究[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [11].脱铝粉煤灰水热法合成1.1nm铝代托贝莫来石（英文）[J]. 硅酸盐学报 2017(11)

- [12].原位合成莫来石晶须-氧化铝复合体系[J]. 耐火材料 2017(01)

- [13].一种改性粉煤灰高产率制备高纯莫来石粉体的方法[J]. 佛山陶瓷 2017(04)

- [14].纳米莫来石强化龙泉青瓷胎体性能[J]. 中国陶瓷工业 2017(03)

- [15].多孔莫来石制备方法研究进展[J]. 中国陶瓷 2015(08)

- [16].不同类型莫来石对铜基材料摩擦磨损性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2015(03)

- [17].利用粉煤灰富集氧化铝制备莫来石工艺研究[J]. 中国陶瓷 2010(09)

- [18].莫来石催化降解高密度聚乙烯制甲烷的研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [19].微膨胀莫来石结合氧化铝空心球砖的研制[J]. 耐火与石灰 2020(04)

- [20].以钼酸锂为熔盐制备莫来石晶须[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [21].蓝晶石基微孔针状莫来石的制备、结构及性能研究[J]. 中国陶瓷 2016(01)

- [22].工艺条件对高铝粉煤灰制备莫来石性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2015(06)

- [23].微沸法合成纳米莫来石及活化能的研究[J]. 材料工程 2015(06)

- [24].原料配比对钙长石-莫来石复相多孔陶瓷显微结构与性能的影响[J]. 耐火材料 2015(04)

- [25].硫酸钾熔盐法微硅粉制备莫来石晶须研究[J]. 人工晶体学报 2014(03)

- [26].硅酸钠溶液合成托贝莫来石晶须[J]. 硅酸盐学报 2012(12)

- [27].微波水热时间对莫来石粉体的相组成和形貌的影响[J]. 硅酸盐学报 2011(02)

- [28].利用高铝粉煤灰合成莫来石的实验研究[J]. 矿物学报 2008(02)

- [29].莫来石轻质球形料结构与性能[J]. 人工晶体学报 2017(11)

- [30].纳米晶莫来石粉体的高压致密化研究[J]. 耐火与石灰 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e499fbbfd0a7fad82eafb348.html