# 太阳能电池层压机的分析与研究

### 论文摘要

随着能源的日益紧缺，太阳能作为一种新能源被广泛应用。太阳能电池为光电转换的重要部件，而太阳能电池层压机是封装太阳能电池组件的重要设备,采用真空热压的方式生产太阳能电池组件。随着我国对光伏产品需求量的不断增加，太阳能电池层压机的需求量也在增多，但目前国内对层压机的研究较少，研发力度较弱。在此背景下，对层压机的分析与研究具有重要的理论意义和实际应用价值。本文以全自动太阳能电池层压机为研究对象，运用有限元仿真软件ANSYSWorkbench完成了以下几方面工作：第一，系统地阐述了层压机的分类、工作原理、工作过程和国内外发展现状，阐明了层压机的研究意义；详细地阐述了层压机的加热系统、真空系统和液压起升系统。第二，采用ANSYS Workbench软件对层压机上箱进行力学分析，研究上箱在两种工况下的应力和变形情况，并进行应力最小目标优化；第三，采用ANSYS Workbench软件对层压机硅胶板进行力学分析，研究硅胶板在上室充气、下室抽气工况下的应力和变形情况。最后，搭建实验平台，制定实验方案，对层压机上箱变形量、加热板表面温度、玻璃表面温度以及真空度进行实验研究，以此为依据来对层压机的性能进行评价，同时间接验证了上箱变形仿真结果的准确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 能源应用现状

- 1.1.2 光伏发电技术展望

- 1.2 太阳能电池封装设备国内外现状

- 1.3 课题研究方法和研究内容

- 1.3.1 研究方法

- 1.3.2 研究内容

- 第2章 太阳能电池封装设备研究

- 2.1 引言

- 2.2 太阳能电池层压机分类

- 2.3 太阳能电池组件层压机的工作原理

- 2.3.1 层压机的工作过程

- 2.3.2 层压机温度与时间的设置

- 2.4 层压机的主要组成系统

- 2.4.1 加热系统

- 2.4.2 真空系统

- 2.4.3 起升系统

- 2.4.4 控制系统

- 2.5 本章小结

- 第3章 层压机上箱结构静力学分析

- 3.1 引言

- 3.2 热—结构耦合分析简介

- 3.3 层压机上箱的有限元模型的建立

- 3.3.1 模型的简化

- 3.3.2 层压机上箱几何模型的建立

- 3.3.3 单元属性的确定

- 3.3.4 网格划分

- 3.4 边界条件

- 3.5 载荷的种类及加载

- 3.5.1 载荷的种类

- 3.5.2 加载

- 3.6 计算结果分析

- 3.6.1 强度校核准则

- 3.6.2 工况一结果分析

- 3.6.3 工况二结果分析

- 3.7 优化设计

- 3.7.1 参数的选择

- 3.7.2 输入、输出参数的关系

- 3.7.3 优化结果

- 3.8 本章小结

- 第4章 层压机硅胶板的非线性分析

- 4.1 引言

- 4.2 Mooney-Rivlin 模型及常数的确定

- 4.3 非线性分析简介

- 4.4 胶皮有限元模型的建立

- 4.4.1 模型建立

- 4.4.2 单元属性的确定

- 4.4.3 网格划分

- 4.4.4 边界条件与加载

- 4.5 计算结果分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 层压机性能评价

- 5.1 实验方案

- 5.2 上箱变形程度测定

- 5.2.1 实验装置

- 5.2.2 实验步骤

- 5.2.3 实验结果与分析

- 5.3 升温时间的确认

- 5.3.1 实验装置

- 5.3.2 实验步骤

- 5.3.3 实验结果及分析

- 5.4 加热板表面温度的测量

- 5.4.1 实验装置

- 5.4.2 实验步骤

- 5.4.3 实验结果及分析

- 5.5 玻璃表面温度的测量

- 5.5.1 实验装置

- 5.5.2 实验步骤

- 5.5.3 实验结果及分析

- 5.6 真空度测量

- 5.6.1 实验装置

- 5.6.2 实验步骤

- 5.6.3 实验结果及分析

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].钙钛矿太阳能电池中含三苯胺线形空穴传输材料的性能研究[J]. 化学工程师 2019(12)

- [2].喷涂法制备高效率三元体系聚合物太阳能电池[J]. 应用化学 2020(01)

- [3].钙钛矿太阳能电池的界面修饰[J]. 科学咨询(科技·管理) 2020(01)

- [4].有机无机掺杂钙钛矿太阳能电池界面的光氧失稳机理研究[J]. 电子显微学报 2019(06)

- [5].钙钛矿太阳能电池中TiO_2材料制备及应用进展[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [6].纤维状太阳能电池研究进展[J]. 现代化工 2020(03)

- [7].钙钛矿太阳能电池稳定性的研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(01)

- [8].C_(70)苄基衍生物的合成及其在钙钛矿太阳能电池中的应用[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [9].新型柔性太阳能电池研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(03)

- [10].柔性及纺织基钙钛矿太阳能电池的研究进展[J]. 材料导报 2020(07)

- [11].小分子浴铜灵作为缓冲层的钙钛矿太阳能电池性能研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(02)

- [12].新型化学和太阳能电池技术进展——评《新型清洁能源技术:化学和太阳能电池新技术》[J]. 电池 2020(02)

- [13].反式卤素钙钛矿太阳能电池光伏性能的理论研究[J]. 物理学报 2020(11)

- [14].石墨烯及其衍生物在钙钛矿太阳能电池中的应用进展[J]. 人工晶体学报 2020(01)

- [15].用于太阳能电池生产中温度压力检测的仿真实验教学研究[J]. 科教导刊(中旬刊) 2020(03)

- [16].聚合物太阳能电池的发展及现状[J]. 电子世界 2020(08)

- [17].柔性钙钛矿太阳能电池的制备及性能研究[J]. 无机盐工业 2020(07)

- [18].高效钙钛矿太阳能电池中缓冲层界面工程的深入理解:第一性原理研究（英文）[J]. Science China Materials 2020(08)

- [19].侯林涛、曹镛院士：高效低成本半透明聚合物太阳能电池！[J]. 云南电力技术 2020(03)

- [20].太阳能电池及其船舶应用研究进展[J]. 船电技术 2020(07)

- [21].钙钛矿太阳能电池研究进展及面临的挑战[J]. 化工新型材料 2020(08)

- [22].碘化铅钙钛矿太阳能电池综合实验教学研究[J]. 广州化工 2020(14)

- [23].聚合物太阳能电池中石墨烯量子点掺杂材料的优化[J]. 发光学报 2020(09)

- [24].放置于肥皂泡表面的喷墨印刷超薄太阳能电池[J]. 网印工业 2020(09)

- [25].太阳能电池出口：光复[J]. 中国海关 2020(04)

- [26].脉冲激光辐照太阳能电池响应及光电转化影响[J]. 红外与激光工程 2020(S1)

- [27].太阳能电池研究进展[J]. 功能材料与器件学报 2020(04)

- [28].太阳能电池的分类问题[J]. 应用能源技术 2019(01)

- [29].太阳能电池的研究现状与进展[J]. 中国材料进展 2019(05)

- [30].太阳能电池生产工艺改进措施的分析[J]. 科技风 2019(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e4aee3f28f752e2c6cf5dae9.html