# 水口结构参数对宽板坯结晶器流场影响的物理模拟

### 论文摘要

随着高效连铸的发展,结晶器和浸入式水口的冶金作用越来越重要。深入研究结晶器内钢液运动行为是促进连铸工艺顺行,改善铸坯质量的关键因素。不合理的钢液流动行为,严重影响铸坯的质量及连铸生产的顺行,而结晶器的流动状态除受拉速及吹气量影响之外,很大程度受水口的结构参数的影响。因此,研究及优化浸入式水口结构参数,对于改善铸坯质量、确保连铸生产顺行具有重要意义。本文以宝钢3#板坯连铸结晶器为研究对象,根据相似原理建立0.5︰1的水模型。结合现场浇注情况和铸坯质量问题,通过水力学物理模拟实验方法,研究了宝钢现用水口和待用水口在不同工艺条件下液面波动、液渣分布、卷渣行为、气泡分布、冲击深度及流场的影响规律;研究了水口底部和侧孔形状对结晶器内钢液流动行为的影响;在上述基础上,对宝钢现用水口进行了优化。最后,根据物理模拟实验结果进行了现场实验。研究结果表明:现用水口上循环弱,热交换慢,保护渣融化不均匀导致铸坯出现裂纹。针对原水口存在的问题,通过改变水口形状、中孔侧孔面积比及底部形状,设计了五种新水口方案,通过模拟择优选出了两个最适合现有工艺条件下浇注的浸入式水口。220mm厚结晶器使用扁形、侧孔倾角-15°、底部形状为凸底的水口;300mm厚结晶器使用圆形、侧孔倾角-15°、底部形状为平底的水口。采用优化水口浇铸时,结晶器内钢液流动稳定,温度分布均匀,对于改善宽板坯质量具有积极的作用。现场试验结果表明,使用优化的水口,液渣分布均匀,铸坯表面纵裂纹减少了30%以上,纵裂纹报废率为零,皮下夹杂减少了5%以上,水口使用效果良好。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 板坯连铸技术发展现状

- 1.2 结晶器内钢液流动行为

- 1.2.1 结晶器的冶金作用

- 1.2.2 结晶器内钢液流场基本特征

- 1.2.3 浸入式水口结构参数对结晶器流场的影响

- 1.2.4 国内外钢液流动行为研究现状

- 1.3 课题研究目的、意义及主要内容

- 1.3.1 研究的目的和意义

- 1.3.2 研究的主要内容

- 2 现场调研及铸坯质量问题

- 2.1 现场调研目的和内容

- 2.1.1 调研目的

- 2.1.2 调研内容

- 2.2 浇注断面、阶段和工艺参数对裂纹产生率的影响

- 2.2.1 浇注断面和阶段对裂纹产生率的影响

- 2.2.2 连铸工艺参数对纵裂纹产生的影响

- 2.3 本章小结

- 3 结晶器内钢液流动行为的物理模拟实验方案

- 3.1 结晶器物理模型的建立

- 3.1.1 实验原理

- 3.1.2 实验装置

- 3.2 实验方案的建立

- 3.2.1 现用水口评价实验方案

- 3.2.2 3CC 待定水口实验方案

- 3.2.3 改变水口结构参数实验方案

- 3.2.4 优化水口实验方案

- 3.3 实验指标

- 3.3.1 液面波动

- 3.3.2 液渣分布

- 3.3.3 气泡分布

- 3.3.4 卷渣次数

- 3.3.5 流场显示

- 3.3.6 冲击深度

- 3.4 本章小结

- 4 结晶器物理模拟实验结果与讨论

- 4.1 现用水口的评价

- 4.1.1 单因素实验结果分析

- 4.1.2 工作拉速实验结果分析

- 4.1.3 非稳态实验结果分析

- 4.2 3CC 待用水口的评价

- 4.2.1 3CC 水口结构尺寸比较

- 4.2.2 3CC 水口工作拉速条件实验结果分析

- 4.2.3 3CC 水口开浇阶段模拟实验结果分析

- 4.3 改变水口结构参数实验

- 4.3.1 改变水口底部形状的实验结果及分析

- 4.3.2 改变水口侧孔形状的实验结果及分析

- 4.4 水口优化实验结果分析

- 4.4.1 220mm 厚度结晶器水口优化实验结果分析

- 4.4.2 300mm 厚度结晶器水口优化实验结果分析

- 4.4.3 优化水口和现用水口的对比分析

- 4.4.4 优化水口工艺参数的确定

- 4.5 本章小结

- 5 优化水口现场应用试验

- 5.1 优化水口现场应用实验方案

- 5.1.1 优化水口和现用水口对比实验方案

- 5.1.2 优化水口和现用水口取样试验方案

- 5.2 优化水口和现用水口对比实验结果

- 5.3 中间包钢水和铸坯全氧分析

- 5.3.1 气体试样取样方法

- 5.3.2 气体试样结果分析

- 5.4 金相夹杂物分析

- 5.4.1 金相试样取样及分析方法

- 5.4.2 金相试样结果分析

- 5.4.3 夹杂物扫描结果分析

- 5.5 大样电解结果分析

- 5.5.1 大样电解样取样方法

- 5.5.2 大样电解实验结果分析

- 5.6 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].浅析潮河饮用水源地取水口迁建方案比选[J]. 陕西水利 2020(01)

- [2].耿飈:革命生涯从水口山起航[J]. 湘潮 2019(07)

- [3].新型浸入式三孔水口较传统双侧孔水口的优点[J]. 铸造技术 2016(10)

- [4].В Синъцзяне будет выделено 16,4 млрд юаней на строителъство и реконструкцню азропортов[J]. 中亚信息 2009(10)

- [5].水口快换铸坯洁净度分析与应用[J]. 河南冶金 2020(01)

- [6].柔软的下水口[J]. 发明与创新(综合版) 2008(09)

- [7].怎样使水口处水稻长得好[J]. 农村科学实验 2010(07)

- [8].炼钢厂中包水口改造生产实践[J]. 工业炉 2020(03)

- [9].扬州第一水厂取水口迁址评估与分析[J]. 给水排水 2018(01)

- [10].水口、水口环境与风水(上篇)[J]. 中华建设 2018(02)

- [11].水口山的水和山[J]. 新湘评论 2018(14)

- [12].关于连铸中包水口更换小车的设计[J]. 科技与创新 2015(22)

- [13].弯道取水口河冰运动特性及导冰筏优化设置[J]. 水科学进展 2014(02)

- [14].郴州古村落水口景观及其审美[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版) 2012(S1)

- [15].连铸结晶器石英水口蚀损机理分析[J]. 中国冶金 2019(05)

- [16].防洪工程施工对取水口水质的影响分析[J]. 科技创业月刊 2017(02)

- [17].水口山:千年铅都,矿脉余韵不绝[J]. 国土资源导刊 2014(06)

- [18].水口林:古徽州遗落的美[J]. 森林与人类 2012(07)

- [19].钢包下水口断裂分析及改进措施[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(01)

- [20].京杭运河边滩取水口工程水流特性研究[J]. 江苏水利 2019(02)

- [21].上海长江口取水口、排污口和水源地规划研究[J]. 人民长江 2017(14)

- [22].千年“好水口” 尋幽儒与商 小桥碧水鱼虾,青山古树林花[J]. 神州民俗(通俗版) 2016(06)

- [23].某分汊河道上游取水口选址水动力条件分析[J]. 浙江水利科技 2014(03)

- [24].郭洞水口林植物景观研究[J]. 西北林学院学报 2014(04)

- [25].首秦炼钢钢包上水口的改进[J]. 耐火材料 2010(01)

- [26].淋浴用水监测器[J]. 硅谷 2010(10)

- [27].卓越源于劳动——记福建水口发电公司总经理卓赐源[J]. 福建质量管理 2008(05)

- [28].板坯连铸结晶器水口优化数理试验研究[J]. 钢铁研究学报 2020(04)

- [29].连铸机中包下水口烘烤装置优化改造[J]. 酒钢科技 2012(03)

- [30].水口底部形状对高拉速板坯连铸结晶器液面特征的影响[J]. 北京科技大学学报 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e4c1c9e6b5c0fecbd58faec5.html