# 衰落信道上空时分组编码MR-MQAM/MPSK性能研究

### 论文摘要

分级调制（也称为嵌入式调制或多分辨率调制）具有不等差错保护特性,能够有效地传输各种多媒体信息,其在平坦衰落信道和频率选择性衰落信道上的性能研究一直是人们关注的焦点。分集技术和多输入多输出（MIMO）技术是克服信道平坦衰落不利影响的有效方法,将其与OFDM技术结合还能够对抗由信号多径传播所造成的频率选择性衰落,并大大提高无线通信系统的传输可靠性。采用自适应调度协议的多分辨率数据传输系统可以在容易出错的无线信道上可靠的传输多媒体信息。因此,本文研究了平坦和频率选择性MIMO衰落信道上多分辨率调制系统的性能以及多分辨率数据传输系统的性能。第一章阐述衰落信道上多分辨率调制技术的发展现状。第二章介绍多分辨率调制的基本原理,推导平坦独立MIMO威布尔衰落信道上MR-MQAM、MR-MPSK平均误比特率（BER）的精确和近似表达式、相关MIMO Nakagami衰落信道MR-MPSK的平均BER精确表达式及其上下限。结果表明MR-MQAM、MR-MPSK平均BER的理论分析结果与计算机仿真结果相吻合,MR-MQAM平均BER的近似值、MR-MPSK平均BER的的近似值或上下限均能较好地表征MR-MQAM、MR-MPSK系统平均BER性能。第三章推导频率选择性独立和相关MIMO Nakagami衰落信道上采用空时分组编码（STBC）或最大比合并（MRC）分集接收的多分辨率OFDM调制系统的平均BER精确表达式,数值计算结果表明采用STBC或MRC分集接收能显著改善多分辨率OFDM调制系统的误码性能。第四章研究分组相关MIMO Nakagami衰落信道上的多分辨率4/16-QAM数据传输系统,推导衰落系数为整数时多分辨率4/16-QAM系统的平均数据包丢失率和通过率的解析表达式。数值计算结果表明,采用空时分组编码的多分辨率4/16-QAM系统能够大大降低系统的平均数据包丢失率,并能提高平均数据包通过率。第五章为本文结论。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 平坦衰落信道上多分辨率调制技术的发展现状

- 1.2 频率选择性衰落信道上多分辨率调制技术的发展现状

- 1.3 论文的主要工作

- 第二章 平坦衰落信道上多分辨率调制性能研究

- 2.1 多分辨率调制

- 2.1.1 多分辨率M进制相移键控（MR-MPSK）

- 2.1.2 多分辨率M进制正交幅度调制（MR-MQAM）

- 2.2 独立威布尔衰落信道上多分辨率调制的性能分析

- 2.2.1 MRC分集接收系统的性能分析

- 2.2.2 独立MIMO威布尔衰落信道上多分辨率调制的性能分析

- 2.2.3 数值计算结果及仿真

- 2.3 相关Nakagami衰落信道上MR-MPSK的性能

- 2.3.1 MRC分集接收的MR-MPSK性能

- 2.3.2 相关MIMO衰落信道上MR-MPSK性能

- 2.3.3 数值计算结果及仿真

- 2.4 本章小结

- 第三章 频率选择性衰落信道上多分辨率调制性能研究

- 3.1 MRC分集接收的多分辨率调制OFDM系统性能

- 3.2 相关MIMO信道上多分辨率调制OFDM系统性能

- 3.3 数值计算结果

- 3.4 本章小结

- 第四章 相关MIMO分组衰落信道上多分辨率数据传输系统性能研究

- 4.1 系统模型

- 4.2 协议模型

- 4.3 性能分析

- 4.4 数值计算结果

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].移动衰落信道的计算机仿真模型[J]. 广东通信技术 2010(02)

- [2].衰落信道下的多天线最佳信道容量研究[J]. 电子科技大学学报 2008(01)

- [3].一种可用于莱斯衰落信道的信噪比估计算法[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [4].衰落信道下能量检测的性能分析[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [5].一种新的快速衰落信道相干时间估计方法[J]. 应用声学 2010(01)

- [6].复合衰落信道的衰落统计分析[J]. 电子与信息学报 2008(03)

- [7].关于无线通信衰落信道信号估计算法研究[J]. 计算机仿真 2017(01)

- [8].Matlab在移动衰落信道中建模与仿真[J]. 教育教学论坛 2018(16)

- [9].Nakagami-m衰落信道中的机会中继策略[J]. 西安交通大学学报 2008(12)

- [10].周期衰落信道下Turbo码性能仿真研究[J]. 通信与广播电视 2014(01)

- [11].时选衰落信道中的坐标交织空时分组码[J]. 电子与信息学报 2008(11)

- [12].基于几何模型的MIMO衰落信道相关性分析[J]. 汕头大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [13].波动双径衰落信道下的圆阵方向调制方法[J]. 电波科学学报 2020(05)

- [14].衰落环境中数字调制识别仿真研究[J]. 信息化研究 2011(02)

- [15].空时码在Rician衰落信道下性能分析[J]. 计算机与网络 2009(05)

- [16].复合衰落信道下C-CSS性能参数关系研究[J]. 太原科技大学学报 2019(02)

- [17].LDPC码在各种衰落信道中性能分析[J]. 桂林电子科技大学学报 2010(03)

- [18].一种Rician衰落信道快速仿真模型[J]. 桂林电子科技大学学报 2009(05)

- [19].基于EXIT图的非规则LDPC码在RICE衰落信道下的优化[J]. 飞行器测控学报 2009(06)

- [20].κ-μ阴影衰落信道下非数据辅助的误差矢量幅度性能分析[J]. 通信学报 2018(05)

- [21].基于压缩感知的MIMO双选择性衰落信道的估计[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [22].CS-DCSK在Nakagami-m衰落信道下的性能分析[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [23].衰落信道下基于支持向量机的调制识别方法[J]. 信号处理 2010(08)

- [24].LoRa调制及其在衰落信道下的性能分析[J]. 中国电子科学研究院学报 2019(06)

- [25].Rice衰落信道下MSK系统仿真研究[J]. 电子测量技术 2009(10)

- [26].Nakagami衰落信道参数对STBC码系统性能分析的影响[J]. 中国科技信息 2009(24)

- [27].K复合衰落信道下3D多用户MIMO系统的性能分析[J]. 北京邮电大学学报 2016(05)

- [28].双选择性衰落信道下的频谱感知[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [29].混合衰落信道下存在反馈时延的多天线中继性能分析[J]. 电子学报 2014(01)

- [30].Turbo码在Rician衰落信道上的性能分析[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e501ed19b1c5e9c455b2e20a.html