# BIM技术在建筑电气设计中的应用与研究

方太集团工程建设指挥部

摘要：BIM技术是在计算机辅助设计技术后又一个在建筑设计领域新兴发展的计算机应用技术，并且BIM技术的设计方法和设计流程已经得到了专业人士的认可，它完全能够在设计阶段成为有效利用的表达方式之一。如今BIM技术在国内外都得到了广泛的使用，本文就针对BIM技术，向大家阐述了BIM技术的概念内涵以及BIM技术在建筑电气设计的应用。

关键词：BIM技术；建筑电气；应用研究

引言：BIM技术近几年发展迅速并且取得了不错的成就，如今BIM技术在建筑电气方面也有广泛的应用，我司从2015年起在新建园区的工程设计中开始应用BIM技术。起初与合作单位配合完成了“方太第二工业园”工程的电气主干桥架、线槽模型，随后在模拟的工程上完成了电气专业的部分建模，2017年在“方太理想城综合办公楼工程”、“方太大学综合楼工程”等实际工程中的实现电气专业主干桥架、线槽的建模及管线碰撞检测。经过实践，我认为BIM技术是今后建筑电气设计必然的趋势。

一、BIM软件简介

目前能够实现电气BIM的软件按分类主要可分为两类：第一类为全三维软件，以Autodesk公司的RevitMEP软件为代表；第二类是“二维半”软件，以MagiCAD等辅助软件为代表。

RevitMEP是一款由Autodesk公司开发的面向水暖电（MEP）设计师和绘图员的专业软件，最大的特点就是通过参数化建模，可以直接设计可视化的三维图形，目前比较多的是应用于三维管线综合设计。优点是以后可能发展成为升级、替代目前的主流设计软件AutoCAD系列的软件。缺点是，目前针对水暖电专业部分（特别是电气专业）的模块，仍很不成熟，离实际工程设计的要求还有较大的差距。

MagiCAD等辅助软件以AutoCAD为基础平台利用CAD原有的部分三维功能增加相应参数实现BIM功能。优点是因为软件以CAD为基础平台，操作习惯接近目前CAD，运行流畅，目前宣称可实现设备专业（水暖电）BIM的设计院大多采用这个类别的软件。缺点是软件非原生的三维属性，很多设置都是单向的，虽然能满足建模需要，但不能像RevitMEP支持双向同步，图纸修改必须经过平面修改，然后更新图纸，再到立面剖面这样的过程。

目前，两种类别的软件各有利弊，在电气专业的应用功能上也都还比较弱。不过，说到底BIM是个平台化、系统化的工作，我们应该权衡利弊、综合考虑来选择合适的软件。笔者认为各专业间的兼容性才是考虑的重点，各专业最好是在同一软件平台下操作，才能做出最优质可靠的图纸。相比之下RevitMEP在兼容性方面更为成熟及稳定。

二、BIM技术的广泛运用

在美国、日本、德国等发达国家都在广泛使用BIM技术，我国香港也是如此，并且这些国家地区在BIM技术方面已经有了严格的制图标准和系统的规范。如今中国也重视BIM技术的发展运用，并且就目前的情况来看BIM在中国的发展还是比较顺利的。通过对国内多家设计院的BIM的应用情况进行咨询，以及从网上BIM论坛收集相关资料，目前BIM运用得比较成熟主要是指建筑专业，电气专业的主要运用仅到达管线综合、变电所等主要干线部分的程度。我司与合作单位配合完成的“方太第二工业园工程”、“方太理想城综合办公楼工程”和“方太大学综合楼工程”项目设备专业（水暖电）的BIM，是目前网上BIM论坛可以找到的为数不多的基础教程之一。而MagiCAD公司提供的运用实例（某外国驻华使馆的设计）实现的BIM，在电气专业上也远未达到目前电气专业的施工图深度水平。

三、BIM在建筑电气设计上的未来发展前景

RevitMEP作为未来的主流设计工具，通过参数化建模，实现设计可视化的三维图形，有许多先进的理念。不过，现阶段由于软件的成熟度还不够，目前在电气专业仅能够实现桥架、箱体等体积较大的设备的建模与管线综合碰撞检测，而末端细节的表现仍较为困难，且效率仍然较低，无法满足当前繁重的工程设计任务。RevitMEP现在尚无法实现作为唯一的工具进行电气专业施工图设计，仍然需要使用CAD作为辅助。就目前情形来看，RevitMEP软件还是存在着一些小问题，如：族库小、绘图辅助工具少、专业间配合兼容性还不够等问题，是因为目前在Re?vitMEP平台基础上的专业辅助软件，如CAD平台上的天正、鸿业、博超等软件目前仍然较少，且不完善。相信随着RevitMEP平台的成熟和推广，各种专业辅助软件也会逐渐丰富起来，这些问题也会迎刃而解。建议现阶段，电气专业可以先从管线综合、变电所、消防安防控制中心等主干线路入手，实现电气专业主干部分BIM化。随着软件应用的逐渐成熟，再逐步实现建筑电气专业各个部分BIM化。

四、结束语

如今BIM技术在建筑电气设计中已经开始广泛使用了，BIM技术的应用让建筑电气设计的质感上升了一个层次，并且BIM技术的使用已经成为建筑电气工程顺利施工建设的一个重要保证，将建筑电气工程更加完美的修建完成，把电气工程的优势以及价值都最大限度的发挥出来。在建筑领域实现资源节约和可持续发展的理念，因此进一步加强对其的研究非常有必要，并结合电气设计实际需求及建筑整体情况，及时发现问题，并采取相应解决措施，提高电气设计科学性、合理性，从而促进建筑领域健康发展。

参考文献

[1]李勇成.BIM技术在建筑电气设计中的应用与研究[J].《工程技术：全文版》，2016（9）：000245-000245

[2]张伟.BIM技术在建筑电气设计中的应用探微[J].《科技创新与运用》，2016（16）：224-224

[3]赵芬.BIM在建筑电气设计中的应用情况及探讨[J].《建材发展导向：下》，2016，14（7）

[4]李正新.BIM技术在建筑电气设计中的应用和展望[J].《工程技术：全文版》，2015（12）：00352-00352

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e50da3b4b3dbc9ce4fbe8205.html