# 时间交错模数转换器设计与校正研究

### 论文摘要

高速模数转换器在高速数据通信、液晶显示驱动、数字示波器、硬盘驱动电路等方面有着广泛的应用。随着这些设备或器件的工作速度越来越高,对于应用于其中的模数转换器的转换速率的要求也越来越高。而每种半导体工艺所能提供的带宽总是有限的,所以相应的模数转换器的转换速率也是有限的。为了提高模数转换器的转换速率,可以采用多个模数转换器时间交错工作的方式,即时间交错模数转换器。本文针对时间交错结构模数器的设计及其校正进行了研究。首先分析了时间交错模数转换器通道间的失调失配、增益失配、采样时间失配等各种非理想因素。随后本文给出了一个适用于超宽带（UWB）无线通信应用的1吉赫兹6比特时间交错模数转换器的设计和实现实例。模数转换器由两个通道组成,其单通道为采用“级联折叠+有源内插”结构实现的折叠内插模数转换器。通过采用在前端放一个总的采样保持电路,避免了通道间的采样时间失配;同时通过共享通道间的参考电压、偏置电压等方法来降低失调失配和增益失配。改进的栅压自举采样开关也大大提高了采样的动态性能,抑制了采样开关的时钟馈通效应。该模数转换器设计采用了中芯国际（SMIC）的0.13微米,单层多晶八层金属的混合信号工艺进行了流片实现。经过实际验证测试,芯片在1吉赫兹的采样频率下,转换功能正确;在模拟输入10兆赫兹情况下,模数转换器的有效位（ENOB）和无杂散动态范围（SFDR）分别达到5.18比特和41.57dB;在模拟输入500兆赫兹情况下,ENOB和SFDR也能分别达到4.81比特和36.91dB。在1.4伏电源电压下,芯片功耗为66毫瓦,芯核面积为0.45平方毫米。本文还对时间交错模数转换器的各种校正措施进行了总结。给出了数字背景校正的一般方法,并给出了一种校正两通道时间交错模数转换器的具体算法,以及相应的Matlab仿真验证结果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 引言

- 1.1 研究背景及主要应用

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文的主要工作和组织结构

- 第二章 时间交错模数转换器概述

- 2.1 高速模数转换器结构比较

- 2.1.1 全并行模数转换器

- 2.1.2 两步式模数转换器

- 2.1.3 折叠内插模数转换器

- 2.1.4 流水线模数转换器

- 2.1.5 时间交错模数转换器

- 2.2 时间交错模数转换器非理想因素分析

- 2.2.1 失调失配

- 2.2.2 增益失配

- 2.2.3 采样时间失配

- 2.2.4 信噪比（SNR）计算分析

- 第三章 模数转换器测试基础

- 3.1 模数转换器的性能参数

- 3.1.1 静态性能参数

- 3.1.2 动态性能参数

- 3.2 模数转换器测试平台

- 3.2.1 静态参数分析程序

- 3.2.2 动态参数分析程序

- 3.2.3 测试平台

- 3.2.4 测试电路板的设计

- 3.3 时钟抖动的考虑

- 3.4 基于输出迭代法的测试数据分析

- 3.4.1 输出迭代法简介

- 3.4.2 抖动和噪声的影响的评估

- 3.4.3 模数转换器转换性能分析

- 3.5 模数转换器的降采样输出

- 第四章 1吉赫兹6比特时间交错模数转换器设计

- 4.1 结构级设计

- 4.2 电路级设计

- 4.2.1 采样保持电路

- 4.2.2 采样时钟电路

- 4.2.3 缓冲器

- 4.2.4 仿真结果

- 4.3 版图设计

- 4.4 验证测试

- 4.4.1 测试环境和流程

- 4.4.2 测试结果

- 4.4.3 结果分析

- 第五章 时间交错模数转换器校正

- 5.1 时间交错模数转换器校正方法概述

- 5.1.1 失调失配

- 5.1.2 增益失配

- 5.1.3 采样时间失配

- 5.2 两通道时间交错模数转换器数字背景校正

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 未来工作展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].12 bit 100 MS/s Flash-SAR混合型模数转换器的设计与实现[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].逐次逼近模数转换器专利技术分析[J]. 河南科技 2017(03)

- [3].基于压缩传感的模数转换器设计[J]. 微电子学与计算机 2016(02)

- [4].MATLAB/Simulink仿真在模数转换器教学中的应用[J]. 计算机时代 2015(09)

- [5].1.2V7bits 125Mb/s双采样流水线模数转换器[J]. 计算机技术与发展 2015(07)

- [6].用于8位80MS/s模数转换器的增益数模单元电路[J]. 西安电子科技大学学报 2016(01)

- [7].一种采用标准数字单元实现的5bit 100MS/s全数字闪烁型模数转换器[J]. 复旦学报(自然科学版) 2016(04)

- [8].一种应用于时间交织模数转换器的低抖动延迟锁定环[J]. 复旦学报(自然科学版) 2014(03)

- [9].一种∑-Δ模数转换器[J]. 电气电子教学学报 2011(01)

- [10].8bit 1.4GS/s模数转换器[J]. 固体电子学研究与进展 2010(01)

- [11].ISLA112P50:500MSPS模数转换器[J]. 世界电子元器件 2010(09)

- [12].6 bit 1.8GS/s模数转换器[J]. 固体电子学研究与进展 2009(02)

- [13].一种八位并行插值型模数转换器的设计[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [14].24位高性能模数转换器ADS1274/ADS1278及其应用[J]. 国外电子元器件 2008(05)

- [15].用于触摸屏控制电路的低功耗模数转换器设计[J]. 液晶与显示 2017(08)

- [16].一种10位采样精度40MHz采样率的低功耗模数转换器的研究[J]. 科技经济导刊 2017(15)

- [17].高速CMOS闪烁型模数转换器中的误差源研究[J]. 电子器件 2008(02)

- [18].一种自适应低功耗模数转换器的设计[J]. 科技展望 2015(33)

- [19].一种非二进制权重的高能效比逐次比较型模数转换器[J]. 固体电子学研究与进展 2013(04)

- [20].德州仪器公司推出两款最新的模数转换器[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2009(06)

- [21].低噪声模数转换器使能直流放大的电磁流量转换器信号处理电路[J]. 工业计量 2018(01)

- [22].一种8位32MS/s的流水线型模数转换器设计[J]. 固体电子学研究与进展 2017(01)

- [23].模数转换器的数字校准算法设计与实现[J]. 科技风 2013(01)

- [24].高速光学模数转换器的研究现状及进展[J]. 激光杂志 2012(01)

- [25].迎接新一代移动设备模数转换器的低功耗、高速度和高性能设计挑战[J]. 中国集成电路 2012(Z1)

- [26].一种嵌入式10位2MS/s逐次逼近模数转换器[J]. 中国电子科学研究院学报 2011(01)

- [27].一种用于高速以太网芯片的模数转换器[J]. 计算机工程 2011(S1)

- [28].新型∑-△模数转换器实现高速率和超低噪声[J]. 电子设计技术 2008(09)

- [29].一种全数字前馈式时间交织模数转换器时间误差后台校准算法[J]. 电子与信息学报 2020(02)

- [30].用于精密检测的∑-Δ模数转换器提供卓越的分辨率与速度[J]. 世界电子元器件 2008(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e520cfbe00f93085e61d463a.html