# 青岛红星化工厂铬污染土壤清洗试验研究

### 论文摘要

目前，我国铬渣对地下水、地表水和土壤造成了严重污染，并对生态环境和人体健康构成了巨大威胁。铬渣污染场地中污染物的含量高，易向周围环境扩散，对其修复是我国亟需解决的环境问题之一。铬渣污染场地的表层土壤由于粘性大、粒径小且污染严重成为治理的难点。土壤清洗技术可彻底去除土壤中的污染物，修复过程的可控性强，修复效果好、成本低，适用于铬渣污染场地表层土壤的修复。根据污染场地表层土壤的污染特性，对水溶态为主铬渣污染土壤进行异位修复研究，并进一步验证了该修复技术的可行性，最终提出了三级逆流水洗修复工艺。研究结果表明：不同清洗剂对总Cr的去除效果差别不大，但其对不同形态Cr的去除效果不同：水主要去除酸可提取态Cr，EDTA-Na2对酸可提取态和可还原态Cr去除效果较好，柠檬酸去除的是可还原态和可氧化态Cr，而Na2SO4对各形态Cr都有去除。Cr主要以酸可提取态存在的铬渣污染土壤中，从经济角度考虑，水是合适的清洗剂。用水对污染土壤进行清洗时采用30:1的液固比、40min的搅拌时间三级清洗是较好的工艺参数。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 我国铬渣污染现状

- 1.1.1 我国铬渣污染概况

- 1.1.2 我国铬渣污染调查现状

- 1.2 环境中铬的污染危害与迁移转化

- 1.2.1 铬的环境化学性质

- 1.2.2 铬的用途和环境污染

- 1.2.3 铬在环境中的分布

- 1.2.4 铬在水中的迁移转化

- 1.2.5 铬在土壤中的迁移转化

- 1.2.6 铬对植物生长发育的影响和危害

- 1.2.7 铬对人体健康的影响与危害

- 1.3 土壤中铬的研究进展

- 1.3.1 土壤中不同形态铬的研究

- 1.3.2 土壤对 Cr（Ⅵ）的吸附作用

- 1.4 国内外土壤重金属污染修复的技术方法

- 1.4.1 物理修复

- 1.4.2 化学修复

- 1.4.3 生物修复

- 1.5 本研究的目的意义及主要内容

- 1.5.1 目的意义

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 研究材料与方法

- 2.1 研究材料

- 2.1.1 供试土壤

- 2.1.2 实验设备仪器与药品

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 形态分析

- 2.2.2 土壤不同形态铬的提取

- 2.2.3 分析方法

- 第3章 铬渣污染土壤中铬的形态分析

- 3.1 实验目的

- 3.2 试验样品

- 3.3 形态分析结果与分析

- 3.3.1 不同形态铬的分析结果与误差分析

- 3.3.2 土壤中 Cr 的形态分析结果

- 3.4 小结

- 第4章 铬渣污染土壤清洗实验研究

- 4.1 不同清洗剂清洗实验

- 4.1.1 实验材料与方法

- 4.1.2 结果与讨论

- 4.2 搅拌时间、液固比对清洗效果的影响

- 4.2.1 实验材料与方法

- 4.2.2 实验结果与讨论

- 4.3 三级逆流清洗试验

- 4.3.1 供试土壤

- 4.3.2 实验控制条件

- 4.3.3 实验结果与分析

- 4.4 小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高浓度铬渣土稳定化/固化效果及其影响因素研究[J]. 湖南有色金属 2020(03)

- [2].铬渣无害化解毒处置工作的实践与思考——以甘肃省为例[J]. 环境保护 2016(07)

- [3].剧毒铬渣岂能一堆了之[J]. 绿色视野 2011(10)

- [4].攀钢研究院“钒铬渣分离提取钒铬技术研究”获冶金科学技术奖二等奖[J]. 钢铁钒钛 2020(05)

- [5].榆钢烧结铬渣生产实践[J]. 甘肃冶金 2019(01)

- [6].污泥解毒铬渣再循环利用[J]. 盐业与化工 2016(04)

- [7].由铬渣污染事故引发的思考[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(03)

- [8].利用碳铬渣制备耐火浇注料的试验[J]. 中国冶金 2014(08)

- [9].规范引导解毒铬渣应用于水泥工业[J]. 中国水泥 2014(08)

- [10].铬渣污染,“毒瘤”难除?[J]. 企业观察家 2012(08)

- [11].铬渣,随时引爆的安全隐患[J]. 化工管理 2011(09)

- [12].氯化焙烧法回收铬渣中的铬[J]. 化工环保 2010(03)

- [13].甘肃铬渣干法解毒工程化害为利[J]. 无机盐工业 2008(04)

- [14].北京凯盛设计的国内最大的铬渣治理工程顺利试车[J]. 中国建材资讯 2012(01)

- [15].解毒铬渣粉对水泥净浆和胶砂性能的影响[J]. 中国建材科技 2014(02)

- [16].我国环境审计若干问题研究——由曲靖“铬渣致污”事件引发的思考[J]. 会计之友 2012(04)

- [17].重庆:加强铬渣污染综合整治[J]. 环境保护 2012(16)

- [18].铬渣渗滤液处理方法及应用现状[J]. 中国资源综合利用 2008(02)

- [19].基于共存理论的含铬渣黏度预测模型[J]. 钢铁研究学报 2019(03)

- [20].省人大常委会副主任蒋作斌在长沙调研时指出 高标准推进铬渣治理环保工程[J]. 人民之友 2011(03)

- [21].典型铬渣堆场对周围土壤和地下水的污染调查分析[J]. 河南城建学院学报 2015(04)

- [22].铬渣湿法解毒技术[J]. 中国环保产业 2014(03)

- [23].攻破环保难题 助力循环经济——重庆无害化处理铬渣及资源综合利用项目进入工业化生产[J]. 环境保护 2012(07)

- [24].污染场地健康风险评估在土地复垦中的应用——以某铬渣污染场地土地复垦为例[J]. 三峡环境与生态 2012(05)

- [25].国内最大铬渣综合治理项目竣工验收[J]. 生命科学仪器 2011(04)

- [26].纳米铬渣有望实现循环利用[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [27].9900吨/年铬渣无害化处置与资源化利用[J]. 中外鞋业 2018(01)

- [28].铝铬渣对锑冶炼炉用铝铬砖性能的影响[J]. 世界有色金属 2015(04)

- [29].铬渣污染公益诉讼案件的评析[J]. 环境保护 2013(Z1)

- [30].生物质干法解毒铬渣的实验研究[J]. 昆明冶金高等专科学校学报 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e5291f9e735642955c6f3f2b.html