# 纳米粒子改性环氧树脂的研究

### 论文摘要

环氧树脂因它优秀的力学性能、粘结性能还有电性能在军事、工业和民用上都有相当多的应用。上世纪80年开始出现的纳米粒子,具有独特的性能,适合作为树脂增强体的材料,能够提高环氧树脂的韧性、强度和热力学性能。本实验中使用纳米二氧化硅和碳纳米管两种纳米粒子材料添加到环氧树脂中对其进行改性,通过实验得到如下结果：1.当纳米二氧化硅添加量为3%时,拉伸强度达到最大值,提高10.7%,断裂伸长率达到最大值,提高25.3%,冲击强度达到最大值为44.6KJ/M2,提高17.8%,弯曲强度和弹性模量达到最大值165.8MPa和3894MPa,分别提高了19.7%和30.6%。2.加入纳米二氧化硅后,体系的玻璃化温度升高。当纳米粒子含量为3%时,玻璃化转变温度提高了12.6℃C。3.碳纳米管添加量为1%时,拉伸强度达到最大值为122MPa,比纯的环氧树脂拉伸强度提高35.6%。4.当碳纳米管添加到0.5%时,弯曲强度为150.3MPa,相比较纯的环氧树脂而言,弯曲强度提高8%,弹性模量最大为3058MPa,冲击强度为43.7KJ/M2,比未添加碳纳米管的环氧树脂提高了15.9%。5.添加碳纳米管量为0.5%时,玻璃化温度达到最大值,为112.5℃,比纯环氧树脂玻璃化温度提高19.3℃,提高百分比为20.7%。6.纳米粒子在环氧树脂内部分散均匀,当材料受到外力作用时,纳米粒子能够吸收大部分的能量,材料产生银纹现象,同时内部的纳米粒子能够阻碍裂纹的延续,达到提高力学性能的效果。

### 论文目录

- 学位论文数据集

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 环氧树脂

- 1.1.1 环氧树脂的定义

- 1.1.2 环氧树脂的固化

- 1.1.3 环氧树脂的特性

- 1.1.4 环氧树脂的应用

- 1.2 纳米二氧化硅粒子

- 1.2.1 纳米二氧化硅的结构

- 1.2.2 纳米二氧化硅的制备

- 1.2.3 纳米二氧化硅的应用

- 1.2.4 纳米二氧化硅的表面改性

- 1.2.5 纳米二氧化硅与环氧树脂的复合

- 1.2.6 纳米粒子改性环氧树脂的影响

- 1.2.7 纳米二氧化硅改性环氧树脂的机理

- 1.3 碳纳米管

- 1.3.1 碳纳米管的结构

- 1.3.2 碳纳米管的制备

- 1.3.3 碳纳米管应用

- 1.3.4 碳纳米管的改性

- 1.3.5 碳纳米管和聚合物的作用机理

- 1.3.6 碳纳米管/环氧树脂的制备

- 1.3.7 碳纳米管/环氧树脂复合材料的性质

- 1.3.8 碳纳米管/复合材料的性能影响因素

- 1.3.9 碳纳米管复合材料的研究情况

- 1.4. 碳纳米管增强复合材料主要的问题

- 1.5 选题的背景以及研究对象

- 1.6 本实验研究内容

- 第二章 制备实验部分

- 2.1 原料部分

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 试验中所用原料及仪器

- 2.2 主要过程

- 2.2.1 实验设计思路及实施

- 2.2.2 纳米粒子的处理

- 2.2.3 环氧树脂和纳米粒子的复合

- 2.2.4 浇铸及固化

- 2.2.5 后处理和加工

- 2.3 样条测试和表征

- 2.3.1 纳米粒子改性环氧树脂的力学性能

- 2改性环氧树脂的研究'>第三章 纳米SiO2改性环氧树脂的研究

- 3.1 纳米二氧化硅改性环氧树脂的FTIR

- 3.2 复合材料的力学性能

- 3.3 复合材料断面微观形貌的研究

- 2/环氧树脂复合材料体系的玻璃化温度'>3.4 纳米SiO2/环氧树脂复合材料体系的玻璃化温度

- 3.5 复合材料的动态机械热分析（DMTA）

- 第四章 碳纳米管改性环氧树脂的研究

- 4.1 碳纳米管形态

- 4.2 碳纳米管改性

- 4.3 碳纳米管酸处理前后红外光谱分析

- 4.4 酸处理前后碳纳米管表面组成研究

- 4.5 复合材料的力学性能测试

- 4.6 复合材料断面的形貌以及微观形态

- 4.7 复合材料的玻璃化温度

- 4.8 复合材料的动态机械热分析

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者和导师简介

- 研究成果及发表的学术论文

- 附件

### 相关论文文献

- [1].稀土纳米粒子磁共振成像造影剂的研究进展[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].具有生物相容性的纯有机磷光纳米粒子有效杀灭耐药细菌（英文）[J]. Science China Materials 2020(02)

- [3].电喷雾法制备纳米粒子的研究进展[J]. 生物医学工程与临床 2020(01)

- [4].二硫化钼纳米粒子作为锂离子电池负极的电化学行为研究[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [5].荧光聚多巴纳米粒子在血红蛋白检测中的应用[J]. 分析科学学报 2020(01)

- [6].基于二氧化硅纳米粒子的抗肿瘤药物递送系统研究进展[J]. 肿瘤防治研究 2020(02)

- [7].纳米粒子-酶生物传感器法测定果蔬中有机磷农药的研究进展[J]. 中国卫生检验杂志 2020(09)

- [8].基于二氧化硅纳米粒子的吸附分离材料及其应用[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [9].基于二氧化硅纳米粒子的抗冲击超双疏涂层的制备及其性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(03)

- [10].TiO_2纳米粒子对铝锂合金微弧氧化膜结构及性能的影响[J]. 中国表面工程 2019(04)

- [11].新型靶向纳米粒子在心血管系统中的研究进展[J]. 中国药师 2020(08)

- [12].荧光成像-电感耦合等离子体质谱关联定量分析细胞内铜纳米粒子[J]. 分析化学 2020(10)

- [13].四硫化三铁纳米粒子的制备及应用[J]. 化学通报 2020(10)

- [14].纳米粒子的精准组装[J]. 物理化学学报 2020(09)

- [15].纳米粒子在食源性致病菌检测中的应用进展[J]. 分析测试学报 2020(09)

- [16].疏水性纳米粒子对细粒矿物浮选的影响[J]. 世界有色金属 2020(12)

- [17].场流分离及其在环境纳米粒子分析中的应用[J]. 分析科学学报 2019(01)

- [18].核壳结构Fe_3O_4@SiO_2纳米粒子的制备及表征[J]. 成都理工大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [19].铁蛋白系统纳米粒子的构建及其相互作用[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [20].纳米粒子展现出粮食作物的可持续种植方法[J]. 基层农技推广 2016(12)

- [21].化学家构建纳米粒子“图书馆”[J]. 现代物理知识 2016(05)

- [22].钙类纳米粒子基因传递体系研究进展[J]. 武汉大学学报(理学版) 2017(01)

- [23].稀土纳米粒子作为磁共振成像造影剂的研究进展[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [24].丁香酚/玉米醇溶蛋白纳米粒子膜的制备及表征[J]. 粮食与饲料工业 2017(01)

- [25].三聚磷酸钠改性聚氨酯纳米粒子的合成及表征[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [26].纳米粒子分离方法的研究进展[J]. 色谱 2017(03)

- [27].一种含有铁蓝型络合物纳米粒子的分散体及其薄膜的制备[J]. 涂料技术与文摘 2017(01)

- [28].纳米材料中纳米粒子团聚的原因及解决方法[J]. 价值工程 2017(13)

- [29].食品级纳米粒子的合成及其应用[J]. 食品工业科技 2017(07)

- [30].纳米粒子阻燃丙烯酸聚合物的研究进展[J]. 化工新型材料 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e53deb053f5576d02653a4ee.html