# 溱潼凹陷阜宁组低渗透储层改造技术研究

### 论文摘要

低渗透油藏是我国主要的油气藏类型之一,压裂是低渗透油气藏改造的主要手段,近年来我国的压裂水平已经取得了较大的进展,但是仍存在许多问题制约了压裂工艺的进一步实施,进而影响了低渗透油田的有效开发。溱潼凹陷阜宁组低渗透油藏就是难动用的低渗透油藏之一,其具有非均质性强、泥质含量高、天然裂缝发育、储层敏感性强等特点。在压裂改造时存在滤失严重、成功率低、加砂难度大、返排率低等问题,直接制约了溱潼凹陷阜宁组低渗透油藏的开发。本文从研究前期压裂井出发,分别利用统计分析、小型压裂、压力拟合等手段分析了阜宁组储层压裂存在的问题,进而进行了一系列试验:敏感性试验,对入井液的性质进行规范限定,避免发生储层伤害;岩石力学试验,测得了力学参数,分析了岩石的破裂规律,对施工参数进行了校正;压裂液优选试验,在以上研究的基础之上,优选了适合阜宁组储层改造的压裂液体系,优选了交联剂、防膨剂、助排剂等添加剂,并进行了粘温关系测试、岩心伤害试验,最后优选出了适合各种温度的压裂液体系,分别适合三个层段的低伤害压裂液体系;支撑剂导流能力试验,收集了目前市场上常用的七种支撑剂,开展了闭合压力影响、压裂液影响、粒径影响、嵌入影响等实验,优化出了最佳支撑剂及其形成高导流能力裂缝的条件。然后根据试验结果和阜宁组储层的特性,研究了缝高控制技术、降滤技术、组合陶粒技术、返排技术等针对性工艺。最后在研究成果的基础上,运用研究成果进行了6井次的压裂试验,试验取得了较理想的效果。本研究的成果不仅为提高阜宁组低渗透储层的压裂效果提供了可靠的技术依据,同时还为其它低渗透区块的压裂开发提供了有力的借鉴。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 国内外研究进展情况

- 1.2.1 压裂基础理论及工艺技术研究进展

- 1.2.2 压裂液研究进展

- 1.2.3 支撑剂研究进展

- 1.3 主要研究思路

- 第2章 阜宁组前期压裂井分析

- 2.1 统计分析

- 2.2 G 函数压降分析

- 2.3 压力历史拟合

- 2.4 小结

- 第3章 储层敏感性实验分析

- 3.1 五敏试验评价

- 3.1.1 试验目的

- 3.1.2 试验原理

- 3.1.3 实验结果

- 3.2 应力敏感性试验评价

- 3.3 小结

- 第4章 岩石力学实验

- 4.1 实验目的

- 4.2 实验原理

- 4.2.1 试样的制备方法

- 4.2.2 实验设备及原理

- 4.3 岩心收集及加工情况

- 4.4 测试结果与分析

- 4.5 建立动静态关系

- 4.6 实验数据与测井模拟数据、施工数据对比

- 4.7 建立摩尔圆

- 4.8 三轴试验应力应变图分析

- 4.9 小结

- 第5章 压裂液体系的研究

- 5.1 压裂液体系优化研究

- 5.2 添加剂的评价优选

- 5.3 添加剂配伍性试验

- 5.4 压裂液的评价

- 5.4.1 样品制备

- 5.4.2 压裂液基本性能测定

- 5.4.3 压裂液抗温剪切性能评价

- 5.4.4 压裂液伤害评价

- 5.5 小结

- 第6章 支撑剂导流能力研究

- 6.1 实验仪器及测试方法

- 6.2 支撑剂评价试验

- 6.2.1 支撑剂的物理性质

- 6.2.2 导流能力测试结果与分析

- 6.3 小结

- 第7章 工艺技术优化

- 7.1 控制缝高技术研究

- 7.1.1 影响缝高因素分析

- 7.1.2 控制缝高技术研究

- 7.2 降低滤失技术研究

- 7.3 组合陶粒技术研究

- 7.4 压后返排技术优化

- 第8章 现场应用及效果评估

- 8.1 压裂效果分析

- 8.2 压裂工艺应用效果分析

- 8.3 小结

- 第9章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e5406a5e3417c1884e68cef5.html