# 转K6型转向架侧架疲劳寿命研究

### 论文摘要

我国铁路货车广泛使用三大件式转向架。侧架作为转向架的部件之一，有着极为关键的作用。如果在运行中侧架出现疲劳断裂，将严重威胁列车运行安全，因此，侧架的疲劳问题一直是铁道货车行业极为关注的问题之一。随着我国铁道货运向重载高速方向的快速发展，转向架的受力状态更加恶劣，给转向架提出了更加苛刻的要求。为了提高货车车辆的运用效益，铁道部提出了将侧架的运用期限由当前的25年提高至35年的设想。为了确保铁路运输安全，有必要对侧架的疲劳强度可靠性进行深入研究。目前，我国铁路货车开始大量使用轴重25t、最高运营速度120km/h的转K6型转向架。本文以转K6型转向架侧架为研究对象，对侧架进行了有限元计算分析；依据AAR机务标准中的载荷谱和大秦线2万t重载列车的载荷谱，分别采用名义应力法、局部应力-应变法和断裂力学法，对侧架的疲劳寿命、裂纹萌生寿命和裂纹扩展寿命进行了估算；并对基于名义应力法估算的疲劳寿命与裂纹萌生以及裂纹扩展之总寿命进行了对比分析，以定量评估转K6转向架侧架线路运行35年安全可靠性。具体包括以下研究内容：1．采用PROE软件建立侧架的三维模型，并采用ABAQUS软件对其进行有限元计算，分析其强度薄弱部位及其应力分布。2．依据AAR机务标准中的载荷谱和大秦线2万t重载列车的载荷谱，采用名义应力法对侧架进行疲劳寿命估算，对两种载荷谱下的结果进行了对比分析。3．依据AAR机务标准中的载荷谱和大秦线2万t重载列车的载荷谱，采用局部应力-应变法对侧架进行裂纹萌生寿命估算。4．依据AAR机务标准中的载荷谱和大秦线2万t重载列车的载荷谱，采用断裂力学法对侧架进行裂纹扩展寿命估算。5．对两种载荷谱下所估算的疲劳寿命（基于名义应力法估算的）与裂纹萌生以及裂纹扩展总寿命进行了对比分析。6．对转K6转向架侧架线路运行35年的安全可靠性进行评估。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景、意义和现状

- 1.1.1 研究的背景和意义

- 1.1.2 研究的国内外现状及水平

- 1.2 疲劳理论研究的发展概况

- 1.3 本论文主要研究内容

- 第2章 转 K6 转向架侧架的有限元计算

- 2.1 有限元法及 ABAQUS 软件

- 2.1.1 有限元法概述

- 2.1.2 有限元法的分析过程

- 2.1.3 ABAQUS 软件介绍

- 2.2 转 K6 型转向架侧架三维模型的创建及 B+级钢简介

- 2.3 转 K6 型转向架侧架的有限元计算

- 2.3.1 有限元模型

- 2.3.2 载荷和边界条件

- 2.3.3 有限元计算结果分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 转 K6 型转向架侧架疲劳寿命估算

- 3.1 疲劳寿命估算概述

- 3.1.1 疲劳寿命估算方法简介

- 3.1.2 名义应力法

- 3.1.3 疲劳累积损伤理论

- 3.2 影响疲劳强度的因素

- 3.3 侧架的疲劳寿命估算

- 3.3.1 材料和零件的 S-N 曲线

- 3.3.2 载荷谱及应力谱的确定

- 3.3.3 疲劳强度降低系数K f的选取

- 3.3.4 非零应力均值的修正

- 3.3.5 疲劳寿命估算

- 3.4 本章小结

- 第4章 侧架疲劳裂纹萌生寿命估算

- 4.1 局部应力-应变法概述

- 4.1.1 循环应力-应变曲线与迟滞回线

- 4.1.2 稳态诺伯法

- 4.1.3 应变-寿命曲线

- 4.2 B+级钢参数的确定

- 4.3 载荷谱的确定及疲劳强度降低系数K f的选取

- 4.4 侧架疲劳裂纹萌生寿命估算

- 4.5 本章小结

- 第5章 侧架疲劳裂纹扩展寿命估算

- 5.1 断裂力学概述

- 5.2 裂纹应力强度因子

- 5.3 应力强度因子的有限单元法

- 5.3.1 普通单元法

- 5.3.2 特殊单元有限元法

- 5.4 疲劳裂纹扩展寿命估算步骤

- 5.5 疲劳裂纹扩展速率及 B+级钢门槛值

- 5.6 侧架初始及临界裂纹尺寸设定

- 5.7 侧架疲劳裂纹扩展寿命估算

- 5.7.1 侧架应力强度因子计算

- 5.7.2 侧架裂纹扩展寿命

- 5.8 本章小结

- 第6章 侧架疲劳寿命评估分析

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作

- 附录 A

### 相关论文文献

- [1].转K6型摇枕结构应力的有限元仿真[J]. 科技创新与应用 2020(13)

- [2].铁道车辆转K6型转向架三维建模与虚拟装配[J]. 现代制造技术与装备 2017(06)

- [3].厂修货车转K6型承载鞍组装常见故障及处理[J]. 南方职业教育学刊 2015(06)

- [4].杆件失效工况下K6型球面网壳抗倒塌机理研究[J]. 低温建筑技术 2020(10)

- [5].K6型单层球面网壳弹塑性稳定极限承载力的杆件灵敏度分析[J]. 空间结构 2010(02)

- [6].模拟仿真技术在转K6型摇枕铸造工艺优化中的应用[J]. 科技通报 2012(12)

- [7].转K6型转向架制造难点分析[J]. 铁道机车车辆工人 2009(02)

- [8].转K6摇枕大面铣床改造[J]. 铁道机车车辆工人 2010(06)

- [9].随机杆件偏心对K6单层球面网壳承载力的影响研究[J]. 建筑钢结构进展 2019(06)

- [10].K6型球面网壳抗连续倒塌与抗震性能相关性研究[J]. 陕西建筑 2020(09)

- [11].转K6型转向架弹簧断裂原因分析与工艺改进[J]. 机车车辆工艺 2019(01)

- [12].关于转K6型转向架挡键与轴承外圈间隙的控制措施[J]. 轨道交通装备与技术 2013(04)

- [13].K6型单层网壳极限承载力对杆件失效的灵敏度分析[J]. 工程建设与设计 2009(08)

- [14].B级钢K6摇枕、侧架力学性能的改进[J]. 铁道机车车辆工人 2008(05)

- [15].浙江省副溶血性弧菌O3∶K6血清型菌株多位点序列分型研究[J]. 中国人兽共患病学报 2014(03)

- [16].基于ProCAST的转K6型摇枕铸造工艺优化[J]. 铸造技术 2013(01)

- [17].电熔刚玉复合涂料在转K6型摇枕﹑侧架铸钢件上的应用[J]. 现代机械 2014(05)

- [18].2006—2012年深圳市南山区食物中毒病例分离副溶血性弧菌O3∶K6的病原学特征研究[J]. 华南预防医学 2014(05)

- [19].PFGE技术分析03:K6副溶血性弧菌引起的食物中毒[J]. 中国公共卫生管理 2013(02)

- [20].转K6型转向架外圆弹簧疲劳失效分析[J]. 铁道车辆 2019(12)

- [21].铁道车辆用转K6型转向架侧架挡键孔专用工装的设计[J]. 轨道交通装备与技术 2017(03)

- [22].基于刚柔耦合仿真的转K6转向架疲劳寿命预测[J]. 铁道机车车辆 2010(01)

- [23].单层K6型球面胶合木网壳结构受力性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2017(09)

- [24].K6型单层球面木网壳稳定承载力非线性分析[J]. 土木工程学报 2020(02)

- [25].转K6型摇枕A部位裂纹成因的调查与分析[J]. 铸造设备与工艺 2019(01)

- [26].水平冲击荷载下K6型单层网壳结构抗冲击性能研究[J]. 空间结构 2016(04)

- [27].K6型铝合金板式节点网壳稳定承载力设计方法[J]. 建筑结构学报 2017(07)

- [28].关于转K6型转向架承载鞍与轴承前盖、后挡间隙样板的改进建议[J]. 科技视界 2017(11)

- [29].K6角锥体系球面网壳参数化设计与受力特点分析[J]. 山东建筑大学学报 2013(05)

- [30].转K6摇枕铸造工艺模拟及优化[J]. 铸造 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e54a11479e5705be94badb0e.html