# 精密螺旋内齿轮拉刀设计及制造工艺研究

### 论文摘要

内斜齿轮是各类发动机的重要部件,在其众多加工方式中,采用螺旋拉刀加工可以获得极高精度,因而越来越多的受到重视。虽然螺旋拉刀较普通直拉刀来说具有强度高、切削平稳等特点,但由于其结构的复杂性和其对精度的较高要求,其研制难度大。目前我国的螺旋拉刀还主要依靠进口,价格十分昂贵。因此目前急需从现有的技术条件出发,设计制造出可以达到国际领先的加工精度的螺旋拉刀。本文即针对上述内容做一探索性研究。首先,在研究拉削原理的基础上,针对现有拉削方式的不足提出改进方案,设计出可以达到更高加工精度的拉削方式。并以此拉削方式为基础,设计相应的齿形,并针对设计的齿形计算在设计齿升量下的拉削力;设计拉刀的齿距、容削槽尺寸等其他结构,并针对目前处于设计前沿的装配式拉刀提供设计方案。其次,利用有限元仿真软件对拉削过程进行仿真分析,针对不同的前角、后角和侧刃后角分别分组模拟仿真,测量在不同的角度下的拉削力,刀尖表面最大应力以及拉削热,通过综合比较,确定最优的刀具角度,并将仿真计算的切削力与理论计算的切削力作比较,验证两者的符合性;针对受力较大的齿侧精拉削齿进行强度校核,检验其最大应力和变形量是否满足要求,这对拉刀设计与制造十分重要。最后,确定螺旋拉刀的整个加工工艺流程,对其中的重点工序进行详细的分析。结合目前直齿拉刀广为采用的成形法磨削方式,解决因磨削斜齿而造成的砂轮廓型改变的问题,计算针对磨削螺旋拉刀的砂轮齿廓方程并进行曲线拟合。设计出便于工人进行齿形误差计算的交互式系统,主要涵盖量柱距、公法线和弦齿厚等常用检测项。并利用现有的检测条件,对现有的检测方法进行改进,以优化检测方案,使其可以适用于螺旋拉刀的螺旋线误差测量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪 论

- 1.1 课题的背景及研究意义

- 1.2 国内外研究历史与发展现状

- 1.2.1 拉削机理方法的改进

- 1.2.2 国内外新型拉刀结构及拉削装置的发展

- 1.2.3 螺旋拉刀制造工艺的发展

- 1.2.4 拉削刀具在线监测技术的发展

- 1.3 螺旋拉刀制造目前存在的主要问题及发展方向

- 1.3.1 限制我国螺旋拉刀制造的主要问题

- 1.3.2 螺旋拉刀的发展方向

- 1.4 本课题主要的研究内容

- 第2章 精密螺旋拉刀的设计及拉削载荷理论计算

- 2.1 引言

- 2.2 拉削方式优化分析

- 2.2.1 现有拉削方式分析

- 2.2.2 针对精密螺旋拉刀拉削方式的优化

- 2.3 精密螺旋拉刀几何结构设计方案

- 2.3.1 拉削前角的设计

- 2.3.2 拉削后角的设计

- 2.3.3 拉削侧刃后角的设计

- 2.3.4 齿升量af的优化设计

- 2.3.5 容削槽尺寸的优化设计

- 2.3.6 拉刀刀齿齿形的设计

- 2.4 拉削载荷计算

- 2.4.1 拉削力的确定与分解

- 2.4.2 拉削区域面积的积分运算

- 2.4.3 常数KT和KC的确定与拉削力的计算

- 2.5 装配式拉刀结构设计

- 2.5.1 现有装配式拉刀结构及不足

- 2.5.2 装配式拉刀结构设计优化

- 2.6 本章小结

- 第3章 螺旋拉刀拉削过程有限元仿真

- 3.1 引言

- 3.2 刀具角度变化对切削力影响分析

- 3.2.1 前角对切削力的影响

- 3.2.2 后角对切削力的影响

- 3.2.3 侧刃后角对切削力的影响

- 3.3 刀具角度变化对刀尖应力影响分析

- 3.3.1 前角对刀尖应力的影响

- 3.3.2 后角对刀尖应力的影响

- 3.3.3 侧刃后角对刀尖应力的影响

- 3.4 切削热分析

- 3.4.1 前角对切削热的影响

- 3.4.2 拉削速度对切削热的影响

- 3.5 拉削力计算与理论误差分析

- 3.6 齿侧精拉削齿强度与变形量校核

- 3.6.1 齿侧精拉削齿强度校核

- 3.6.2 齿侧精拉削齿变形量校核

- 3.7 本章小结

- 第4章 精密螺旋拉刀的齿廓加工及检测方案

- 4.1 精密螺旋拉刀制造工艺优化

- 4.1.1 螺旋拉刀制造工艺流程的确定

- 4.1.2 针对现有加工的主要工序优化

- 4.2 磨削螺旋拉刀的砂轮截面廓型计算

- 4.2.1 齿面方程计算与坐标转化

- 4.2.2 啮合方程求解

- 4.2.3 砂轮齿廓的计算

- 4.3 刀齿齿形精度检测

- 4.3.1 在线检测辅助交互式计算系统建立

- 4.3.2 离线测量方案

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].俄罗斯2A637型数控镗铣床主轴松拉刀机构改造[J]. 设备管理与维修 2019(19)

- [2].主轴松拉刀机构的优化设计[J]. 机电一体化 2016(04)

- [3].拉刀机构对机床主轴热变形的影响[J]. 机械设计与制造 2016(07)

- [4].渐开线拉刀失效原因分析[J]. 机械管理开发 2017(11)

- [5].气动马达松拉刀装置的工作原理及故障分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(01)

- [6].法兰盘组合式外拉刀的设计[J]. 机械工程师 2014(05)

- [7].移动式镗铣床拉刀机构改造[J]. 湖南农机 2014(03)

- [8].大型拉刀失效分析及改进措施[J]. 金属加工(热加工) 2012(09)

- [9].主轴拉刀力检测装置设计[J]. 制造技术与机床 2012(12)

- [10].采用排除法解决数控机床自动拉刀机构拉刀力不够问题[J]. 制造技术与机床 2011(08)

- [11].简易主轴拉刀力测量装置设计[J]. 金属加工(冷加工) 2016(22)

- [12].轮盘轮槽拉削用拉刀的设计[J]. 装备制造技术 2015(03)

- [13].方型拉刀容屑槽的形状及其磨削[J]. 工具技术 2013(04)

- [14].数控机床主轴自动松拉刀结构分析[J]. 机械工程师 2013(07)

- [15].高速钢拉刀热处理缺陷成因及防止[J]. 金属加工(热加工) 2012(11)

- [16].拉刀断裂分析及解决方法[J]. 金属加工(冷加工) 2008(19)

- [17].简析方孔拉刀容屑槽与分屑槽的设计[J]. 内燃机与配件 2017(03)

- [18].基于ANSYS Workbench的压缩机拉刀有限元分析[J]. 煤矿机械 2015(05)

- [19].一种内方孔拉刀拉削辅具的设计分析[J]. 无线互联科技 2020(19)

- [20].气液增压式浮动松拉刀机构设计研究[J]. 金属加工(冷加工) 2014(01)

- [21].拉刀磨床技术改造[J]. 金属加工(冷加工) 2014(04)

- [22].飞机发动机涡轮盘叶根榫槽精拉刀制造技术[J]. 金属加工(冷加工) 2012(06)

- [23].数控铣床拉刀故障的诊断与维修[J]. 职业教育研究 2012(04)

- [24].梅花孔跳齿同心式拉刀[J]. 工具技术 2009(08)

- [25].三键圆弧摆线拉刀的设计与改进[J]. 机械工程师 2008(03)

- [26].铣头式加工中心自动松拉刀实验装置的结构设计[J]. 机床与液压 2015(16)

- [27].拉刀多开分屑槽的又一作用[J]. 机械制造 2008(01)

- [28].拉刀崩刃和断裂的分析与应对措施[J]. 中国新技术新产品 2018(19)

- [29].多轴机床的自动松拉刀机构的锁刀分析研究[J]. 机械设计与制造 2012(08)

- [30].滑动螺旋传动在机床拉刀机构上应用[J]. 黑龙江科技信息 2012(29)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e555f7f84760010324ac847d.html