# 水工特细砂泵送混凝土压力泌水率研究与应用

### 论文摘要

近年来,在一些中、粗砂资源逐渐匮乏的地区使用特细砂拌制水工混凝土成为节约资源、降低成本的重要途径,但是用特细砂拌制的水工泵送混凝土,其泌水性对混凝土的强度及耐久性有着重要影响,研究泌水率对水工泵送混凝土的影响规律有着很重要的理论和现实意义。本文采用单因素试验设计,进行压力泌水、坍落度以及抗压强度试验,研究原材料包括砂的细度模数、粗骨料级配、粉煤灰掺量、减水剂掺量和配制参数如水灰比、单位用水量、砂率等对混凝土压力泌水率特性的影响。同时结合工程实际,分析研究特细砂泵送混凝土在巴家咀水库溢洪道工程中的应用。主要研究结论如下:(1)砂率对混凝土和易性有显著影响,在混凝土坍落度保持180mm不变的条件下,砂率为29%时,胶凝材料用量最省。砂率小于29%将混凝土和易性变差,不利于泵送。砂率大于29%时水泥用量增加很多但强度增长很慢,不利于水工大体积混凝土的抗裂。(2)当砂率不变,坍落度控制为180mm～200mm时,特细砂细度模数从1.3到1.5增大时,压力泌水率由34.3%增大到37.8%,未超过40%。说明采用特细砂代替中、粗砂配制大流动性混凝土,对二级配混凝土是完全可行的。(3)特细砂泵送混凝土中掺加减水剂能使单位用水量和胶凝材料用量减小,而坍落度保持不变。随着减水剂掺量的增加,混凝土抗压强度先增后减,混凝土的压力泌水率先减小后增大。当减水剂掺量为0.75%时,混凝土强度最高,压力泌水率最小,此为减水剂的最优掺量。(4)粉煤灰使混凝土和易性提高,粉煤灰掺量在20%～30%之间变化时,混凝土抗压强度变化不大;粉煤灰掺量在15%～35%范围内,压力泌水率随粉煤灰掺量增大而减小,说明用粉煤灰代替部分水泥不仅能节约成本,减小水泥用量和水化热,而且有利于混凝土泵送。(5)压力泌水率随水灰比的增大而增大,但水灰比0.30～0.40间变化时,泌水率增加的趋势平缓,可根据混凝土其他性能要求决定水灰比。(6)单位用水量越大,压力泌水率越大,单位用水量过180 kg/m~3时,压力泌水率超过40%,不利于泵送施工。(7)在巴家咀水库除险加固工程中,通过原材料的检验与选择,利用掺用外加剂和掺合料等技术途径,以较少的水泥用量和较低的水灰比,成功配制出以特细砂为原料的高流态泵送混凝土,可见在水工大体积混凝土中应用特细砂泵送混凝土是可行的,质量也是可靠的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 问题的提出及其研究的意义

- 1.2 特细砂混凝土的研究现状

- 1.3 泵送混凝土的发展与现状

- 1.4 特细砂泵送混凝土主要存在问题

- 1.5 主要研究内容

- 第二章 试验用原材料性能和试验方案

- 2.1 试验用原材料及性能

- 2.2 试验方案

- 2.3 试验方法

- 第三章 特细砂泵送混凝土各参数对抗压强度的影响

- 3.1 砂率对泵送混凝土强度的影响

- 3.2 水胶比对强度的影响

- 3.3 粉煤灰掺量对强度的影响

- 3.4 减水剂掺量对强度的影响

- 3.5 骨料级配对强度的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 特细砂泵送混凝土压力泌水特性试验研究

- 4.1 混凝土可泵送性评价方法选择

- 4.2 原材料性能对压力泌水率的影响

- 4.3 配制参数对压力泌水率的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 特细砂泵送混凝土在巴家咀水库除险加固工程中的应用

- 5.1 工程概况

- 5.2 原材料选择

- 5.3 混凝土配合比设计

- 5.4 混凝土物理力学性能

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 尚待研究的问题

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].水工特细砂泵送混凝土压力泌水率的应用[J]. 中国新技术新产品 2010(11)

- [2].材料性能对特细砂泵送混凝土压力泌水率的影响[J]. 陕西水利 2009(05)

- [3].尾砂膏体饱和率与泌水率的计算方法[J]. 矿冶 2018(01)

- [4].引气剂对压浆料膨胀率和泌水率的影响[J]. 科技风 2019(28)

- [5].磨细锂渣粉对新拌混凝土性能的影响[J]. 混凝土 2011(10)

- [6].高浓度充填时合理浓度确定与简单检测方法[J]. 矿业研究与开发 2018(03)

- [7].掺合料对新拌混凝土早期性能的影响[J]. 低温建筑技术 2015(10)

- [8].浅析配比参数对泵送特细砂混凝土压力泌水率的影响[J]. 陕西水利 2009(05)

- [9].东际金矿充填料浆流动性与泌水率试验研究[J]. 世界有色金属 2018(24)

- [10].机制砂混凝土泌水试验研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(11)

- [11].关于孔道压浆浆液自由泌水率和自由膨胀率试验方法的探讨[J]. 混凝土世界 2011(10)

- [12].含膨润土充填料浆泌水特性分析[J]. 黄金科学技术 2019(03)

- [13].引气剂对压浆料膨胀率和泌水率的影响[J]. 山西建筑 2018(29)

- [14].水泥保水性试验方法的研究与探讨[J]. 水泥工程 2014(01)

- [15].柠檬酸对磷尾矿胶结充填泌水及减阻性能影响[J]. 矿产保护与利用 2017(06)

- [16].再生骨料混凝土工作性能的研究[J]. 建筑砌块与砌块建筑 2010(06)

- [17].粉煤灰在墙板类产品中应用的探索与研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2016(07)

- [18].新型钢管混凝土性能研究[J]. 四川水泥 2015(03)

- [19].浅析泵送预拌商品混凝土配合比中骨料的“拨开系数”[J]. 福建建材 2009(01)

- [20].引气剂对保温砂浆影响的研究[J]. 混凝土 2009(12)

- [21].矿物掺合料对商品混凝土新拌性能的影响[J]. 低温建筑技术 2016(09)

- [22].水泥混凝土路面塑性收缩开裂机理与防治措施研究[J]. 中外公路 2011(05)

- [23].薄煤层充填开采超高水材料配比及充填工艺优化[J]. 煤矿安全 2020(09)

- [24].超细全尾砂充填配比优化正交试验研究[J]. 黄金科学技术 2015(03)

- [25].掺合料对混凝土性能影响[J]. 化工设计 2013(03)

- [26].高沙充填材料的输送性能研究[J]. 硅酸盐通报 2020(01)

- [27].盾构隧道壁后同步注双液浆配合比试验研究[J]. 现代隧道技术 2019(02)

- [28].充填料浆沉缩性及泌水性分析[J]. 采矿技术 2013(03)

- [29].喀拉通克铜镍矿戈壁-冶炼渣胶结充填试验研究[J]. 中国矿业 2019(S1)

- [30].搅拌速度对压浆材料性能的影响[J]. 商品混凝土 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e564bcdf0887f804bc4f53f3.html