# 基于无线传感器网络的数据采集系统设计

### 论文摘要

传统有线数据采集系统多采用单点测量,无法给出被监测区域内准确数据,不能满足精确测量的要求。利用无线传感器网络具有分布式多点测量的优势,结合数据融合技术,本文在前人研究工作的基础,对基于无线传感器网络的数据采集系统进行了研究,主要完成了以下工作:1.在对无线传感器网络的数据融合技术进行了较为深入的分析基础上,提出了基于无线传感器网络的环境温度和光照度的数据采集系统的基本架构。2.针对各个传感器节点测量数据不同步,提出了基于加权算法的改进数据级融合算法。实验结果表明系统扩展了时间上和空间上的观测范围,可实现监测区内的精确测量。3.探讨了温度或光照度异常节点和异常事件的识别方法。实验结果表明检测区域内温度或光照度突变时,系统能识别异常节点,并可绘制出区域内温度或光照度的空间分布图,达到了预警的目的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题研究背景和意义

- 1.2.1 有线传感器网络的局限性分析

- 1.2.2 无线传感器网络的应用领域

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 无线传感器网络的研究现状

- 1.3.2 无线传感器网络的数据融合研究现状

- 1.4 论文内容及结构安排

- 第二章 无线传感器网络数据采集系统中的数据融合技术

- 2.1 WSN中数据融合需要解决的问题

- 2.2 WSN中数据融合的级别

- 2.3 WSN协议层中的数据融合

- 2.3.1 应用层的数据融合

- 2.3.2 网络层的数据融合

- 2.3.3 独立数据融合协议层

- 2.4 数据级融合算法

- 2.5 小结

- 第三章 基于无线传感器网络的数据采集系统设计

- 3.1 系统总体架构

- 3.1.1 传感器节点

- 3.1.2 汇聚节点

- 3.1.3 监控终端

- 3.2 系统的工作流程

- 3.3 数据获取

- 3.3.1 数据预处理

- 3.3.2 环境特征的获取

- 3.4 异常节点的识别

- 3.5 网络层的数据融合

- 3.5.1 MAC层的数据结构

- 3.5.2 链路树的形成

- 3.5.3 检查和恢复链路

- 3.6 数据级融合

- 3.7 异常事件的判断与跟踪

- 3.8 数据配准

- 3.9 系统性能评价指标

- 3.10 系统实现的技术

- 3.10.1 嵌入式操作系统

- 3.10.2 nesC语言

- 3.11 小结

- 第四章 系统实验与分析

- 4.1 正常环境条件下的温度、光照度采集

- 4.1.1 温度采集

- 4.1.2 光照度采集

- 4.2 局部检测点异常下的温度、光照度采集

- 4.2.1 环境温度异常时的检测

- 4.2.2 环境光照度异常时的检测

- 4.3 返回正常情况的检测

- 4.4 小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 未来工作展望

- 附录1

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表论文及参与的科研项目情况

### 相关论文文献

- [1].几种典型无线传感器网络中的自身定位算法[J]. 巴音郭楞职业技术学院学报 2012(02)

- [2].浅析无线传感器网络技术的特点与应用[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [3].基于剩余能量的认知无线传感器网络频谱分配[J]. 传感技术学报 2019(12)

- [4].山区地形无线传感器网络覆盖机制研究[J]. 计算机产品与流通 2020(01)

- [5].无线传感器网络技术在物联网中的应用及其发展趋势[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [6].无线传感器网络的异常检测[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [7].以实践能力为培养目标的“无线传感器网络”教学改革与实践[J]. 科技资讯 2020(01)

- [8].无线传感器网络技术在物联网中的应用及其发展趋势[J]. 海峡科技与产业 2019(07)

- [9].基于遗传算法的茶园无线传感器网络的优化方法[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [10].可充电传感器网络能量管理策略研究[J]. 电子测试 2020(04)

- [11].通信类课程创新能力培养研究与改革——以“无线传感器网络”课程为例[J]. 教育教学论坛 2020(08)

- [12].无线传感器网络研究现状与应用[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [13].基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测设计研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [14].基于ZigBee技术的矿用无线传感器网络的分析与设计[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [15].无线传感器网络在矿山环境监测中的应用研究[J]. 中国新通信 2020(06)

- [16].无线传感器网络中移动充电和数据收集策略[J]. 电子元器件与信息技术 2020(02)

- [17].无线传感器网络定位精度的优化研究[J]. 浙江水利水电学院学报 2020(02)

- [18].无线传感器网络在智能电网中若干关键问题的研究[J]. 中国新通信 2020(07)

- [19].无线传感器网络中基于邻域的恶意节点检测[J]. 湖北农业科学 2020(05)

- [20].无线传感器网络在煤矿安全智能监控系统中的运用[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [21].无线传感器网络发展应用[J]. 电脑知识与技术 2020(14)

- [22].异构分级式认知传感器网络分簇优化[J]. 产业与科技论坛 2020(09)

- [23].一种无线传感器网络感知覆盖空洞搜寻与修复方法[J]. 传感技术学报 2020(05)

- [24].无线传感器网络定位精度的优化研究[J]. 信息记录材料 2020(06)

- [25].无线传感器网络中能量问题研究进展[J]. 无线通信技术 2020(02)

- [26].无线传感器网络在工业网络中的应用研究[J]. 现代工业经济和信息化 2020(08)

- [27].新一代箭载无线传感器网络系统架构综述[J]. 宇航计测技术 2020(04)

- [28].无线传感器网络在船舶通信系统中的应用[J]. 舰船科学技术 2020(18)

- [29].无线传感器网络故障诊断分析与研究[J]. 科技视界 2020(31)

- [30].无线传感器网络的特点和应用[J]. 电子技术与软件工程 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e5837d8b145d289deeb1a264.html