# 3GPP LTE链路技术分析与研究

### 论文摘要

3GPP长期演进LTE （Long Term Evolution）是在3G的技术基础上研发出的“准4G技术”,其目的是为了迎接WiMAX等移动宽带无线接入技术的市场挑战、进一步改进和增强现有3G技术,以提高3G在新兴宽带无线接入市场的竞争力。2010年5月25日,Ericsson和TeliaSonera在Stockholm启动全球首个LTE商用站点,标志着LTE已经成为了现实,中国、日本和欧美国家也纷纷开始发放LTE牌照、开始网络部署或开设试点网络。中国主导的TD-LTE在上海世博会上进行了演示,在很好的保证用户QoS的情况下,理论峰值速率能够达到上行50Mbps、下行100Mbps,使移动通信系统通信速率达到了一个前所未有的高度。LTE采用OFDM、MIMO等先进的无线传输技术、全IP系统架构和扁平网络结构。为了研究3GPP LTE系统的链路技术,本论文先对现有的LTE的帧结构、导频结构进行学习和研究,然后研究了LTE物理层的关键技术OFDM和MIMO并给出了MIMO和OFDM的系统模型并进行数学分析,MIMO-OFDM结合MIMO和OFDM技术的双重优点,本文将对MIMO-OFDM做出了原理上的可行性分析。然后研究了上行SC-FDMA和下行OFDMA多址技术的物理模型,通过仿真从PAPR和链路性能两个方面比较了两种多址方式的性能,仿真分析表明,SC-FDMA在峰均功率比PAPR上优于OFDMA, OFDMA的链路性能优于SC-FDMA。LTE在上行链路中由于对PAPR要求高,而对链路性能的要求相对较低,下行链路中对链路性能的要求高,而PAPR可以通过增大基站发送功率来减少影响,因而,LTE上行采用SC-FDMA,下行采用OFDMA是十分合理的。LTE要求系统的上下行传输速率分别达到50Mbps和100Mbps,且能在高速的环境中维持通信,比之前的接入技术有了很大改进。这就对系统的移动性管理带来了很大挑战。本文从分析LTE系统的切换入手,分析了UE终端在同eNB内不同扇区间和不同小区间的切换过程,并简要描述UE在不同3GPP接入技术、非3GPP接入技术间的切换过程,然后对UE接入网络时必须进行同步和小区搜索过程进行了分析,从而建立了UE从接入小区、搜索小区、小区切换等过程的总体流程。最后,由于LTE采用全IP系统架构和扁平网络结构,网络的拥塞控制也是非常棘手的问题。在传统的网络拥塞控制算法中,TCP拥塞控制和IP拥塞控制分别代表着在源端和链路上的拥塞控制技术,并有很多成熟的控制算法,且结合先进控制理论的TCP/IP算法也有了很多的范本。本文通过分析学习成熟的TCP/IP控制算法,结合无线TCP网络的特点,总结出适合LTE的无线TCP拥塞控制方法,将对网络性能有很大的提高与改进。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 英文缩略语

- 第一章 绪论

- 1.1 LTE发展背景

- 1.2 LTE项目计划与主要性能目标

- 1.3 课题的研究意义

- 1.4 本文的主要工作和内容

- 第二章 3GPP LTE系统的关键技术

- 2.1 正交频分复用

- 2.1.1 正交频分复用技术原理

- 2.1.2 正交频分复用的优缺点

- 2.1.2.1 正交频分复用技术的优点

- 2.1.2.2 正交频分复用缺点

- 2.1.3 正交频分复用参数设计

- 2.1.3.1 循环前缀长度

- 2.1.3.2 子载波间隔

- 2.1.3.3 系统子载波数目

- 2.2 多天线技术

- 2.2.1 引言

- 2.2.2 多天线系统及其信道矩阵

- 2.3 MIMO-OFDM

- 2.3.1 引言

- 2.3.2 MIMO-OFDM系统模型

- 2.3.3 MIMO-OFDM信道模型

- 2.4 其他物理层基本技术

- 2.5 本章总结

- 第三章 3GPP LTE系统物理层传输方案研究

- 3.1 LTE系统的帧结构设计和导频序列

- 3.1.1 FDD帧结构（FS1）

- 3.1.2 TDD帧结构（FS2）

- 3.1.3 3GPP LTE参考信号设计

- 3.2 上下行多址技术的技术原理和参数设计

- 3.2.1 交频分多址（OFDMA）

- 3.2.2 单载波频分多址（SC-FDMA）

- 3.2.3 两种多址方式的调制解调

- 3.3 上下行多址技术的PAPR比较分析

- 3.3.1 峰值平均功率比

- 3.3.2 峰均功率比概率分布

- 3.4 仿真分析

- 3.4.1 上下行多址技术的链路性能比较

- 3.4.2 OFDMA与DFT-S-OFDM系统的峰均比表现

- 3.5 本章总结

- 第四章 3GPP LTE系统的移动性管理机制研究

- 4.1 LTE系统的网络架构

- 4.2 LTE移动性管理

- 4.2.1 测量控制与测量报告

- 4.2.1.1 测量

- 4.2.1.2 测量报告

- 4.2.2 切换执行

- 4.2.2.1 LTE系统切换分类

- 4.2.2.2 切换执行过程

- 4.2.3 用户接入目标基站的方法

- 4.2.3.1 非同步接入

- 4.2.3.2 同步接入

- 4.3 同步

- 4.3.1 LTE系统的同步要求

- 4.3.2 LTE同步序列和小区搜索

- 4.3.3 PSS和SSS序列原理

- 4.3.3.1 主同步信号（PSS）序列

- 4.3.3.2 辅同步信号（SSS）序列

- 4.4 本章总结

- 第五章 3GPP LTE系统的拥塞控制管理机制研究

- 5.1 TCP/IP拥塞控制原理和算法

- 5.1.1 网络拥塞的概念

- 5.1.2 拥塞控制机制

- 5.1.3 TCP拥塞控制

- 5.1.4 IP拥塞控制

- 5.2 LTE系统的TCP/IP协议架构

- 5.2.1 LTE的TCP/IP协议架构

- 5.2.2 LTE端到端的连接模型

- 5.3 无线网络传输存在的主要问题及解决办法

- 5.4 本章总结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文研究总结

- 6.2 未来工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].采用小波变换的OFDMA系统误码性能分析[J]. 电视技术 2016(12)

- [2].Subcarrier Requirement Analysis for Downlink OFDMA Cellular System[J]. Chinese Journal of Electronics 2017(05)

- [3].基于OFDMA的同步算法研究[J]. 软件工程 2017(09)

- [4].保证公平的最大化OFDMA系统容量策略[J]. 控制与决策 2020(05)

- [5].Fast Convergence Resource Allocation in IEEE 802.16 OFDMA Systems with Minimum Rate Guarantee[J]. 中国通信 2016(12)

- [6].应用于OFDMA中继网络的子载波分配方案[J]. 数据通信 2011(01)

- [7].基于自适应遗传算法的OFDMA系统跨层资源分配问题研究[J]. 自动化技术与应用 2010(08)

- [8].中继模式在OFDMA系统中的应用设计[J]. 现代电子技术 2009(03)

- [9].Research on the Block Repeated-OFDMA[J]. 中国通信 2008(03)

- [10].一种OFDMA系统降低峰均功率比的设计与实现[J]. 科学技术与工程 2008(08)

- [11].OFDMA系统跨层无线资源管理的研究[J]. 移动通信 2008(14)

- [12].不同训练序列分配的OFDMA系统性能分析[J]. 信息技术 2008(10)

- [13].Doubly selective channel estimation for subband OFDMA using basis expansion models[J]. Science China(Information Sciences) 2011(10)

- [14].基于遗传模拟退火算法的OFDMA系统资源分配[J]. 军事通信技术 2010(01)

- [15].基于粒子群算法的OFDMA系统自适应子载波分配问题[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(08)

- [16].MODELING RADIO RESOURCE MANAGEMENT IN COGNITIVE RADIO SYSTEM BASED ON OFDMA USING COLORED PETRI NET[J]. Journal of Electronics(China) 2010(05)

- [17].Toward the Energy Efficiency of Resource Allocation Algorithms for OFDMA Downlink MIMO Systems[J]. Journal of Electronic Science and Technology 2019(04)

- [18].A Low Complexity Algorithm for Subcarrier-and-Bit Allocation in OFDMA-Based LTE Systems[J]. Journal of Electronic Science and Technology 2016(04)

- [19].上行OFDMA系统快速盲信道估计[J]. 信号处理 2014(01)

- [20].Adaptive Subcarrier Allocation for MIMO-OFDMA Wireless Systems Based on Beamforming[J]. Journal of Donghua University(English Edition) 2010(03)

- [21].编码协作OFDMA系统的子载波分配[J]. 北京邮电大学学报 2008(06)

- [22].Carrier Frequency Offset Compensation for an Interleaved OFDMA Uplink[J]. Tsinghua Science and Technology 2008(01)

- [23].OFDMA-PON with MQAM downlink for flexible allocation[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2019(06)

- [24].无线传感器通信网络中的OFDMA技术应用及实例[J]. 信息系统工程 2014(02)

- [25].A Novel Radio Resource Management for Interference Mitigation in OFDMA System[J]. 中国通信 2010(01)

- [26].下一代多址接入技术OFDMA的研究[J]. 黑龙江科技信息 2010(14)

- [27].OFDMA及其在IEEE802.16-2005中的应用[J]. 通信技术 2009(08)

- [28].A Priority-aware Frequency Domain Polling MAC Protocol for OFDMA-based Networks in Cyber-physical Systems[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 2015(04)

- [29].一种基于仲裁的上行OFDMA资源分配算法[J]. 通信技术 2020(09)

- [30].OFDMA中频谱感知的功率控制算法研究[J]. 无线电通信技术 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e5ebcad6df3d3df96b59aafb.html