# 深基坑工程设计施工中的常见问题和解决措施

TheCommonProblemsandSolutionsofDesignandConstructioninDeepFoundationPitEngineering

袁泽喜YUANZe-xi（河南省有色工程勘察有限公司，郑州450000）（HenanNonferrousEngineeringInvestigationCo.，Ltd.，Zhengzhou450000，China）

摘要院随着高层建筑，地铁工程、地下车库等设施的增多，深基坑的危险性也随之提高。本文研究了深基坑建设施工常见的问题，并提出了解决措施。

Abstract:Withtheincreaseofhigh-risebuildings,subway,undergroundgarageandotherfacilities,theriskofdeepfoundationpitalsoincreases.Thispaperstudiesthecommonproblemsofdeepfoundationpitconstruction,andputsforwardthesolvingmeasures.

关键词院深基坑工程；设计施工；现状；常见问题；解决措施Keywords:deepfoundationpitengineering；designandconstruction；presentsituation；problems；solutions中图分类号院TU47文献标识码院A文章编号院1006-4311（2014）21-0168-020

引言自从改革开放以后我国经济得到快速发展，人口数量也急剧上升，政府大力提倡城乡改造工程，将最大限度地节约土地资源，在这时地下空间建设也成为一种潮流，越来越多地深基坑建设出现了。深基坑工程是一项极为复杂的工程，与基础工程学、结构力学等多门学科交叉在一起结合而成的。在深基坑设计施工过程中将会遇到很多方面的影响因素，比如支护结构设计是否合理，降水措施等内容。但是在近些年的工程项目中也出现了许多类似的事故，不仅造成了严重的人员伤亡，还给施工单位带来了巨大的经济负担，严重时可能导致一个施工单位的倒闭。

1国内深基坑工程现状分析1.1基坑工程变形控制设计在我国深基坑支护结构设计中经常会出现两种极限状态，第一个状态就是破坏状态，第二个状态就是失效状态，在破坏状态中是指支护结构的强度已经遭到破坏，失效状态中说明支护结构已经失去了存在的意义，但是强度结构并未受到多大破坏。在设计师对于深基坑进行设计时要坚持安全稳定的原则，要与周边环境相适应。基坑可以在一定程度内出现变形或者结构的改变，但这要有一个限度，要取决于一个计算公式。因为我国深基坑施工建设起步较晚，在施工技术上还存在着许多不足之处，而且我国很多地区建筑密度小，对于环境保护不足。在近些年出现的一些重大深基坑事故都是由于深基坑结构变形造成的，所以工程设计人员要对此做好研究分析工作，计算出其承受变形的临界点。

1.2围护结构及支持系统1.2.1支护结构的选择在我国深基坑施工过程中主要是选用两种围护结构，一种围护结构是桩式，一种围护结构是墙式。在桩式围护结构中可以分为连续的板桩结构和分离的排桩结构，在施工过程中板桩围护结构应用并不广泛，也没有多少施工经验。分离的排桩围护结构主要是应用在没有地下水的土壤时。第二种墙式围护结构主要应用在现浇钢筋混凝土地下连续墙中，对于支护结构十分牢固。

1.2.2支护结构破坏模式在我国支护结构中经常会出现许多结构问题，这些结构问题主要包括坑底出现隆起、支撑强度不足、支护结构出现变形等方面，这些方面无论哪一个出现问题都会对支护结构造成严重的破坏，对于人员生命安全都会造成极大的威胁。

1.2.3支护结构计算方法在我国支护结构中通常采用的计算方式主要有土抗力法、极限平衡法还有平面有限元法。首先土抗力法在基坑开挖和回填过程各种因素中对于外界造成的受力情况都会有一个很好的体现，这种方法经常适用于地层软弱、环保要求高的基坑建设中。这种计算方法在精度上主要受计算参数的影响，由于可能受到土壤流动性的影响，在计算精度上往往会出现一定的偏差。

其次极限平衡法会架设主动土压力和被动土压力两种情况，然后在此基础上将超静定问题转化为静定问题，进而求解。这种计算方法对使用人员的经验水平要求较高，以确保计算结果的可靠度。再次由于有限元法在施工过程中工作量十分巨大，这样便导致这种方法的精度产生问题，这种计算方法在当今深基坑施工过程中通常被作为一种辅助计算手段。

1.3基坑加固措施在我国基坑加固施工时普遍应用的几种方法主要是注浆、搅拌桩、降水和旋喷法。这四种方法中应用最为广为要属基坑降水法了，不论在节省经济费用还是施工时间上都占据着优势地位。基坑降水法主要分为两类，一种是重力式降水法，一种是非重力式降水法，但是在采用这两种降水方法时都必须要满足基坑开挖及地下结构施工期间，地下水保持在基底以下，深部承压水不引起坑底隆起，只有满足这些条件才能确保这种方法的有效性。

2深基坑工程设计施工中的常见问题2.1边坡施工达不到设计标准在我国很多深基坑施工工程中规定要使用大型挖掘机械进行挖掘，然后由人工对其外围进行支护、初喷工序。但是在很多工程施工过程中由于施工人员的技术水平参差不齐，挖掘机在挖掘过程中造成了很多挖掘死角，这样就使得在支护过程中不能做好支护工作，以致于在施工检验部门进行检查时出现不合格的问题，以致于重复休整的问题出现。

2.2土层开挖设施不配套在我国很多深基坑施工过程中都是先进行土方施工，然后再进行支护施工，支护施工前要经历很长时间，这样对于施工现场的土方结构容易受到外界因素的影响，水分和温度有可能导致土方围护墙发生变形或者土壤结构改变。近些年对于这种状况很多施工单位都将土方施工与支护施工同步进行。但这种同步施工方案中存在许多问题，如两个施工项目是否配合协调，技术水平是否一致，特别是在雨季，有时还没开始进行支护施工就已经开始降雨，给建设好的土方工程造成严重破坏。

2.3喷射砼厚度和强度达不到标准要求在我们日常施工过程中普遍采用的深基坑喷射砼设备主要是干喷法喷射砼设备，这种设备由于自身体积较小、喷射距离较远，对于深基坑喷射工作十分有利。但是这种喷射砼设备在原材料选用上要求十分严格，如果原材料存在问题那就会对喷射出了的喷射砼厚度产生影响，随着强度也会不合格。

2.4对跟踪监测重视不足在深基坑施工过程中最为关键的一点是施工单位和建设单位要做好施工工程跟踪监测制度，这是确保工程质量的基础条件。但是目前很多施工单位并没有将跟踪监测工作提起重视，没有完善的监督制度，这样施工单位就不能在第一时间内监测到基坑支护变形的第一手资料，如果出现质量问题那就会给施工单位造成严重的损失。

3深基坑工程设计施工中相关问题的解决措施3.1要做好各部门的协调工作深基坑施工单位在施工前要做好各部门之间的协调工作，不能在工作开展过程中出现断层现象，要做好各部门领导人员的思想工作。

3.2强化质量责任、加强过程控制对于施工过程中喷射砼的质量好坏主要取决于喷射操作手的技术水平，同时对于原材料的质量选择也至关重要，要做好回弹率与原材料的配合比关系，确保喷射砼的质量。

3.3加强土方施工管理工作在深基坑施工过程中施工单位首先要做好土方挖掘施工的分层工作，要详细安排好挖掘施工的分块部分，同时在土方工作开展时要快速及时做好支护施工工作，尽量避免土方在自然环境下过长时间暴漏，防止土方发生变形，强度减弱，运用科学的分配方法将土方施工和支护施工有效结合起来，做好土方施工管理工作。

4结束语深基坑支护工程在高层建筑施工中广泛应用，而深基坑支护工程是基础工程施工中的难点和重点，深基坑支护工程的成败不仅对工程的质量、工期和造价有着重大的影响，而且对周围的环境有着不可忽视的影响。因此，在深基坑支护施工中遵循施工规范及操作规程和设计要求，狠抓事故隐患，提早预防，加强安全教育，重视安全检查等工作，保证深基坑安全生产。

参考文献院[1]柳奕成.深基坑工程设计施工技术难点及实践探析[J].门窗,2013(06).[2]王洪亮.深基坑工程设计施工问题探讨[J].广东建材,2009(08).[3]许政,王琦.浅谈深基坑工程[J].林业科技情报,2009(03).[4]段胜利.深基坑工程设计施工技术难点及实践探析[J].城市建筑,2013(14).作者简介院袁泽喜（1968-），男，河南南阳人，本科，高级工程师，研究方向为基础施工。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e61b01553113b2a869f07b6c.html