# 塔河油田碳酸盐岩储层测井评价研究

### 论文摘要

塔河油田奥陶系碳酸盐岩裂缝性储层油气成藏条件优越,但由于储层埋藏深,类型多,变化大,分布复杂,成岩作用强,造成储层油气藏类型多样,在油气勘探开发中面临诸多难题。本文正是基于碳酸盐岩裂缝性储层的特点,针对塔河油田裂缝性储层中所遇到的一些主要问题,通过理论与实际相结合,建立了一套相对完善、实用的碳酸盐岩裂缝性储层测井响应特征识别和评价方法。研究区的碳酸盐岩储层岩性复杂,通过对大量岩心实验数据的处理和分析,识别岩性以及分析孔隙空间类型等储层地质特征。通过对该地区的常规测井和成像测井响应特征的研究,结合孔隙空间类型将研究区储层分为四类,并且建立相应的识别方法。另外,利用三维有限元计算任意倾角下的单一裂缝、裂缝组、交叉缝及宏观均匀各向异性介质裂缝地层的双侧向测井响应,深入分析裂缝在各种测井曲线上的异常响应特征,实现对裂缝带的识别,确定裂缝发育段,定性识别裂缝;划分裂缝类型,建立不同类型裂缝的测井响应模型,计算裂缝孔隙度、地层水饱和度、泥质含量、总孔隙度等参数。按储集空间类型应用测井值交会图技术对识别流体性质的可能性进行了探讨,着重讨论了测井值及其简单计算结果进行交会识别流体性质的局限性,同时利用新方法识别储层流体。针对塔河油田裂缝性油气层岩性复杂、非均质性强的特点,以常规测井方法为主,以新方法新技术为辅,建立不同类型裂缝的测井解释模型,研究适合塔河油田特点的储层综合评价方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 开题意义

- 1.2 国内外及区域研究现状

- 1.3 研究内容

- 1.4 技术路线及关键

- 1.4.1 技术路线

- 1.4.2 技术关键

- 第二章 储层地质特征

- 2.1 塔河油田概况

- 2.2 岩性特征分析

- 2.3 储层空间类型及物性特征

- 2.3.1 岩性分析

- 2.3.2 孔隙类型

- 2.3.3 孔喉分布特征

- 2.3.4 含油性特征

- 第三章 塔河奥陶系碳酸盐岩储层测井响应特征

- 3.1 四种常见储层的常规测井响应特征

- 3.1.1 裂缝型储层

- 3.1.2 孔洞型储层

- 3.1.3 裂缝—孔洞型储层

- 3.1.4 裂缝—洞穴型储层

- 3.2 FMI成像测井中常见的十种模式

- 3.3 四种常见储层的成像测井响应特征

- 3.3.1 裂缝型储层

- 3.3.2 孔洞型储层

- 3.3.3 裂缝—孔洞型储层

- 3.3.4 裂缝—洞穴型储层

- 第四章 储层参数确定

- 4.1 总孔隙度的计算

- 4.2 泥质含量的计算

- 4.3 裂缝倾角范围的判别

- 4.4 地层水饱和度公式

- 4.4.1 双侧向为“正差异”的方程

- 4.4.2 双侧向为“负差异”的方程

- 4.5 基块含水饱和度的计算

- 第五章 塔河奥陶系碳酸盐岩储层流体识别研究

- 5.1 原始测井资料交会图技术

- 5.1.1 测井极值交会图

- 5.1.2 典型储层交会图识别流体

- 5.2 利用新饱和度方程识别流体

- 5.3 典型井的储层流体识别

- 5.3.1 裂缝型储层典型例子

- 5.3.2 孔洞型储层典型例子

- 5.3.3 裂缝—孔洞型储层典型例子

- 5.3.4 裂缝—洞穴型储层典型例子

- 5.3.5 稠油典型例子

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].塔河油田处理稠油上返工艺探讨[J]. 江汉石油科技 2017(03)

- [2].塔河油田无人值守SCADA系统[J]. 通用机械 2020(Z1)

- [3].塔河油田稠油与凝析油混合结块机理分析及抑制剂研究[J]. 管道技术与设备 2020(01)

- [4].塔河油田腐蚀工况下碳钢的硫酸盐还原菌腐蚀行为实验[J]. 油气储运 2020(10)

- [5].多滤波组合技术在塔河油田四区断裂检测中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(06)

- [6].石油新星——塔河油田[J]. 石油与天然气地质 2010(01)

- [7].塔河油田的燃气轮机发电机组技术改造[J]. 燃气轮机技术 2008(04)

- [8].塔河油田12区硫化氢风险分析与安全对策[J]. 安全、健康和环境 2008(07)

- [9].塔河油田超临界CO_2压裂井筒与裂缝温度场[J]. 断块油气田 2019(02)

- [10].塔河油田边远单井新能源供电可行性研究[J]. 石油石化节能 2016(06)

- [11].塔河油田短半径水平井技术应用与研究[J]. 西部探矿工程 2014(03)

- [12].塔河油田稠油集输系统能耗分析及节能研究[J]. 油气田地面工程 2010(06)

- [13].塔河油田稠油集输系统评价与优化技术研究[J]. 油气田地面工程 2009(02)

- [14].塔河油田出现第一口日产超千吨油井[J]. 新疆石油地质 2008(02)

- [15].塔河油田集输系统污水腐蚀因素分析[J]. 油气储运 2008(05)

- [16].塔河油田开发建设对环境的影响及环境保护对策[J]. 干旱环境监测 2008(03)

- [17].油田天然气发电余热利用系统设计与探索[J]. 石化技术 2020(04)

- [18].塔河油田卡层影响因素及应对措施——以塔河油田12区5小区为例[J]. 江汉石油职工大学学报 2018(05)

- [19].塔河油田在信息化条件下的生产运行管理[J]. 化工设计通讯 2017(10)

- [20].浅析“以点带面”推动“碧水蓝天”工程——塔河油田污油泥无害化处理工程初显成效[J]. 科技创新与应用 2016(03)

- [21].塔河油田凝析气藏液锁解除剂的性能评价[J]. 应用化工 2014(11)

- [22].钻研技术的“带头大哥”——记塔河油田高级技师李德强[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(03)

- [23].低伤害油层保护剂在塔河油田的应用[J]. 内蒙古石油化工 2013(10)

- [24].塔河油田原油储罐安全附件材质选择探讨[J]. 腐蚀与防护 2012(08)

- [25].腐蚀监测技术在塔河油田生产系统的应用[J]. 腐蚀与防护 2010(02)

- [26].塔河油田抽油机井泵效与系统效率的关系研究[J]. 中国石油和化工 2008(08)

- [27].塔河油田将成为又一个千万吨油田[J]. 新疆石油地质 2008(04)

- [28].水泥式附件在塔河油田的改进与应用[J]. 钻采工艺 2019(03)

- [29].塔河油田高矿化度污水的水质改性中试研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(05)

- [30].塔河油田盐下地区流体控制因素研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e625dbee6e80b3afe45d3061.html