# 热红外遥感技术在城市热岛效应中的应用研究

摘要：现代遥感技术可以快速、实时、动态、周期的获取海量数据，利用热红外遥感技术，辅以GIS空间分析技术，可以获得城市热岛强度的大小、空间分布及变化趋势。本文分析了城市热岛效应的形成及防治办法，对遥感技术在城市热岛监测中的应用进行了研究。

关键词：热红外遥感技术；热岛效应；形成；监测

1引言

城市热岛效应又称“大气热污染现象”，是城市化的发展导致城市区域气温要明显高于周围郊区的现象。在气象学近地面等温线图上，郊区的气温变化范围很小，如同平静的海水面，而城区则是一个明显的高温区，如同海面上突出的岛屿，故形象的称之为“热岛效应“。一般情况下，城市热岛中心区域的气温比周围郊区高1℃左右，最高可达6℃以上。热岛效应加剧了夏季高温的酷热程度，形成高温热浪，局部城郊环流会导致大气污染物滞留，严重影响城市生态环境质量和人类生存环境。

随着经济和社会的快速发展，城市人口数量的不断增加，城市的规模迅速扩大，城市热岛效应现象日益突显。随着遥感技术的发展，采用热红外遥感对城市进行地面热状况调查，有利于较全面的研究热岛的成因、分布特点，提出相应的治理措施，达到保护城市生态环境，为城市园林规划提供基础数据的目的。

2热岛效应形成

热岛的形成与城市化的发展密不可分。首先，城市内大量的人工建筑物使得下垫面的热性质发生改变，人工构筑物的反射率小、吸热快、热容量小，在相同的太阳辐射条件下，它比自然下垫面（如绿地、水面等）升温快，表面温度要明显高于自然下垫面。其次，城市中大量的机动车辆等耗能装置、工业生产、居民生活会排放大量的热能量，导致城市气温升高。再次，城市大气污染物种类复杂、数量大。工业生产、机动车辆以及居民生活均会排放大量氮氧化物、二氧化碳、粉尘等可以吸收大量辐射能量的温室效应物质，从而加剧热岛效应。最后，随着城市人口急剧增加，为缓解住房压力及不合理的城市规划导致自然下垫面逐渐减少，缓解热岛效应的能力逐渐降低。

3热岛效应的监测

目前，常用于热红外卫星遥感信息源主要有陆地卫星TM/ETM+第6通道（10.4~12.5微米）数据以及NOAA气象卫星AVHRR第4通道（10.5~11.3微米）、第5通道（11.5~12.5微米），虽然TM6波段的温度分辨率（NRTD）较NOAA低，但其地面分辨率为120米，远高于NOAA，更适宜分析研究城市热环境的细部特征，有利于研究热岛的空间分布。

热红外遥感所探测到的是地面目标的热辐射能量，并与地面温度、强度相对应，其地理信息相对较弱，可与高分辨率全色波段数据进行校正、匹配、融合，并与QuickBird数据进行校正达到地理信息的一致性。通过对地表热辐射的观测，可推测地面温度状况，从而掌握地表的热储存状况，获得下垫面热岛分布状况，也就间接的反映了城市气温热岛的分布情况。

分析过程中以相对亮温来表示热岛强度（热岛强度本质上为一个相对指标），并将此无量纲因子应用于比较同一城市同一季节的不同区域热岛强度差异、同一区域不同时期中的热岛强度的发展情况采用密度分割法对城市热岛分布状况进行模拟，并根据反演值的大小进行分区段设色，不同的颜色表示不同的温度分区，尤其以同一色别不同明度更能表示数量上的差异。密度分割图与地理地图进行叠加，借助GIS空间分析等辅助工具，对热岛成因及分布进行定性分析，提出缓解热岛效应的有效措施，并提供决策依据。

探测到的地表物体的热红外辐射值经反演可还原成辐射亮度，再转换成辐射亮度温度，通过大气校正即可求得地表真实温度，并绘出等温线图，若存在卫星过境的同步气象观测资料，即可反映热资源分布状况，通过卫星图像多时相的对比，结合对应时间地面准确温度，即可定量分析研究区范围内月、季、年热资源变化情况。

4热岛效应的防治

缓解热岛效应是一项长期的、综合性的系统工程，需要相关部门的密切配合。在现有社会条件下，应考虑控制空调的使用、改善市区道路的保水性能、淡化建筑物、提高能源的利用率等。加强城市规划，选择合理的城市结构模式，树立城市生态学观念，尤其增加植被面积，选择高效美观的绿化形式，通过植物吸收热量来改善城市局部气候，以“绿岛”拯救“热岛”，并与河湖净化、空气质量监测等生态建设活动配合进行。

5结语

热红外遥感能够通过获取城市地表热辐射状况，捕捉城市下垫面热岛强度的大小和空间分布，进而推测出城市气温热岛强度的大小和空间分布。遥感技术能够全面有效地探测下垫面温度特征，能快速、实时、周期、动态地监测城市热环境空间分布和变化趋势，并为热岛成因分析和治理办法提供依据，是研究城市热岛效应的有效手段之一。目前，国内很多城市都已建立城市热岛监测体系，进行城市热岛的监测与分析。

参考文献：

[1]贾海峰,刘雪华.环境遥感原理与应用[M].北京:清华大学出版社,2006.

[2]中国遥感应用协会.2006遥感科技论坛[M].北京:中国宇航出版社,2006.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e62e6435256922574b1374b8.html