# 改性硅藻土的制备及其除磷性能研究

### 论文摘要

磷是自然水体中生物和化学过程的重要营养素之一，过量的磷酸盐会引起水体富营养化。硅藻土作为一种新型吸附材料，具有比表面积大、化学稳定性好、价格低廉的优点，适用于污水吸附处理工艺。通过对硅藻土进行改性，提高其对水环境中磷酸盐的吸附性能，对富营养化防治具有借鉴意义。本研究以FeCl3作为改性剂，在碱性溶液中对硅藻土原土进行改性，应用正交试验优化了改性硅藻土的制备工艺。采用扫描电镜（SEM）、X射线衍射分析（XRD）、红外光谱分析（FTIR）以及N2吸附/脱附实验等测试技术表征了改性硅藻土的组织形态和结构，研究了改性硅藻土对水溶液中磷酸盐的吸附性能，探讨了溶液pH值、温度、接触时间、磷酸盐初始浓度、共存离子等因素对其吸附性能的影响，分析了其吸附磷酸盐的热力学和动力学，评价了其再生利用性能。改性硅藻土的最佳制备条件为：将硅藻土原土置于2mol/L的NaOH和相对浓度为20%的FeCl3的溶液中反应3小时。XRD和FTIR测试表明FeOOH成功引入到硅藻土中，SEM和N2吸附/脱附实验表明硅藻土的比表面积有了显著增加。实验研究表明，改性硅藻土对磷酸根离子具有优良的吸附性能。在研究的pH范围内，磷酸盐吸附容量随溶液pH值的增大而下降；较高的磷酸盐初始浓度有利于吸附过程；共存阴离子对吸附过程影响较小；等温吸附过程较好地符合Langmuir等温吸附模型，动力吸附过程符合准二级动力学方程；吸附过程的热力学参数ΔG0<0、ΔH0<0、ΔS0>0，表明该吸附反应为自发的放热反应；吸附/脱附实验表明改性硅藻土具有良好的再生利用性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 磷与水体富营养化

- 1.1.1 水体中的磷

- 1.1.2 富营养化及危害

- 1.2 污水除磷技术

- 1.2.1 化学法除磷

- 1.2.2 生物法除磷

- 1.2.3 吸附法除磷

- 1.3 硅藻土及其应用现状

- 1.3.1 硅藻土概述

- 1.3.2 硅藻土应用现状

- 1.4 本课题的研究目的和内容

- 1.4.1 研究目的和意义

- 1.4.2 研究的主要内容

- 第2章 改性硅藻土的制备

- 2.1 实验材料与设备

- 2.2 硅藻土吸附机理与改性

- 2.2.1 硅藻土吸附机理

- 2.2.2 硅藻土改性方法

- 2.3 改性硅藻土制备工艺优化

- 2.3.1 正交实验表设计

- 2.3.2 实验过程

- 2.3.3 因子水平分析

- 2.3.4 实验结果

- 2.4 本章小结

- 第3章 改性硅藻土的表征

- 3.1 改性硅藻土的红外光谱分析

- 3.1.1 红外光谱分析测试

- 3.1.2 测试结果分析

- 3.2 改性硅藻土的 X 射线衍射分析

- 3.2.1 X 射线衍射分析测试

- 3.2.2 测试结果分析

- 3.3 改性硅藻土的扫描电镜分析

- 3.3.1 扫描电镜分析测试

- 3.3.2 测试结果分析

- 3.4 改性硅藻土的比表面积分析

- 3.4.1 比表面积分析测试

- 3.4.2 测试结果分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 改性硅藻土对磷酸盐的吸附性能研究

- 4.1 实验材料与仪器

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 零电荷点测定

- 4.2.2 改性硅藻土对磷酸盐吸附

- 4.3 改性硅藻土对磷酸盐吸附结果分析

- 4.3.1 pH 值对吸附性能的影响及动力学研究

- 4.3.2 温度对吸附性能的影响及动力学研究

- 4.3.3 磷酸盐初始浓度对吸附性能的影响及动力学研究

- 4.3.4 吸附热力学研究

- 4.3.5 共存离子对吸附性能的影响

- 4.3.6 改性硅藻土的再生利用性能评价

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].石墨烯吸附性能的研究进展[J]. 化工管理 2015(34)

- [2].不同阳离子交换分子筛对NO的吸附性能研究[J]. 现代职业教育 2016(34)

- [3].TiO_2/碳复合材料的电吸附性能与应用[J]. 高校实验室科学技术 2019(04)

- [4].不同粒径土壤对氯丹的吸附性能及其急性毒性[J]. 环境工程学报 2017(06)

- [5].壳聚糖对油脂物质吸附性能和再生的研究[J]. 洛阳师范学院学报 2017(08)

- [6].活性炭纤维对镉离子吸附性能的研究[J]. 当代化工 2013(10)

- [7].文献[J]. 气体分离 2012(02)

- [8].粘土岩对铀(Ⅵ)的吸附性能[J]. 环境化学 2020(08)

- [9].不同膨润土对含镉废水的吸附性能[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [10].核桃壳制备活性炭方法及吸附性能的研究[J]. 湖州职业技术学院学报 2011(01)

- [11].淀粉-钛-硅复合物的制备表征和吸附性能[J]. 高分子材料科学与工程 2011(08)

- [12].不同掺杂聚苯胺膜对乙醇气体的吸附性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [13].不同物质碳对废水中氨氮的吸附性能[J]. 区域治理 2019(37)

- [14].丙烯腈复合材料的合成及其对铀吸附性能的研究[J]. 东华理工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [15].影响生物质碳材料吸附性能的关键因素[J]. 科技智囊 2020(07)

- [16].改性松木屑对铜离子的吸附性能[J]. 应用化工 2020(10)

- [17].改性木屑对铜离子的吸附性能[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [18].石墨纤维表面的微观结构及其对物理吸附性能的影响[J]. 科学技术与工程 2013(34)

- [19].酸反应介质对柚子皮水热炭表面性质及吸附性能的影响[J]. 环境化学 2020(10)

- [20].壳聚糖-铝氧化物复合材料的制备、表征及吸附性能[J]. 离子交换与吸附 2009(03)

- [21].银负载改性焙烧态水滑石及其碘离子吸附性能[J]. 中国粉体技术 2020(04)

- [22].修饰的氧化石墨烯负载碳纤维布的制备及吸附性能的研究[J]. 有色冶金节能 2020(02)

- [23].氧化锌/纤维素复合材料对镉离子吸附性能的实验与密度泛函理论研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2020(02)

- [24].芹菜源生物炭对重金属离子的吸附性能[J]. 安徽农业科学 2017(18)

- [25].活化锶渣对废水中磷的吸附性能实验[J]. 江西理工大学学报 2020(05)

- [26].碳纳米管氧化对水中微量异狄氏剂的吸附性能影响[J]. 广东化工 2012(14)

- [27].活性炭纤维对贵金属离子吸附性能的研究[J]. 当代化工 2008(02)

- [28].复合材料POSS/TX-10/Bent的制备及其吸附性能[J]. 精细化工 2020(02)

- [29].一种双吲哚基微孔聚合物的制备及其对碘的吸附性能[J]. 西南科技大学学报 2020(02)

- [30].废弃豆渣派生多孔碳对橙黄G的吸附性能与机制[J]. 江苏农业科学 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e637d92571055d08895279ff.html