# 超高温Nb-Ti-Si合金的组织和压缩性能的研究

### 论文摘要

本论文对新型Nb-Ti-Si基超高温合金的微观组织结构及断裂韧性进行了系统的研究,采用真空熔炼的方法制备样品。对热处理后的样品进行能谱、XRD分析以及压缩性能测试,得到的主要结论如下:X射线衍射和能谱分析表明,铸态合金的主要相包括:（Nb、Ti）ss、Nb5Si3。其中（Nb、Ti）ss固溶体相作为合金的基体具有良好的韧性,Nb5Si3相大多以网状形态富集在共晶组织中。经过不同温度热处理后Nb5Si3相的形态发生演化,从铸态网状→片层状→块状。热处理过程中有TiC析出,在相同的热处理温度（1150℃）下,随着保温时间的延长（24h-48h）TiC相的形态发生了变化,从小颗粒状到块状,表明随保温时间的延长TiC小颗粒相互连接长大并粗化,TiC呈颗粒状分布时有利于提高合金的强度及塑性变形能力。室温压缩测试结果显示,合金经过热处理后压缩变形能力对应变速率的变化不敏感,对比不同热处理后合金的压缩应力-应变曲线可以看出1050℃/24h+ 1150℃/24h这种热处理制度是最优的。合金在高温下的压缩变形应力-应变曲线显示,变形前期曲线的形状基本相似,在压缩应力达到一个峰值后,曲线出现了不同程度的抖动,表明合金在变形后期,在内部缺陷处萌生裂纹,并伴随不同程度的流变应力软化现象,说明合金在高温压缩情况下组织结构不稳定,导致其压缩变形能力随着压缩温度的提高,出现了不同程度的波动现象。室温压缩宏观断口观察显示,受压缩应力的影响,试样内部存在大量的次生裂纹,变形前期次生裂纹相互搭接形成主裂纹通道。在经历了一定的塑性变形后,主裂纹沿与应力轴呈45°方向或与应力轴平行方向扩展直至断裂。室温压缩微观断口观察显示,经过热处理后合金的压缩断裂具有解理和韧性断裂的复合特征。经历高温压缩变形后,晶粒的形态发生变化,沿与压缩应力平行的方向拉长,由于铌基体中韧性相的存在,观察到了大量的半园形裂纹。合金高温压缩断裂对内部气孔缺陷较敏感,气孔成为高温压缩断裂的主要原因。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 高温合金研究现状

- 1.2.1 Nb-Si 系金属间化合物的晶体结构和性能

- 1.2.3 合金元素对Nb-Ti-Si 的影响

- 1.2.4 热处理对Nb-Ti-Si 超高温合金组织的影响

- 1.2.5 铌合金的制备

- 1.3 Nb-Si 基共晶自生复合材料的性能

- 1.3.1 共晶自生复合材料的断裂韧性

- 1.4 铌合金的未来发展趋势

- 1.5 选题意义及研究内容

- 1.5.1 选题意义

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 材料的设计、制备和分析方法

- 2.1 材料的设计

- 2.2 合金的制备

- 2.3 热处理制度

- 2.4 微观组织分析

- 2.4.1 扫描电镜分析

- 2.4.2 X 射线衍射分析

- 2.5 压缩性能测试

- 2.6 电解萃取合金中的微量相

- 第3章 热处理对Nb-Ti-Si 基超高温合金组织的影响

- 3.1 热处理温度对组织形貌和组成相的影响

- 3.1.1 铸态的组织

- 3.1.2 热处理的组织和形貌的分析

- 3.2 本章小结

- 第4章 Nb-Ti-Si 基共晶自生复合材料的力学性能测试

- 4.1 Nb-Ti-Si 系金属间化合物的室温压缩强度

- 4.2 Nb-Ti-Si 系金属间化合物的高温压缩强度

- 4.3 本章小结

- 第5章 Nb-Ti-Si 系金属间化合物的压缩断裂特征

- 5.1 室温压缩的宏观断口

- 5.2 室温断裂分析

- 5.3 热模拟压缩后的断口形貌分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 电解萃取合金中微量相

- 6.1 电解合金相

- 6.2 微观组织形貌

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e65c82790ac71fecd2704d4d.html