# 地板辐射采暖水力工况实验研究

### 论文摘要

低温地板辐射采暖系统作为一种可分户计量的新型采暖系统,近几年来得到越来越广泛的应用。国内外对其舒适性和节能性进行了广泛的研究,但对其水力工况研究甚少,而且由于地面下加热管采用新型塑料管材,所以还没有其阻力计算的通用公式。 故本文通过实验测量位于哈尔滨市动力区的“福泰名苑”典型户型房间流量、压力损失,并基于对采用PEX管材,等密度双回型铺设方式的低温地实验研究,得到PEX管材综合阻力系数λ_综随Re变化的特性曲线,发现流体处于湍流区,并且给出λ_综的通用公式。通过对两回路、三回路及四回路系统的测试研究,得出典型长度交联聚乙烯PEX(Φ20)管单位长阻力数据,并对数据进行分析,得到阻力数S的变化规律。 本文通过计算机程序对进入加热管的流量发生变化时对室温的影响进行了分析,并进一步完成了同程式系统和异程式系统的最大压力不平衡率的计算。

### 论文目录

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及研究的目的和意义

- 1.2 低温热水地板辐射采暖技术简介

- 1.2.1 概念

- 1.2.2 系统特点

- 1.2.3 布管方式

- 1.2.4 传热方式

- 1.2.5 断面结构

- 1.2.6 低温地板辐射采暖的发展简史

- 1.2.7 温热水地板辐射采暖方式的优点

- 1.3 国内外研究状况

- 1.3.1 国外研究状况

- 1.3.2 国内研究状况

- 1.4 本文所做主要工作

- 第2章 地板辐射采暖系统实验研究

- 2.1 实验系统说明

- 2.2 实验内容

- 2.2.1 实验数据采集方案

- 2.2.2 选定数据分布

- 2.2.3 数据测量结果

- 2.3 实验结果与分析

- 2.3.1 同流量下100米管长环路与65米管长环路当量管长压降对比

- 综的计算方法'>2.3.2 对于综合阻力系数λ综的计算方法

- 2.3.3 对于多回路并联阻力数 S的分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 不同地面对地板表面温度的影响分析

- 3.1 地板表面平均温度的计算

- 3.1.1 数学模型

- 3.1.2 对数学模型的分析与计算

- 3.2 地板表面温度的计算结果与分析

- 3.2.1 计算结果

- 3.2.2 计算结果分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 进入加热管的流量发生变化时对室温的影响分析

- 4.1 给定温度波动条件下水力失调度的计算

- 4.2 计算机程序的编制

- 4.3 计算结果及分析

- 4.3.1 计算结果及其说明

- 4.3.2 计算结果分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 地板辐射采暖最大不平衡率的计算分析

- 5.1 地板辐射采暖系统的形式

- 5.2 重力压头设计值的计算

- 5.3 同程式单元采暖系统与异程式单元采暖系统压力不平衡率的比较

- 5.3.1 同程式单元采暖系统与异程式单元采暖系统压力不平衡率的计算

- 5.3.2 计算结果

- 5.3.3 计算结果分析

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

- 附表1

- 附录2

### 相关论文文献

- [1].浅谈地板辐射采暖的优缺点[J]. 建材与装饰 2018(51)

- [2].浅谈建筑地暖推广应用[J]. 河南建材 2018(01)

- [3].散热器和地板辐射采暖混合供热系统的应用研究[J]. 北方建筑 2017(03)

- [4].地板辐射采暖方式相关问题的探讨[J]. 科技创新与应用 2014(13)

- [5].地板辐射采暖方案的更新[J]. 科技创新与应用 2013(34)

- [6].地板辐射采暖技术探析[J]. 技术与市场 2012(04)

- [7].地板辐射采暖[J]. 工程建设与设计 2012(11)

- [8].地板辐射采暖的常见问题及应对策略[J]. 科技信息 2011(07)

- [9].地板辐射采暖的传热特性分析[J]. 科技创新导报 2008(34)

- [10].地板辐射采暖室内温度场数值模拟[J]. 四川水泥 2018(04)

- [11].辐射供暖供冷技术之地板辐射采暖[J]. 供热制冷 2015(12)

- [12].冬冷夏热地区地板辐射采暖的现场测试和模拟研究[J]. 建筑热能通风空调 2013(05)

- [13].太阳能地板辐射采暖概述[J]. 技术与市场 2013(07)

- [14].浅谈地板辐射采暖施工工艺[J]. 陕西建筑 2010(11)

- [15].太阳能地板辐射采暖形式探讨及可行性分析[J]. 绿色科技 2013(12)

- [16].地板辐射采暖的优缺点及施工中应注意的问题[J]. 科技致富向导 2010(26)

- [17].地板辐射采暖的基本原理与施工[J]. 民营科技 2012(09)

- [18].地板辐射采暖双向散热温度场数值模拟[J]. 低温建筑技术 2009(04)

- [19].地板辐射采暖工程施工和运行中应注意的问题[J]. 山西建筑 2009(17)

- [20].对现代地板辐射采暖方式的若干思考[J]. 民营科技 2009(07)

- [21].地板辐射采暖方式的设计与施工要求[J]. 黑龙江科技信息 2008(21)

- [22].地板辐射采暖的设计与施工[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2010(06)

- [23].地板辐射采暖方式相关问题的探讨[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2010(05)

- [24].小议地板辐射采暖的基本原理与施工方法[J]. 黑龙江科技信息 2008(16)

- [25].地板辐射采暖在工程中存在的问题及解决方法[J]. 山西建筑 2008(19)

- [26].探究散热器与地板辐射采暖混合供热系统节能研究与应用[J]. 热电技术 2019(04)

- [27].游泳馆地板辐射采暖施工浅析[J]. 建筑 2011(09)

- [28].地板辐射采暖相变蓄热材料及系统形式的研究[J]. 制冷与空调 2010(01)

- [29].户式地板辐射采暖+新风系统冬季工况运行性能与分析[J]. 流体机械 2009(03)

- [30].相变蓄热式太阳能地板辐射采暖应用探讨[J]. 建筑热能通风空调 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e6697a4104976a1de2d6c711.html