# 高压静止无功补偿器的研制

### 论文摘要

电力能源作为人类生活中最重要的能源之一,越来越受到人们的关注。特别是近年来,随着高新技术尤其是信息技术的飞速发展,人们对电能要求也越来越高,由电能质量问题造成的危害也越来越突出。诸如电网中的电压,电流发生畸变,电压不稳,闪变和三相不平衡的问题时有出现。因此,进行电能质量控制技术的研究迫在眉睫,对于保障电网稳定,提高电网的利用效率具有十分重要的现实意义。作为提高电能质量、保障电能可靠性传输的主要装置-静止无功补偿器（SVC）以其优越的性能,在电力系统动态电压支撑和无功补偿方面发挥了重要作用。虽然在现代电力系统中,高压静止无功补偿器得到了广泛的应用,但由于各个补偿器的厂家产品结构及实现方式不同,补偿器的实用性与可靠性亦有不同。为了获得更好的性能、更合理的系统结构,一方面,本文以高压静止无功补偿器的研制为主要内容,分析无功补偿的意义及原理,比较各种无功优化与补偿方法的优点与不足,提出切实可行的高压静止无功补偿器的系统结构,分析了结构与原理。另一方面,文章以6kV高压静止无功补偿器的设计为例,提出补偿器具体的设计思路与方法。从系统整体设计、各个部分的结构与原理入手,着重对系统的硬件部分与软件部分实现流程,包括晶闸管触发电路板和控制管理系统、监视控制系统的构成进行详细阐述。其中硬件部分,采用电子电路图设计为主进行分析描述,包括原理说明,元件器选型的原则,实验效果等方面。系统的软件部分以实时监控、故障检测、电压控制、功率因数控制为目标提出系统软件设计的实现方式与程序设计流程。最后,进行取能回路仿真、触发实验、滤波器研究与设计,并针对所提控制方法进行仿真及实验验证,证明所设计系统的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 第1章 绪论

- 1.1 无功补偿的意义及现状

- 1.1.1 无功补偿的意义

- 1.1.2 无功补偿技术的分类及发展状况

- 1.2 本文所做的主要工作

- 第2章 高压静止无功补偿器的理论与结构研究

- 2.1 高压静止无功补偿器的基本结构与原理

- 2.1.1 SVC 的结构与原理

- 2.1.2 TCR 的原理

- 2.2 高压SVC 整体设计

- 2.2.1 TCR 主回路的设计

- 2.2.2 TCR 控制系统设计

- 2.3 本章小结

- 第3章 高压静止无功补偿器晶闸管触发板设计

- 3.1 高压静止无功补偿器晶闸管触发板原理

- 3.1.1 晶闸管触发板系统原理

- 3.1.2 晶闸管触发板的研究现状

- 3.2 高压静止无功补偿器晶闸管触发板设计

- 3.2.1 取能回路设计

- 3.2.2 电源转换电路设计

- 3.2.3 电源监测回路设计

- 3.2.4 电压检测电路设计

- 3.2.5 逻辑回路设计

- 3.2.6 晶闸管触发回路设计

- 3.2.7 光电信号转换电路

- 3.2.8 静态均压及BOD 保护电路设计

- 3.2.9 du/dt 回路设计

- 3.3 本章小结

- 第4章 高压静止无功补偿器监控管理系统设计

- 4.1 高压静止无功补偿器监控管理系统的结构功能

- 4.2 控制管理系统设计发展现状及原理

- 4.2.1 控制管理系统设计思路与方案

- 4.2.2 控制管理系统接口电路板设计

- 4.2.3 控制管理系统DSP 控制器的设计

- 4.2.4 控制管理系统软件设计

- 4.3 高压静止无功补偿器监视控制系统基本结构功能

- 4.3.1 监视控制系统基本结构及硬件构成

- 4.3.2 监视控制程序设计流程

- 4.4 本章小结

- 第5章 高压静止无功补偿器的滤波器设计及应用实验

- 5.1 滤波器的设计

- 5.2 基于粒子群算法与神经网络的PID 调节器在高压SVC 中的应用

- 5.2.1 SVC 控制器基本结构

- 5.2.2 改进粒子群优化算法基本原理

- 5.2.3 基于粒子群算法与神经网络的控制器参数优化算法

- 5.2.4 仿真及实验结果

- 5.3 取能回路仿真与实验

- 5.4 触发及控制回报性能实验

- 5.5 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间获得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于压缩感知的静止无功补偿器信号降噪[J]. 电力电容器与无功补偿 2019(03)

- [2].静止无功补偿器运行特性分析和控制方法综述[J]. 数字通信世界 2017(09)

- [3].基于静止无功补偿器的光伏发电系统稳压策略[J]. 科技展望 2015(05)

- [4].静止无功补偿器在牵引变电所的应用[J]. 电气开关 2011(01)

- [5].应用静止无功补偿器抑制发电机次同步振荡的研究[J]. 电力设备 2008(01)

- [6].一种静止无功补偿器闭锁控制模型及其算例仿真[J]. 电子测量技术 2020(05)

- [7].基于概率法的静止无功补偿器设计[J]. 电力系统保护与控制 2009(20)

- [8].基于阻抗可变的静止无功补偿器机理研究[J]. 武汉理工大学学报 2010(10)

- [9].基于SVPWM的调压式混合动态无功补偿器[J]. 电力电子技术 2009(12)

- [10].静止无功补偿器抑制发电机次同步振荡的效果仿真研究[J]. 陕西电力 2008(01)

- [11].配电网静止无功补偿器的解耦控制策略[J]. 科学技术与工程 2013(21)

- [12].配电网静止无功补偿器直流侧电压控制策略[J]. 电测与仪表 2013(08)

- [13].静止无功补偿器在110kV吉宏变电站的应用研究[J]. 宁夏电力 2010(05)

- [14].基于改进鸡群算法的静止无功补偿器模型参数辨识方法[J]. 电网技术 2019(02)

- [15].静止无功补偿器在高原气候条件下散热校核分析[J]. 智能电网 2014(01)

- [16].静止无功补偿器中的晶闸管阀组设计[J]. 电力电容器与无功补偿 2011(01)

- [17].基于四重化主电路结构的先进静止无功补偿器[J]. 电气技术 2010(04)

- [18].静止无功补偿器新型自适应动态规划电压控制[J]. 电力系统保护与控制 2018(12)

- [19].静止无功补偿器检测与控制电路设计[J]. 仪表技术 2009(06)

- [20].隔爆型二极管箝位型静止无功补偿器控制延迟的补偿研究[J]. 中国煤炭 2015(07)

- [21].静止无功补偿器控制对电压稳定的影响研究[J]. 山西电力 2009(06)

- [22].静止同步串联补偿器与静止无功补偿器的相互作用分析与协调控制[J]. 电网技术 2008(01)

- [23].考虑输出约束的静止无功补偿器改进滑模控制设计[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [24].考虑静止无功补偿器限幅特性的临界清除时间启发式算法[J]. 南京理工大学学报 2017(06)

- [25].基于MATLAB的静止无功补偿器的仿真研究[J]. 电子技术 2012(10)

- [26].静止无功补偿器时间特性及系统级可控电流源模型研究[J]. 电工电能新技术 2011(04)

- [27].用于高压静止无功补偿器的方波电流源研究[J]. 黑龙江电力 2014(01)

- [28].电力滤波器设计及静止无功补偿器系统的应用[J]. 湖北电力 2008(06)

- [29].专利[J]. 电力电容器与无功补偿 2012(01)

- [30].新型静止无功补偿器(SVC)在电力系统中的应用[J]. 新疆电力技术 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e66efe1d00984a16cef9554d.html