# 重塑膨胀土性状试验研究

论文题目: 重塑膨胀土性状试验研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 岩土工程

作者: 陈刚

导师: 胡伍生,方磊

关键词: 膨胀土,路基,判别,初始状态,无侧限抗压试验,改良

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 我国是世界上膨胀土分布最广、分布面积最大的国家之一。随着我国交通事业的飞速发展,许多情况下不可避免的要在膨胀土地区修建高速公路,在这种情况下,如何确保工程的稳定与安全,是工程建设的关键。膨胀土是具有显著胀缩性的塑性粘土,主要矿物成分为强亲水性的蒙脱石与伊利石。它具有多裂隙、强风化性、超固结、湿胀干缩和强度衰减性等特殊工程性质。若对其处治不当,将会对工程产生很大的危害。为此,膨胀土的室内研究是十分必要的。本文通过对渝湛高速公路穿越地区的湛江组(4-1层土)重塑土进行室内试验分析,作了以下几方面的研究和探讨:(1)从粘土的结构、化学成分方面认识了膨胀土的矿物成分;总结分析了膨胀土的胀缩机理,分析了双电层理论解释膨胀土的胀缩变形效果好的原因;分析了膨胀土的特殊工程性质,及它们间的相互影响的关系。(2)研究了4-1层土膨胀性的评判;通过对其判别指标的选取分析,对胀缩总率公式进行简化分析,得出CBR膨胀率与胀缩总率的线性关系,有利于工程推广应用。(3)研究了初始状态对重塑膨胀土性状的影响;通过对不同初始条件下重塑土样的膨胀率试验分析其膨胀变形的时间效应并建立了膨胀变形与其初始含水量、干密度和垂向压力的定量关系;通过平衡荷载法试验对不同初始条件下重塑膨胀土膨胀力进行了研究。(4)对石灰改良机理进行了分析总结;为了分析石灰的改良效果,进行了不同掺灰率的击实试验、室内CBR试验、50kPa膨胀量试验和不同龄期的石灰土无侧限抗压强度试验,最后得出了石灰掺入量与重塑膨胀土强度及膨胀变形之间的关系,并提出了可行的工程施工建议。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 膨胀土国内外研究现状

1.3 本文主要工作和研究成果

第二章 膨胀土矿物成分及其特殊工程性质

2.1 粘土矿物的基本特征

2.2 膨胀土的胀缩机理

2.3 膨胀土的特殊工程性质

2.4 本章小结

第三章 重塑膨胀土的判别

3.1 膨胀土判别特征指标的选取

3.2 渝湛高速沿线地貌特征及地质情况

3.3 湛江组地层土膨胀性评判

3.4 本章小结

第四章 不同初始条件下重塑膨胀土的性状研究

4.1 膨胀土的膨胀与收缩特性

4.2 填筑膨胀土的胀缩变形与填筑条件的关系

4.3 膨胀力与初始状态的关系

4.4 本章小结

第五章 石灰改良膨胀土的性状研究

5.1 路基膨胀土的处理

5.2 石灰改良膨胀土的机理分析

5.3 膨胀土改良效果分析对比

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 本文研究的主要结论

6.2 存在的问题和进一步研究的建议

致谢

参考文献

攻读硕士期间参加的实践工作

攻读硕士期间发表的学术论文

发布时间: 2007-06-11

参考文献

- [1].广西宁明膨胀土的膨胀力试验研究[D]. 文松松.桂林理工大学2017

- [2].云桂铁路膨胀土地段桩板墙及柔性挡墙试验研究[D]. 谢兰芳.中南大学2012

- [3].锚固加强植被系统防护膨胀土边坡坡面效果的研究[D]. 鲜少华.广西大学2016

- [4].邯郸膨胀土膨胀特性和强度特性试验研究[D]. 范冀哲.河北工程大学2016

- [5].淮安膨胀土的水力—力学特性[D]. 吴义高.上海大学2013

- [6].汉中地区膨胀土物理力学性质的试验分析及人工配制[D]. 郭智.西安工业大学2015

- [7].膨胀土干缩开裂的尺寸效应及其干湿循环条件下的演变特征[D]. 欧阳斌强.南京大学2015

- [8].邯郸市膨胀土胀缩微观机理与力学效应[D]. 伊浩然.河北工程大学2018

- [9].复合改良膨胀土工程性质及微观机理试验研究[D]. 赵辉.合肥工业大学2018

- [10].皖江经济带膨胀土膨胀性分区治理技术研究[D]. 柯然.合肥工业大学2018

相关论文

- [1].膨胀土的化学改性及其力学特性的试验研究[D]. 苗欢欢.大连理工大学2007

- [2].膨胀土力学参数的试验研究[D]. 周桂成.长沙理工大学2006

- [3].膨胀土判别与分类指标及方法研究[D]. 余颂.中国科学院研究生院（武汉岩土力学研究所）2006

- [4].石灰改性膨胀土工程应用研究[D]. 王岗.南京林业大学2006

- [5].膨胀土用作路基填料的石灰改良试验研究[D]. 程钰.东南大学2006

- [6].非饱和膨胀土增湿变形和增湿强度的试验研究[D]. 李振.西北农林科技大学2006

- [7].非饱和重塑膨胀土的结构特征试验研究[D]. 陈可君.东南大学2005

- [8].膨胀土的判别分类及强度特性分析[D]. 马慧敏.郑州大学2007

- [9].重塑膨胀土胀缩特性和强度特性试验研究[D]. 孟庆云.中南大学2006

- [10].膨胀土分类方法探讨以及抗剪强度的试验研究[D]. 贺洁.大连理工大学2001

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e66fd610fc9efdfbde65e6f0.html