# 掺杂碳纳米管的向列相液晶中的空间光孤子的研究

### 论文摘要

对于空间光孤子的研究,向列相液晶是比较理想的材料,但在研究中发现纯液晶在观测空间光孤子时也存在着不足,为了弥补纯液晶的缺点,科研工作者发现在液晶中掺入其他的材料会改善液晶的不足。碳纳米管是由石墨烯片卷成的具有螺旋周期的管状结构,在其管壁周围仍然有大量的未成对电子游动,因而碳纳米管具有光学活性。由于其较好的光学及电学性质,本文将从理论与实验两个方面分析讨论掺入碳纳米管的液晶中空间光孤子。理论上,分析了掺入碳纳米管的向列相液晶中重新取向角的影响因素,对向列相液晶中的光波演化方程进行了适当的简化和修正,推导出了掺杂碳纳米管的液晶中的空间光孤子的演化方程并给出了亮、暗空间光孤子的解和孤子宽度的表达式;另外,根据上述的方程模拟了不同参数时孤子的横截面光强分布。实验中,配制了不同浓度碳纳米管掺杂的液晶样品,制备了不同厚度的平行取向的液晶盒,搭建了观测空间光孤子的实验光路,使用532 nm的DPSS激光器作为光源观测了空间光孤子的形成过程以及变化不同因素时对空间光孤子的影响,使用CCD拍摄了全部的实验结果,并将实验中观测的空间光孤子与纯液晶中的空间光孤子进行了对比。最后,详细地分析了液晶盒的厚度、入射光的功率、碳纳米管的掺杂浓度、外加电压以及入射光的偏振方向对空间光孤子的影响,对掺杂碳纳米管的向列相液晶中空间光孤子的性质进行了分析和总结。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 液晶中空间光孤子的国内外研究进展

- 1.2.1 向列相液晶中空间光孤子的研究进展

- 1.2.2 掺杂向列相液晶中空间光孤子的研究进展

- 1.3 本论文的动机和目的

- 1.4 本论文的研究内容与结构

- 第2章 向列相液晶中空间光孤子的理论

- 2.1 引言

- 2.2 纯净的向列相液晶中空间孤子的理论

- 2.2.1 向列相液晶的形变自由能

- 2.2.2 向列相液晶分子重新取向的非线性

- 2.3 掺杂碳纳米管的向列相液晶中空间光孤子的理论

- 2.4 掺杂碳纳米管的向列相液晶中空间光孤子的模拟

- 2.4.1 对空间光孤子横截面光强分布的模拟

- 2.4.2 对空间光孤子宽度的模拟

- 2.5 本章小结

- 第3章 掺杂碳纳米管的液晶中光孤子的产生及探测

- 3.1 引言

- 3.2 实验的初期准备工作

- 3.3 实验样品介绍

- 3.4 实验过程

- 3.4.1 液晶盒的加工

- 3.4.2 液晶与碳纳米管的混合及注入

- 3.4.3 实验光路的搭建

- 3.5 空间光孤子的产生及探测

- 3.5.1 纯液晶中观测到的空间光孤子

- 3.5.2 掺杂碳纳米管的液晶中空间光孤子的形成过程

- 3.6 本章小结

- 第4章 掺杂碳纳米管的液晶中空间光孤子的特性

- 4.1 引言

- 4.2 掺杂碳纳米管的向列相液晶中空间光孤子的偏振特性

- 4.3 掺杂碳纳米管的向列相液晶中空间光孤子的电压响应特性

- 4.4 液晶盒的厚度对空间光孤子的影响

- 4.5 入射光的功率对空间光孤子的影响

- 4.6 碳纳米管的掺杂浓度对空间光孤子的影响

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].液晶盒双折射效应的测量与应用[J]. 大学物理 2016(08)

- [2].弹性常数对液晶盒电容的影响[J]. 河北工业大学学报 2016(02)

- [3].温度对液晶盒电容的影响[J]. 液晶与显示 2016(08)

- [4].液晶盒的电容特性[J]. 现代显示 2012(08)

- [5].基于图像识别的液晶盒厚在线测量系统[J]. 液晶与显示 2011(04)

- [6].基于FPGA的液晶盒厚快速测量系统[J]. 电视技术 2011(22)

- [7].液晶盒电容的测量[J]. 实验技术与管理 2015(09)

- [8].液晶盒透射率的计算[J]. 科协论坛(下半月) 2011(04)

- [9].栅状表面液晶盒的光学特性[J]. 现代显示 2009(12)

- [10].硅基液晶显示器液晶盒贴合工艺研究[J]. 液晶与显示 2009(03)

- [11].不同取向的向列型液晶盒的光电响应曲线[J]. 物理实验 2012(09)

- [12].快速测量扭曲向列相液晶盒盒厚[J]. 光子学报 2009(04)

- [13].液晶盒制作与电光特性测试实验[J]. 物理实验 2020(01)

- [14].空调显示板使用液晶失效分析与研究[J]. 电子产品世界 2018(01)

- [15].向列相液晶弹性各向异性诱导液晶盒产生漏光的研究[J]. 液晶与显示 2015(06)

- [16].基于液晶引流效应的数值计算与研究[J]. 机床与液压 2018(01)

- [17].挠曲电效应对向列相液晶盒电容的影响[J]. 数值计算与计算机应用 2012(02)

- [18].栅状表面液晶盒的光学属性(英文)[J]. 计算物理 2008(05)

- [19].傅里叶分析法求Stokes矢量测量扭曲向列相液晶盒盒厚和扭曲角(英文)[J]. 电子器件 2008(01)

- [20].取向膜配置对TN型液晶盒电光特性影响的实验研究[J]. 科技资讯 2015(29)

- [21].挠曲电效应对向列相液晶盒电光效应的影响[J]. 计算物理 2009(01)

- [22].PDCLC膜光电性能的研究以及柔性液晶盒的制备[J]. 现代显示 2011(09)

- [23].基板锚定特性对液晶盒电容的影响[J]. 液晶与显示 2014(05)

- [24].驱动电压对向列型液晶调制相位的影响[J]. 国外电子测量技术 2017(12)

- [25].用全漏光导波技术测量反射式混合型扭曲向列相液晶盒的指向矢分布[J]. 液晶与显示 2016(06)

- [26].电场诱导纳米结构HAN液晶盒中新型有序重构过程的描述[J]. 液晶与显示 2016(09)

- [27].HAN液晶盒中开关时间对形变场弛豫过程的影响[J]. 液晶与显示 2013(01)

- [28].军用技术转民用推广目录(续)[J]. 新技术新工艺 2016(06)

- [29].驱动电压对液晶空间光调制器响应时间影响的研究[J]. 激光与光电子学进展 2013(09)

- [30].TFT-LCD制造过程中的盒厚控制工艺研究[J]. 现代显示 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e68866f3b0e38a1b60a3db27.html