# 高流动性PVC合金注塑料的研究

### 论文摘要

本文采用了一种流动性较好的、低分子量的PVC树脂,并研究不同的改性剂对这种PVC树脂性能的影响。PVC树脂及其改性剂经高速混合、挤出造粒、注塑成型的方式得到不同样品。研究了PVC树脂的加工工艺,并探讨了不同配比样品的力学性能、耐热性、毛细管流变性能和体系相容性的变化。结果表明：PVC/ABS合金和其他PVC样品使用不带止逆环的注塑机注射时样品的稳定性较好；透明ABS树脂和非透明ABS树脂所制备的PVC/ABS合金的拉伸性能、弯曲性能都随着ABS含量的升高呈下降的趋势,然而其耐热性提高,合金的流动性也变得更好；PVC/ABS的质量比为40/60时相容性最好,此时合金的冲击强度最高；PVC/非透明ABS合金的流动性和冲击强度要好于PVC/透明ABS合金。随着体系中ACR添加量的增加,PVC/ACR样品的拉伸强度而下降；冲击强度升高,弯曲性能下降,样品的耐热性升高,流动性变差。PVC/水滑石样品的流动性在水滑石用量为1.5phr时最好；当水滑石用量在0.5phr～2.0phr之间变化时,样品的力学性能基本没有变化；PVC/水滑石体系微观上是一个均匀的体系。适当的增大碳酸钙用量,PVC样品的拉伸强度、冲击强度不会有太大的影响；样品的弯曲性能会有一定的升高,耐热性提高,流动性变差。在所研究的体系中,ABS树脂和ACR添加剂的用量对PVC样品的力学性能和耐热性的影响较大,尤其是冲击性能；在本研究的添加量范围内,水滑石和碳酸钙的用量变化对样品的力学性能没有太大影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 聚氯乙烯的发展回顾

- 1.1.1 PVC软制品及其应用

- 1.1.2 PVC硬制品及应用

- 1.1.3 PVC糊树脂及应用

- 1.2 PVC树脂的主要添加剂

- 1.2.1 稳定剂

- 1.2.2 润滑剂

- 1.2.3 增塑剂

- 1.2.4 加工助剂和冲击改性剂

- 1.3 PVC的改性方法

- 1.3.1 PVC树脂的化学和物理改性

- 1.3.2 PVC树脂的流动性研究

- 1.4 PVC合金介绍

- 1.4.1 PVC/ABS合金

- 1.4.2 PVC/EVA合金制品

- 1.4.3 PVC/MBS合金

- 1.4.4 PVC/NBR合金

- 1.4.5 PVC/TPU合金

- 1.5 PVC及其合金制品的制备工艺

- 1.5.1 挤出成型工艺

- 1.5.2 压延成型工艺

- 1.5.3 注塑成型工艺

- 1.5.4 吹塑成型工艺

- 1.5.5 热成型工艺

- 1.6 本课题的研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 主要实验原料

- 2.2 实验设备

- 2.3 样品的制备过程

- 2.3.1 PVC/ABS合金的制备

- 2.3.2 PVC其他样品的制备

- 2.4 测试仪器及测试条件

- 2.4.1 电子拉力试验机（XWW-20A型,深圳市新三思材料检测有限公司）

- 2.4.2 简支梁冲击试验机（XJJ-5型,承德市金建检测仪器有限公司）

- 2.4.3 热变形维卡温度测试仪（XRW-300型,承德市金建检测仪器有限公司）

- 2.4.4 差示扫描量热仪（Pyris.1型,珀金埃尔默股份有限公司）

- 2.4.5 毛细管流变仪（Instron3211型,英国INSTRON公司）

- 2.4.6 扫描电子显微镜（JSM-6360LV,日本电子株式会社）

- 第三章 实验结果与讨论

- 3.1 注塑工艺条件对PVC样品的影响

- 3.1.1 引言

- 3.1.2 PVC/ABS合金的注射成型

- 3.1.3 小结

- 3.2 PVC/透明ABS合金样品的性能研究

- 3.2.1 引言

- 3.2.2 实验配方及工艺

- 3.2.3 透明ABS树脂用量对PVC/ABS合金性能的影响

- 3.2.4 小结

- 3.3 PVC/非透明ABS合金性能研究

- 3.3.1 引言

- 3.3.2 实验配方及工艺

- 3.3.3 非透明ABS树脂的用量对PVC/ABS合金性能的影响

- 3.3.4 小结

- 3.4 PVC/ACR体系的性能研究

- 3.4.1 引言

- 3.4.2 实验配方及工艺

- 3.4.3 ACR增韧剂的用量对PVC/ACR样品性能的影响

- 3.4.4 小结

- 3.5 PVC/水滑石体系的性能研究

- 3.5.1 引言

- 3.5.2 原料及工艺条件

- 3.5.3 水滑石用量对PVC样品的性能影响

- 3.5.4 小结

- 3.6 填料碳酸钙用量对PVC样品的性能影响

- 3.6.1 引言

- 3.6.2 实验配方及工艺条件

- 3.6.3 碳酸钙用量的增加对PVC样品的性能影响

- 3.6.4 小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 研究成果以及发表的论文

- 致谢

- 作者和导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].稀土稳定剂在PVC中研究与应用[J]. 化工管理 2019(35)

- [2].植物油基PVC增塑剂化学合成与应用[J]. 林业工程学报 2020(01)

- [3].PVC手套行业有机废气的处理对策[J]. 节能 2020(01)

- [4].PVC共挤建筑模板生产技术和产品缺陷控制[J]. 聚氯乙烯 2020(02)

- [5].提高PVC型材表面张力的研究[J]. 聚氯乙烯 2020(02)

- [6].自制PVC管双边平行牵引装置在胫腓骨骨折患者中的应用[J]. 齐鲁护理杂志 2020(08)

- [7].PVC包装线易发故障及改进措施[J]. 齐鲁石油化工 2020(02)

- [8].用于PVC合成的润滑剂(1)：基于可再生资源的润滑剂（英文）[J]. 塑料助剂 2020(03)

- [9].医用PVC粉尘爆炸风险评估[J]. 广东化工 2020(18)

- [10].六西格玛管理在降低PVC树脂“鱼眼”中的应用[J]. 聚氯乙烯 2020(07)

- [11].PVC副产电石渣制水泥氯离子含量控制方法探讨[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [12].一种抗菌PVC复合墙板[J]. 农业装备技术 2020(05)

- [13].PVC行业中改行纳米碳酸钙的应用[J]. 化工管理 2016(34)

- [14].环氧地沟油基PVC人造革增塑剂的制备与应用[J]. 上海塑料 2016(04)

- [15].绿色环保PVC热稳定剂研究进展[J]. 工程塑料应用 2016(12)

- [16].水性油墨在PVC封边条印刷中耐光色牢度研究[J]. 广东化工 2016(24)

- [17].108m~3聚合釜PVC生产产能提升总结[J]. 中国氯碱 2016(10)

- [18].2016年再生PVC需求大幅升温 进口量强势回归[J]. 聚氯乙烯 2016(12)

- [19].PVC生产中循环水泵的节能改造[J]. 聚氯乙烯 2017(02)

- [20].PVC含氮有机热稳定剂的研究进展[J]. 塑料助剂 2017(02)

- [21].曲线拟合法评价PVC热稳定剂的热稳定性[J]. 塑料助剂 2017(02)

- [22].油脂/松脂源PVC钙锌复合热稳定剂的研究进展[J]. 塑料助剂 2017(02)

- [23].PVC热稳定剂的可持续性:现状与愿景[J]. 塑料助剂 2017(02)

- [24].PVC热稳定剂的研究现状及发展趋势[J]. 辽宁化工 2017(06)

- [25].PVC木塑复合材料的配方及其性能[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [26].电石法PVC生产工艺流程[J]. 石化技术 2017(07)

- [27].提高PVC塑料门窗保温性能的措施[J]. 科技视界 2017(05)

- [28].地下室后浇带PVC管模独立支撑技术及应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(18)

- [29].30万吨/年PVC电石渣浆回收乙炔气装置设计[J]. 大众科技 2017(07)

- [30].电石法PVC生产工艺中的综合利用[J]. 化工管理 2017(27)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e6acafdf38faebe71921cdea.html