# 超宽带（UWB）无线通信系统的同步及解调算法研究

### 论文摘要

超宽带（UWB,Ultra-Wideband）脉冲无线电是一种可以和其它通信系统共享频谱资源的新型无载波通信技术。为了实现频谱共享,UWB系统通常采用极低功率谱密度的超短脉冲作为信息的载体;为了实现信息的有效解调,UWB系统通常采用多次重传的方式来提高接收信噪比。考虑到多址接入及FCC（Federal CommunicationsCommission,联邦通信委员会）频谱掩模的限制,UWB系统为每一用户分配一个唯一的伪随机序列,利用这些伪随机序列来调制用户的数据信息,实现多用户通信并平滑发射信号的频谱。UWB系统具有隐蔽性好、抗多径和窄带干扰能力强、传输速率高、系统容量大、功耗低、可以和其它通信系统共享频谱等一系列优点。然而利用UWB技术也面临着一些严峻的挑战,其中定时同步及信号解调是制约UWB技术发展的两项关键技术。定时同步是实现信号能量捕获的前提,可以说没有定时同步,信号解调就无从谈起。由于UWB系统中承载信息的是占空比极低的超短脉冲,且该系统常工作在稠密多径环境中,所以实现精确的定时同步是一项艰巨的任务。传统的RAKE接收技术需要估计信道信息且对定时误差异常敏感（纳秒量级的定时抖动就会引起接收机性能的急剧下降）,在UWB通信系统中应用RAKE技术面临着复杂度高、抗定时抖动性差的尴尬局面。针对这些问题,本论文对UWB系统的同步及对应的解调算法进行了较深入的理论研究,提出了两种低复杂度的UWB同步算法和三种能有效对抗定时抖动的、不需要信道估计的UWB同步解调联合算法:1、基于DS（Direct Sequence,直接序列）码匹配滤波的无数据辅助UWB同步算法:将观测信号和其一个帧周期的延迟信号相乘,利用帧长度的积分清零器（I&D,Integrate-and-Dump）对相乘后的信号进行积分、采样。将离散采样值通过DS码匹配滤波器即可建立用于搜索同步参数的目标函数。DS码的伪随机性,使得目标函数类似冲激函数,且同步时刻对应目标函数最大值的出现时刻。由于UWB通信网络中各用户的DS码是相互独立的（具有近似正交性）,多用户干扰（MUI,Multiple User Interference）通过DS码匹配滤波器后不会产生明显的峰值,所以本同步算法可以直接应用到多用户通信环境中。2、非搜索UWB同步算法:现有的UWB同步算法大都是先使用某种方法构建目标函数,然后搜索该目标函数的最大（小）值,用最大（小）值的下标刻画同步参数。由于目标函数值的获得通常需要大量繁琐的计算,所以避免搜索过程是降低UWB同步算法复杂度的有效途径。基于这一考虑,本文提出了一种基于巴克码的非搜索UWB同步算法。在算法实现中,首先在发送端发送周期延拓的4位巴克码序列,在接收端对观测信号进行延迟、相关、采样等操作得到一系列离散样本值,然后利用这些样本值和最小二乘准则计算出符号头部能量与符号尾部能量,最后利用这两个能量值得到同步参数的闭式解。3、SR-UWB系统的同步及解调算法:RAKE解调技术需要先通过信道估计建立解调模板,然后将解调模板和接收信号作相关得到判决变量,最后利用判决变量检测出发送信息。由于UWB信道通常是密集多径的,所以精确估计UWB信道具有极大的计算复杂度。另外,UWB信号的持续时间短、占空比低的特点使得RAKE接收机对定时误差异常敏感,纳秒量级的定时抖动就会引起接收机性能的急剧下降。为避开复杂的信道估计过程及增加UWB接收机的抗定时抖动性,本文提出了两种适用于SR-UWB（Single Reference UWB,单参考UWB）系统的、不需要信道估计的、能有效对抗定时抖动的同步解调联合算法。算法一先通过重叠相加、能量检测等方法建立目标函数,然后搜索目标函数的最大值,用最大值的下标表示同步参数,并顺带构造出解调模板,最后利用这一解调模板和同步参数估计值及TH（Time-Hopping,跳时）码的先验信息构造判决变量,将判变量通过符号检测器实现信息解调。算法二则更加充分地利用了SR-UWB系统独特的信号结构和TH码的先验信息。在实际实现中,首先利用I&D器件得到一系列离散样本值,通过对这些样本值的平方、平均操作建立目标函数,搜索目标函数的最大值位置即可获得同步参数,再利用同步参数选择I&D器件的输出样本值,将所选的样本值通过符号检测器即可实现信息解调。由于算法二不需要另外构造解调模板,且在同步阶段就利用了TH码的先验信息,所以算法二的性能要优于算法一。4、DTR-UWB系统的同步解调联合算法:为了在接收端避免信道估计过程,研究者们提出了TR-UWB（Transmitted Reference UWB,传输参考UWB）系统。该系统通过发送不承载信息的参考脉冲,利用参考脉冲的冲激响应作为信息脉冲的解调模板的方式,避免了信道估计过程。显然,参考脉冲的发送势必会降低通信速率和能量利用率。针对这一缺陷,人们又提出了DTR-UWB（Differential TransmittedReference UWB,差分传输参考UWB）系统。本文针对DTR-UWB系统设计了一种同步解调联合算法。通过对观测信号的加权平均及延迟相关操作得到一系列离散帧率（采样间隔为一个帧周期）的采样值,利用这些样本值可同时实现同步捕获和信息解调。加权平均操作提高了接收信噪比,从而提升了同步解调性能;帧率采样及采样值的重复利用有效地降低了系统复杂度。5、基于巴克码的同步解调联合算法:利用4位巴克码特有的自相关特性,本文提出了冗余模板（RDT）解调算法和非冗余模板（NRDT）同步解调联合算法。这两种算法都是直接从观测信号中提取解调模板,然后和接收信号作相关,利用符号检测器实现信息解调。虽然RDT算法不需要同步过程,具用极低的复杂度,但是RDT中存在不含有用信息的噪声段,该段的存在影响了接收机的性能。为了剔除冗余噪声段,本文又在RDT算法的基础上提出了NRDT算法。该算法首先利用能量检测的方法获得同步参数,然后利用同步参数剔除RDT中的噪声段。由于NRDT算法剔除了冗余段,所以和RDT方案相比,NRDT方案有更低的误码率。由于这两种方案的解调模板是从接收信号中提取的,在定时误差出现的情况下,仍然能捕获到大部分的信号能量,因而它们都有很强的抗定时抖动性。理论分析及计算机仿真都证明本文所提同步及解调算法比同类算法具有更优的性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 UWB信号的定义

- 1.1.2 UWB系统的特点

- 1.1.3 UWB技术发展现状及应用前景

- 1.2 本文研究内容及章节安排

- 第2章 UWB无线通信系统

- 2.1 发送信号模型

- 2.1.1 承载信息的基本脉冲

- 2.1.2 UWB的调制方式

- 2.1.3 UWB的多址接入技术

- 2.2 信道模型

- 2.3 同步与解调

- 2.3.1 同步参数的定义

- 2.3.2 衡量同步算法性能的测度

- 2.3.3 解调技术

- 2.4 本章小结

- 第3章 基于DS码匹配滤波的UWB同步算法

- 3.1 引言

- 3.2 基于DS码匹配滤波的同步算法

- 3.3 同步性能分析

- 3.4 性能仿真与比较

- 3.4.1 捕获概率性能比较

- 3.4.2 归一化均方误差性能比较

- 3.4.3 误码率性能比较

- 3.4.4 抗多用户干扰性能比较

- 3.5 本章小结

- 第4章 非搜索UWB同步算法

- 4.1 引言

- 4.2 同步算法

- 4.2.1 符号头部能量与符号尾部能量的估计

- 4.2.2 同步参数的估计

- 4.3 性能仿真与比较

- 4.3.1 方案一与方案二的性能比较

- 4.3.2 方案二与算法[88]的性能比较

- 4.4 本章小结

- 第5章 SR-UWB系统的同步解调算法

- 5.1 引言

- 5.2 系统模型

- 5.3 基于能量检测的同步解调算法

- 5.3.1 同步过程

- 5.3.2 解调过程

- 5.4 基于TH码的同步解调联合算法

- 5.5 性能分析与比较

- 5.5.1 同步性能分析

- 5.5.2 解调性能分析

- 5.6 仿真比较

- 5.7 本章小结

- 第6章 DTR-UWB系统的同步解调联合算法

- 6.1 引言

- 6.2 系统模型

- 6.3 同步解调联合算法

- 6.4 性能分析

- 6.4.1 同步性能分析

- 6.4.2 解调性能分析

- 6.5 仿真比较

- 6.5.1 同步性能比较

- 6.5.2 误码率性能比较

- 6.6 本章小结

- 第7章 基于巴克码的同步解调算法

- 7.1 引言

- 7.2 同步解调算法

- 7.2.1 冗余模板解调方案及其性能分析

- 7.2.2 非冗余模板同步解调算法及性能分析

- 7.3 仿真比较

- 7.3.1 同步性能比较

- 7.3.2 误码率性能比较

- 7.3.3 抗定时抖动性能比较

- 7.3.4 抗多用户干扰性能比较

- 7.4 本章小结

- 第8章 总结与展望

- 8.1 总结

- 8.2 展望

- 参考文献

- 附录1:缩略语

- 附录2:符号说明

- 附录3:常用噪声项的均值、方差及分布

- 附录4:式（3-4）的证明

- 附录5:式（5-9）的证明

- 附录6:式（6-22）的证明

- 附录7:式（6-29）的证明

- 附录8:式（7-9）的证明

- 附录9:式（7-21）的证明

- 附录10:式（7-36）的证明

- 致谢

- 博士期间论文撰写与发表情况

- 攻读学位期间参与的科研项目

### 相关论文文献

- [1].基于UWB技术的无线火警定位系统的研究[J]. 闽南师范大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].基于UWB定位技术的多移动机器人编队控制[J]. 智能科学与技术学报 2019(01)

- [3].基于UWB定位的自动驾驶路径规划方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(05)

- [4].分形单极子阵列UWB定位信标天线设计[J]. 电子产品世界 2020(07)

- [5].UWB通信的程序在线升级系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2020(08)

- [6].基于UWB的车库交互系统研究[J]. 机电信息 2020(06)

- [7].基于UWB及图像识别的变电站无人机巡检系统设计[J]. 自动化与仪表 2020(06)

- [8].UWB系统中脉冲波形的分析与设计[J]. 广东通信技术 2011(01)

- [9].浅谈UWB超宽带无线通信技术[J]. 科技资讯 2008(18)

- [10].基于UWB高精度定位系统的设计与应用——以重庆电力公司永川供电分公司城南变电站为例[J]. 中国高新区 2017(21)

- [11].基于UWB技术的无线定位系统的研究与测试[J]. 上海电力学院学报 2011(04)

- [12].3～10GHz CMOS低功耗UWB频率合成器[J]. 微电子学 2010(05)

- [13].认知无线电在UWB中的应用[J]. 数据通信 2009(01)

- [14].用于UWB无线通信系统的新型微带天线[J]. 电脑知识与技术 2009(10)

- [15].高速UWB信号功率放大电路的研究与实现[J]. 微计算机信息 2009(32)

- [16].UWB与蜂窝网络干扰分析及共存研究[J]. 移动通信 2008(06)

- [17].基于神经网络的UWB定位算法设计[J]. 电脑知识与技术 2019(30)

- [18].UWB技术在军事通信中的应用研究[J]. 中国新通信 2016(17)

- [19].UWB测距与室内定位精度研究[J]. 全球定位系统 2016(05)

- [20].UWB技术在船舶避碰系统中的应用[J]. 船电技术 2014(03)

- [21].UWB系列 水下不分散混凝土[J]. 石油工程建设 2014(04)

- [22].一种采用UWB定位系统进行行为识别的方法[J]. 计算机工程与应用 2012(14)

- [23].UWB超宽带技术的发展与应用[J]. 邮电设计技术 2008(04)

- [24].基于UWB与激光测距的地下铲运机井下定位系统[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(02)

- [25].基于UWB的室内高精度动态定位算法实现[J]. 信息通信 2020(03)

- [26].UWB人员运动定位的小波阈值去噪方法研究[J]. 现代电子技术 2020(17)

- [27].UWB生物雷达多静止人体目标呼吸检测中“遮蔽效应”的实验研究[J]. 医疗卫生装备 2017(04)

- [28].UWB系列水下不分散混凝土[J]. 石油工程建设 2016(01)

- [29].仓储物流中UWB技术的应用[J]. 商品储运与养护 2008(07)

- [30].基于二次解析的UWB室内定位高度方向优化方法[J]. 中国惯性技术学报 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e6b3d832ac173dd7e4afd026.html