# 同步辐射单色器晶体面形控制技术研究

### 论文摘要

由于波荡器的引入,电子能量的提高和电子束团发散度的极度减小,第三代同步辐射光源所产生的辐射功率和功率密度比第二代光源提高两个数量级,高热负载将导致光束线各挡光元件性能降低甚至失效。单色器作为同步辐射装置最主要器件,对X射线起单色化的作用,它的分光元件的分光结果决定着实验站的最终成败。而分光元件对高热负载极其敏感,较低的功率密度都将引起非常大的分光元件形变。本论文以单色器的分光元件—衍射晶体面形变为主轴,着重做了以下几方面的工作:1.单色器晶体的面形变是单色器设计的最主要指标之一,系统研究和分析使晶体面形变的各种因素,以便采取对应的措施或应用不同的方法保证晶体面形变达到最小。这些因素包括由热负载引起的整体弯曲、局部凸起和晶格常数变化三种形变,工作环境如直接冷却流体在晶体内部产生压力和高真空环境形成负压而导致的晶面形变,机械加工的残余应力与装配夹持力引起的晶体面形变等。2.衍射晶体面产生形变,必然导致单色器摇摆曲线变宽,性能降低,甚至失效,主要研究了晶体面形变对晶体的能量分辨率、传输效率、衍射效率和束线光斑弥散的影响问题。3.减少晶体面的热吸收和采取防止衍射面变形能够提高晶体分光性能。选择合适的结构方式和制冷媒体;在高热负载下,优化衍射晶体的结构参数;利用化学机械抛光法释放晶体加工过程中的残余应力;采用以补偿为主要方式的预变形装配和冷却压弯技术;采用零变形装夹技术等方式都能够有效减小由于热负载产生的晶体面形变。4.第三代同步辐射在国内初次研制,高热负载前所未有,结合上海光源弧矢聚焦双晶单色器的研制,完成了当前具有先进性的第一水冷晶体系统的分析和设计。该系统通过结构参数优化分析,采用了扩散焊接工艺的异形晶体结构形式,在考虑冷却效率的同时,兼顾了冷却晶体的安装,克服了晶体的密封与晶体面形变问题。单色器在线测试结果显示,摇摆曲线较为理想。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 同步辐射单色器概述

- 1.2 关于衍射晶体

- 1.3 论文研究的科学意义

- 1.4 本章小结

- 第二章 衍射晶体面形变研究

- 2.1 衍射晶体面形变理论

- 2.2 晶体结构参数与面形的关系

- 2.3 晶体的加工与系统装配对晶体面形的影响

- 2.4 高热负载下的晶体面形变

- 2.5 真空负压力和流体压力下的晶面形变

- 2.6 本章小结

- 第三章 衍射晶体面形变对单色器性能的影响

- 3.1 衍射晶体面形变与衍射效率

- 3.2 衍射晶体面形变对能量分辨率的影响

- 3.3 衍射晶体面形变对传输效率的影响

- 3.4 衍射晶体面形变与聚焦光斑大小弥散斑

- 3.5 本章小结

- 第四章 衍射晶体面形变控制技术的研究

- 4.1 高热负载下的热缓释技术

- 4.2 晶体结构参数设计优化

- 4.3 晶体加工应力剔除方法

- 4.4 晶体面形的适应性控制

- 4.5 结构零变形装夹技术研究

- 4.6 本章小结

- 第五章 SSRF衍射晶体模拟仿真

- 5.1 第一晶体系统

- 5.2 衍射晶体直接水冷结构设计

- 5.3 上海光源在线检测及结果

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表文章情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Cs_4SrI_6:Eu晶体的生长和闪烁性能研究[J]. 人工晶体学报 2020(05)

- [2].Yb:CaGdAlO_4晶体的研究进展[J]. 铸造技术 2017(02)

- [3].In:Ga_2O_3氧化物半导体晶体的生长与性能研究[J]. 无机材料学报 2017(06)

- [4].“时间晶体”不再是科幻[J]. 发明与创新(大科技) 2017(04)

- [5].О чём говорят звёзды?[J]. 中学俄语 2015(03)

- [6].向硫酸铜饱和溶液中加入硫酸铜析出晶体问题的多种解法[J]. 数理化学习(高中版) 2016(09)

- [7].显微镜下晶体的神秘世界[J]. 百科知识 2014(23)

- [8].令人炫目的DNA晶体[J]. 科学大观园 2015(18)

- [9].把晶体找出来[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2013(02)

- [10].晶体在哪里?[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2013(02)

- [11].放大镜下的晶体[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2013(02)

- [12].晶体是怎样形成的?[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2013(02)

- [13].自己制作晶体[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2013(02)

- [14].美丽而多才多艺的晶体[J]. 科学与文化 2008(10)

- [15].硫脲掺杂马尿酸晶体的结构及性质研究[J]. 现代化工 2020(08)

- [16].温度不均匀引起KDP晶体开裂的实验与模拟[J]. 硅酸盐学报 2018(07)

- [17].GdI_3:Ce晶体的生长及其闪烁性能研究[J]. 无机材料学报 2017(04)

- [18].Nd:YAG晶体高精度切割加工试验研究[J]. 制造技术与机床 2017(06)

- [19].“晶体”课程及教师理解能力研究[J]. 现代远距离教育 2015(01)

- [20].晶体和非晶体考点精析[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教版教材) 2012(09)

- [21].它们是晶体吗?[J]. 少儿科学周刊(少年版) 2013(02)

- [22].小晶体,大用途[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2013(02)

- [23].晶体、非晶体之对比[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教版教材) 2013(09)

- [24].互爱互信 拉近情感——北京时间晶体欢乐大回馈、老顾客联谊会一瞥[J]. 长寿 2008(09)

- [25].晶体性质与晶体类型的六大关系[J]. 新高考(高三理化生) 2012(01)

- [26].晶体与非晶体题型分析[J]. 初中生世界(八年级物理) 2012(Z5)

- [27].晶体是怎样形成的?[J]. 少儿科学周刊(少年版) 2013(02)

- [28].晶体考查归类窥视[J]. 高中数理化 2009(07)

- [29].晶体和非晶体有不同的熔化性状[J]. 中学生数理化(八年级物理)(配合人教社教材) 2011(12)

- [30].熔融钠扩大了GaN晶体[J]. 半导体信息 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e6cbde232a18b520b161b4e5.html