# 升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究

### 论文摘要

我国畜禽养殖业的迅猛发展,由此所产生的环境污染问题也日趋严重。畜禽粪污中含有大量的有机物、氮、磷、悬浮物及致病菌,如果不加任何处理就排放到外界,则会对周围的土壤、大气和水体造成严重的污染,对人体健康和环境构成威胁。以升流式固体反应器（Upflow Solids Reacter以下简称USR反应器）为主的沼气工程技术处理畜禽粪便,不仅能够减少环境污染,还能够回收利用粪便处理过程中产生的甲烷来提供清洁能源,更重要的是还能够减少温室气体排放量。本文采用USR反应器对高浓度的畜禽废水进行处理试验研究,为实际沼气工程的工艺设计和运行操作提供参考依据,具有重要的现实意义。本文探讨了一、二级USR反应器工艺处理畜禽废水的机理和效果,主要通过模拟实际工程运行,在中温38℃环境下,测定反应器内VFA值和pH值来监测反应器的运行状况,逐步提高反应器的负荷,最终确定USR反应器最高负荷和产气率,并对各影响因素进行了研究,得出最佳操作参数,主要得出如下结论：USR反应器在处理畜禽废水实验中具有有机负荷高,容积产气率高、运行稳定和二次启动迅速等特点,因此在实际沼气工程中有着较好的应用。USR反应器处理猪、牛粪废水实验在温度保持在中温38℃情况下,容积产气率分别达到2.5m3／m3·d和1.4m3／m3·d左右。USR反应器处理畜禽废水出水VFA值在15～25mmol/L和pH值为7.2-7.5之间时,处理效果比较好。USR反应器处理畜禽废水在出水二次发酵实验时,二级USR反应器产气量可以达到一级USR反应器产气量的10%-15%,在投资和实际运行费用比较低的情况下,很好的取代了传统的沼液池的作用。USR反应器处理畜禽废水产生沼气的甲烷含量均在60%以上,沼液沼渣营养成分含量高,均可以创造很好的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 畜禽养殖业污染现状

- 1.2 畜禽养殖污染的危害

- 1.2.1 对土壤的危害

- 1.2.2 对大气的危害

- 1.2.3 对水体的危害

- 1.2.4 对人体健康和畜牧业危害

- 1.3 畜禽粪污处理方法及国内外治理状况

- 1.3.1 利用畜禽粪便生产有机肥

- 1.3.2 利用畜禽粪便生产饲料

- 1.3.3 利用畜禽粪便生产沼气

- 1.4 本课题研究目的及意义

- 第二章 实验方案原理

- 2.1 厌氧发酵生物处理原理

- 2.2 影响厌氧消化处理效率的因素

- 2.2.1 温度和温度的波动

- 2.2.2 废水的pH值与pH值缓冲能力

- 2.2.3 氧化还原电位

- 2.2.4 有毒物质

- 2.2.5 营养物质与微量元素

- 2.2.6 有机负荷量

- 2.3 厌氧消化过程中氮和磷的去除

- 2.3.1 厌氧消化过程中氮的去除

- 2.3.2 厌氧消化过程中磷的去除

- 第三章 实验

- 3.1 实验工艺流程图

- 3.2 实验装置和设备

- 3.3 实验方法

- 3.4 检测项目及方法

- 第四章 实验结果与讨论

- 4.1 一级USR反应器处理猪场废水

- 4.1.1 污泥驯化阶段

- 4.1.2 进料量和水力停留时间

- 4.1.3 产气量和产气率

- 4.1.4 进出水COD与容积负荷

- 4.1.5 进水和出水pH的变化

- 4.1.6 出水VFA值

- 4.1.7 氨氮和总磷的去除

- 4.1.8 产生气体含甲烷量的确定

- 4.1.9 沼液沼渣成分的测定

- 4.1.10 本节小结

- 4.2 一级USR反应器处理牛场废水

- 4.2.1 进料量和水力停留时间

- 4.2.2 产气量和产气率

- 4.2.3 进出水COD与容积负荷

- 4.2.4 进水和出水pH的变化

- 4.2.5 出水VFA值

- 4.2.6 氨氮和总磷的去除

- 4.2.7 产生气体含甲烷量的确定

- 4.2.8 沼液沼渣成分的测定

- 4.2.9 本节小结

- 4.3 二级USR反应器处理猪场废水

- 4.3.1 进料量和水力停留时间

- 4.3.2 产气量和产气率

- 4.3.3 进出水COD与容积负荷

- 4.3.4 进水和出水pH的变化

- 4.3.5 出水VFA值

- 4.3.6 氨氮和总磷的去除

- 4.3.7 本节小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一体化反应器处理表面处理废水[J]. 清洗世界 2019(12)

- [2].振动格栅反应器处理污水的效果研究[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [3].秋冬季节对矿化垃圾反应器处理渗滤液效果的影响[J]. 环境科学与技术 2011(12)

- [4].上流式厌氧污泥床反应器处理凉果废水性能研究[J]. 当代化工 2017(07)

- [5].分段进水反应器处理含酚废水的启动研究[J]. 中国给水排水 2013(23)

- [6].一体化生物处理反应器处理农村生活污水研究概况[J]. 环境工程技术学报 2011(06)

- [7].炭循环内电解反应器处理酸性大红试验优化[J]. 环境科学与技术 2013(09)

- [8].上流式厌氧污泥床反应器处理糖蜜酒精废水的启动运行研究[J]. 环境污染与防治 2017(06)

- [9].IC反应器处理链霉素废水的试验研究[J]. 科技传播 2014(14)

- [10].管式电反应器处理有机废水研究[J]. 浙江树人大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [11].不同温度下异波折板反应器处理生活污水的研究[J]. 中国资源综合利用 2008(02)

- [12].内循环塔式好氧颗粒污泥反应器处理玉米淀粉生产废水[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [13].一体化接触氧化反应器处理景区生活污水[J]. 环境工程 2011(S1)

- [14].升流式厌氧污泥床反应器处理含酚废水研究进展[J]. 水处理技术 2017(07)

- [15].污泥/生活垃圾一体化反应器处理污泥的研究[J]. 中国给水排水 2010(23)

- [16].炭循环微电解反应器处理腈纶废水的Design-Expert设计优化[J]. 工业水处理 2011(10)

- [17].MIC反应器处理抗生素发酵废液的研究[J]. 中国给水排水 2020(03)

- [18].厌氧颗粒污泥反应器处理中药废水性能[J]. 工业水处理 2020(04)

- [19].ABR反应器处理有机废水的运行特性研究[J]. 水处理技术 2009(01)

- [20].零价铁强化上流式厌氧污泥床反应器处理煤化工费托合成废水研究[J]. 环境污染与防治 2017(08)

- [21].IC反应器处理洁霉素废水的启动研究[J]. 工业用水与废水 2010(03)

- [22].低温下膜泥复合气提升循环流反应器处理焦化废水[J]. 中国给水排水 2009(13)

- [23].无纺布生物浮反应器处理生活污水研究[J]. 水处理技术 2013(08)

- [24].复极性流化床三维电极反应器处理焦化废水的实验研究[J]. 煤炭工程 2008(04)

- [25].IC反应器处理高浓度硫酸盐废水的启动研究[J]. 环境工程学报 2011(03)

- [26].复极性三维电极反应器处理焦化废水主要影响因素研究[J]. 洁净煤技术 2008(01)

- [27].运行参数对碳纤维反应器处理黑臭水体的影响[J]. 环境科技 2020(02)

- [28].IC反应器处理造纸废水的试验研究[J]. 广州化工 2013(18)

- [29].ABR-A-O同轴一体反应器处理制革废水[J]. 西部皮革 2013(18)

- [30].板-孔-板式电极反应器处理甲基橙废水[J]. 化工环保 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e6e74b08afef408294225643.html