# 建筑物暗式避雷带敷设技术研究

### 论文摘要

雷电是发生于大气中的一种瞬态大电流、高电压、强电磁辐射的天气现象,由于雷电发生、发展过程的特殊性,常常引起重大的灾害事故,目前被联合国有关部门列为“最严重的十种自然灾害之一”。随着经济建设和城市化的快速发展,城市规模日益扩大,高层和特殊类型的现代建筑物也越来越多。按照国家的防雷技术规范要求,建筑物均安装了防雷装置。防雷装置分为外部防雷装置和内部防雷装置,防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。避雷带是现在普遍采用的接闪器,对建筑物的雷电防护起到重要的保护作用。出于建筑物美观和防腐考虑,建筑物屋顶避雷带敷设多采用暗敷。但由于现行防雷技术规范对暗式避雷带的敷设依据和要求均不明确,也没有相应的施工图集可以遵循,导致现在许多防雷工程设计、施工单位对此无所适从,往往只是为了美观、防腐蚀、施工方便,对屋顶避雷带进行暗敷,却忽视了屋顶避雷带暗敷设的具体技术要求如敷设厚度、等电位电气连接等,导致避雷带起不到应有的接闪效果或造成雷击屋顶时大块混凝土由屋顶脱落,落向大地,导致引发二次事故,其后果不堪设想。本文通过建筑物屋顶避雷带暗敷的现状和暗敷避雷带敷设厚度过深的危害性分析研究,进行了暗敷避雷带混凝土含水量分析试验,建立了雷击建筑物女儿墙暗式避雷带的物理模型和等效电路图,并应用数学模型和高电压击穿试验,详细研讨了雷击建筑物屋顶暗敷避雷带的混凝土块脱落机理,得到了如下结论:①通过对混凝土含水量的实验,可知当温度、湿度、时间中某两项不变,其他一项增加时,混凝土的含水量增加;在相同条件下,当混凝土厚度增加时,混凝土的含水率不一定增加,导电性不一定增强。②通过雷击建筑物女儿墙暗式避雷带破坏机理分析,女儿墙暗式避雷带应根据建筑物三类防雷类别每隔12m、18m、24m与压顶钢筋进行等电位连接接地处理。③通过理论计算和击穿试验,提出了建筑物女儿墙暗式避雷带敷设厚度不应大于2cm。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出与研究意义

- 1.2 国内外研究现状及建筑防雷技术的发展

- 1.2.1 机械时代雷电防护技术

- 1.2.2 电气时代防雷技术

- 1.2.3 电子信息时代防雷技术

- 1.3 论文的主要内容

- 1.4 本章小结

- 2 建筑物避雷带结构参数的理论分析

- 2.1 建筑物雷击的分析

- 2.1.1 雷击建筑物的机理

- 2.1.2 雷击建筑物的特点分析

- 2.2 建筑物避雷带防护技术

- 2.2.1 建筑物屋顶避雷带暗敷的现状

- 2.2.2 建筑物屋顶避雷带暗敷敷设厚度过深的危害性

- 2.3 建筑物女儿墙暗式避雷带敷设厚度的理论研究

- 2.3.1 建筑物女儿墙暗式避雷带雷击模型

- 2.3.2 雷击建筑物女儿墙暗敷避雷带上的混凝土块脱落机理分析

- 2.3.3 雷击建筑物女儿墙暗式避雷带敷设厚度的理论研究

- 2.4 本章小结

- 3 建筑物女儿墙暗式避雷带混凝土含水量分析

- 3.1 试验的目的及方法

- 3.2 试验器材

- 3.3 试验试品的制作

- 3.4 试验内容

- 3.5 试验记录

- 3.6 试验结果分析

- 3.7 本章小结

- 4 建筑物女儿墙暗式避雷带敷设厚度击穿试验研究

- 4.1 暗式避雷带敷设厚度击穿试验

- 4.1.1 试验模型及其所需的仪器设备

- 4.1.2 试验试品的工艺要求

- 4.1.3 试验的目的及方法

- 4.2 试验过程及其现象

- 4.2.1 试验过程

- 4.2.2 试验现象

- 4.3 试验结果的分析

- 4.4 暗式避雷带的应用实践

- 4.5 本章小结

- 5 研究结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e6f793f5859bdcbcb29bc954.html