# 复合生物絮凝剂的分离纯化及对亚甲基蓝脱色效果研究

### 论文摘要

微生物絮凝剂是利用微生物细胞、或细胞结构、或代谢产物分离精制而成的新型的水处理剂,是絮凝剂研究的一个新热点。与无机絮凝剂和有机絮凝剂相比,具有无毒、无二次污染、可降解等优点,但也存在培养基成本较高、产量不足、絮凝效果欠佳、受环境因素影响大等问题。本实验室利用从活性污泥中分离筛选的4株絮凝菌DG2、DN1、H8、H13构建了一个更高效、稳定的复合型絮凝菌群（DG2+DN1+H8+H13）。本研究从该复合型菌群出发,对其进行絮凝活性分布试验证明,絮凝剂主要为絮凝菌分泌到细胞外的代谢产物。对该菌群所产的絮凝剂进行分离提取,所提絮凝剂为淡粉色粉末,水溶性强,耐热性好,适合在酸性和中性溶液中使用,产率为0.923g·L-1,对高岭土悬液测试,在最佳投加量0.06g·L-1时,絮凝率达93.3%。为了进一步提高该絮凝剂的絮凝效率,以及对絮凝机理进行分析,本研究利用离子交换层析和凝胶层析对提取的絮凝剂进行了纯化,然后对絮凝剂纯品做了定性、定量、结构等性质分析。经纯化后的絮凝剂纯品得率约为54%,对高岭土絮凝率可达98.4%,性质分析显示,絮凝剂纯品为糖蛋白,糖含量81.6%,蛋白质含量17.8%,相对分子量约为5.2×106。分子结构中含有大量甘露糖残基,和羟基、羧基等官能团,与高岭土结合是离子键和氢键共同作用的结果。为了检验絮凝剂纯品对废水治理难题之一的印染废水的处理能力,本研究以化学染剂亚甲基蓝溶液为研究对象,测试了絮凝纯品的脱色能力。通过正交试验优化后,絮凝剂纯品在pH9,絮凝剂投加量0.07g·L-1, Ca2+浓度1.4%,静沉时间5min,溶液温度40℃时处理效果最佳,最大脱色率达97.8%。在pH8-10、温度20-50℃都保持85%以上的脱色率,性能明显优于无机絮凝剂、有机絮凝剂、单微生物絮凝剂

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 生物絮凝剂的概述

- 1.1.1 生物絮凝剂的概念及特性

- 1.1.2 生物絮凝剂的分类

- 1.1.3 复合型微生物絮凝剂

- 1.2 复合型微生物絮凝剂的研究状况

- 1.2.1 复合型絮凝菌群的获取及培养

- 1.2.2 复合型微生物絮凝剂的提取、纯化及结构分析

- 1.2.3 絮凝机理研究

- 1.2.4 复合型生物絮凝剂的应用现状

- 1.2.5 复合型生物絮凝剂存在的问题及发展趋势

- 1.3 课题研究的目的、意义及研究内容

- 第2章 复合型生物絮凝剂的分离纯化和性质研究

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验用菌株及培养基

- 2.1.2 实验药品及仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 复合型生物絮凝剂的分离提取方法

- 2.2.2 复合型生物絮凝剂的定性定量分析方法

- 2.2.3 复合型生物絮凝剂的纯化方法

- 2.2.4 复合型生物絮凝剂有效成分性质分析方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 复合型生物絮凝剂的分离提取结果

- 2.3.2 复合型生物絮凝剂的定性定量分析结果

- 2.3.3 复合型生物絮凝剂的纯化结果

- 2.3.4 复合型生物絮凝剂有效成分性质分析结果

- 2.4 本章小结

- 第3章 复合型生物絮凝剂对亚甲基蓝脱色效果研究

- 3.1 实验材料

- 3.1.1 实验材料及试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 亚甲基蓝脱色条件的单因素实验

- 3.2.2 亚甲基蓝脱色条件优化正交试验

- 3.2.3 不同絮凝剂脱色效果的对比

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 亚甲基蓝脱色条件的单因素实验结果

- 3.3.2 亚甲基蓝脱色条件优化正交实验结果

- 3.3.3 不同絮凝剂脱色效果的对比结果

- 3.4 本章小结

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院制备出生物絮凝剂[J]. 合成技术及应用 2018(03)

- [2].复配生物絮凝剂处理印染废水研究[J]. 黑龙江农业科学 2019(06)

- [3].氯化铝改性复合生物絮凝剂去除饮用水中的氟[J]. 有色金属(冶炼部分) 2019(10)

- [4].铁基生物絮凝剂对石英纯化工业废水脱色研究[J]. 工业水处理 2016(05)

- [5].防腐剂对复合型生物絮凝剂防腐保质性能的影响[J]. 中国给水排水 2013(15)

- [6].复合型生物絮凝剂与聚合氯化铝铁复配处理高藻水[J]. 中国给水排水 2008(03)

- [7].铁基生物絮凝剂去除废水中的氟和铅[J]. 中国有色金属学报 2012(08)

- [8].高分子多糖复合生物絮凝剂在垃圾渗滤液处理中的应用研究[J]. 科技视界 2012(23)

- [9].以稻草秸秆为底物制取复合型生物絮凝剂的研究[J]. 中国环境科学 2009(02)

- [10].复合型生物絮凝剂去除低浊水源水中铝的研究[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [11].多糖生物絮凝剂在酸性煤矿废水处理中的应用[J]. 给水排水 2013(S1)

- [12].复合型生物絮凝剂的培育及其活性组分分析[J]. 功能材料 2012(09)

- [13].复合型生物絮凝剂处理低温低浊水[J]. 黑龙江科技学院学报 2012(02)

- [14].味精废水资源化制备复合型生物絮凝剂[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(09)

- [15].复合型生物絮凝剂处理低温低浊水影响因素[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(08)

- [16].新型生物絮凝剂用于赤泥沉降的性能研究[J]. 科技经济导刊 2018(16)

- [17].生物絮凝剂(普鲁兰)处理印染废水的研究[J]. 安徽农业科学 2008(05)

- [18].生物絮凝剂在环境废水处理中的应用[J]. 低碳世界 2018(11)

- [19].高效生物絮凝剂在城市污水处理厂污泥调质处理中的应用[J]. 能源环境保护 2016(04)

- [20].生物絮凝剂处理煤泥水应用研究[J]. 环境科学与管理 2012(S1)

- [21].生物絮凝剂产生菌群发酵特性及动力学[J]. 环境工程学报 2012(08)

- [22].生物絮凝剂处理生活污水的应用研究[J]. 化工管理 2019(01)

- [23].一株酵母生物絮凝剂的发酵工艺参数优化及特性研究[J]. 南方农业 2018(21)

- [24].两段式发酵工艺产生物絮凝剂的能量转化分析[J]. 中国给水排水 2008(13)

- [25].微生物絮凝剂性质及应用研究[J]. 山东工业技术 2016(11)

- [26].复合型生物絮凝剂MFHJ4的制备及其对印染废水絮凝性能的研究[J]. 水处理技术 2010(06)

- [27].复合生物絮凝剂CBF-1的制备及其絮凝特性[J]. 环境科学学报 2012(12)

- [28].微生物絮凝剂合成和调控基因的相关研究进展[J]. 湖北农业科学 2019(S2)

- [29].复合生物絮凝剂CBF-1的絮凝作用机理研究[J]. 环境科学学报 2013(07)

- [30].生物絮凝剂在天然碱碱泥分离中的应用[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e706a9389f101aa28635cfd7.html