# 结构可控的含聚烯烃嵌段共聚物的设计、合成及其自组装

### 论文摘要

设计合成含极性聚合物链段的聚烯烃嵌段共聚物,对拓宽聚烯烃的应用范围具有重要意义,是近年来聚烯烃功能化研究的热点之一。本文介绍了将叶立德活性聚合与原子转移自由基聚合（ATRP）相结合,制备了聚亚甲基-b-聚丙烯酸叔丁酉（PM-b-PtBA）两嵌段共聚物和聚亚甲基-b-聚丙烯酸叔丁酯-b-聚苯乙烯（PM-b-PtBA-b-PS）三嵌段共聚物,并对PM-b-PtBA进行水解得到两亲性共聚物PM-b-PAA,然后研究各共聚物的自组装性能。首先利用叶立德活性聚合制备含端羟基的聚亚甲基（PM-OH）,通过核磁共振谱、傅里叶变换红外光谱、高温凝胶渗透色谱进行表征,确定羟基化率接近100%,其分子量可以在1000-10000g/mol范围内进行调控,分子量分布很窄（Mw/Mm1.10）。PM-OH通过官能团转化,使PM末端带上可以引发ATRP聚合的活泼溴基团,得到大分子引发剂PM-MI。利用PM-MI引发丙烯酸叔丁酯的ATRP聚合获得PM-b-PtBA两嵌段共聚物,再由PM-b-PtBA为引发剂引发苯乙烯的ATRP聚合获得PM-b-PtBA-b-PS三嵌段共聚物,将PM-b-PtBA进行水解可以得到PM-b-PAA两亲性嵌段共聚物。对上述制备的嵌段共聚物进行了自组装行为研究,发现两亲性共聚物PM-b-PAA在水溶液中能够自组装形成球形胶束,胶束平均粒径约为250 nm。利用呼吸图法将所得嵌段共聚物分别以三氯甲烷（CHCl3）和二硫化碳（CS2）作为溶剂制备多孔薄膜,用扫描电子显微镜（SEM）观察其表面形貌,研究了聚苯乙烯（PS）链段长度和制膜温度对多孔薄膜形貌的影响规律。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 聚烯烃的功能化

- 1.1.1 直接共聚合方法

- 1.1.2 反应性基团功能化方法

- 1.1.3 聚烯烃的后功能化方法

- 1.2 功能化聚烯烃制备嵌段共聚物

- 1.2.1 聚烯烃大分子引发剂引发活性阴离子聚合

- 1.2.2 聚烯烃大分子引发剂引发原子转移自由基聚合（ATRP）

- 1.2.3 聚烯烃人分子引发剂引发可逆加成-断裂链转移聚合（RAFT）

- 1.2.4 聚烯烃大分子引发剂引发氮氧自由基调控聚合（NMP）

- 1.2.5 功能化聚烯烃的"Click"反应

- 1.3 含聚丙烯酸的功能化聚烯烃共聚物的研究进展

- 1.4 叶立德活性聚合方法

- 1.5 论文的选题意义和设计思路

- 2 原料试剂和仪器

- 2.1 原料试剂及其精制提纯

- 2.1.1 原料和试剂

- 2.1.2 试剂的精制

- 2.2 主要设备及仪器

- 2.3 主要分析仪器

- 3 嵌段共聚物的合成及表征

- 3.1 叶立德活性聚合制备端羟基聚亚甲基（PM-OH）

- 3.1.1 端羟基聚亚甲基的合成路线

- 3.1.2 端羟基聚亚甲基的合成步骤

- 3.1.3 结果与讨论

- 3.1.4 小结

- 3.2 ATRP大分子引发剂的制备（PM-MI）

- 3.2.1 大分子引发剂的合成路线

- 3.2.2 大分子引发剂的合成步骤

- 3.2.3 结果与讨论

- 3.2.4 小结

- 3.3 两嵌段共聚物的合成

- 3.3.1 两嵌段共聚物的合成路线

- 3.3.2 两嵌段共聚物的合成步骤

- 3.3.3 结果与讨论

- 3.3.4 小结

- 3.4 三嵌段共聚物的合成

- 3.4.1 三嵌段共聚物的合成路线

- 3.4.2 三嵌段共聚物的合成步骤

- 3.4.3 结果与讨论

- 3.4.4 小结

- 3.5 本章小结

- 4 嵌段共聚物的自组装

- 4.1 两亲性共聚物（PM-b-PAA）的胶束化研究

- 4.1.1 胶束溶液的配制

- 4.1.2 临界胶束浓度的测定

- 4.1.3 胶束粒径的测定

- 4.1.4 胶束形貌的观测

- 4.1.5 小结

- 4.2 嵌段共聚物微孔膜的制备

- 4.2.1 多孔薄膜的制备

- 4.2.2 多孔薄膜表面形貌的观察

- 4.2.3 小结

- 4.3 本章小结

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].扩产压力下 聚烯烃企业寻求差异化发展[J]. 乙醛醋酸化工 2020(02)

- [2].聚烯烃成品平面仓库与自动化立体仓库的设计对比[J]. 硫磷设计与粉体工程 2019(04)

- [3].扬子石化不断推出聚烯烃新品[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [4].结构明确聚烯烃接枝共聚物:合成、结构与性能[J]. 化学进展 2016(11)

- [5].聚烯烃厂家在全球找市场[J]. 合成材料老化与应用 2015(06)

- [6].聚烯烃打翻身仗需做好三件事[J]. 中国石化 2016(05)

- [7].2014年聚烯烃市场分析及2015年展望[J]. 中国石油和化工经济分析 2015(03)

- [8].聚烯烃后市行情谨慎向好[J]. 中国石油企业 2015(07)

- [9].聚烯烃:失联的旺季[J]. 中国石油石化 2015(21)

- [10].聚烯烃市场震荡重心继续下移[J]. 中国石油和化工 2020(02)

- [11].旺季加持 下半年聚烯烃或将突破前高[J]. 乙醛醋酸化工 2019(08)

- [12].防静电料位计在聚烯烃装置上的改造应用[J]. 仪器仪表用户 2019(12)

- [13].上游成本高位支撑 废塑料进口禁令影响深远 聚烯烃期市将走向何方?[J]. 中国石油和化工 2018(02)

- [14].中原石化开发出聚烯烃新产品[J]. 橡塑技术与装备 2017(02)

- [15].国外聚烯烃电缆用阻燃剂的技术演进[J]. 科技创新与应用 2017(10)

- [16].边臂策略在聚烯烃催化剂设计中的应用[J]. 高分子学报 2017(07)

- [17].聚烯烃催化剂喷雾干燥系统优化改造[J]. 化学工程与装备 2017(08)

- [18].全球聚焦中国聚烯烃产业发展[J]. 塑料科技 2016(05)

- [19].茂金属催化剂生产聚烯烃及其回收利用[J]. 石油化工 2016(06)

- [20].基于叶立德同源聚合的聚烯烃功能化研究[J]. 化学进展 2014(08)

- [21].聚烯烃易涨难跌[J]. 中国石油石化 2015(11)

- [22].中国聚烯烃需求增长,亚洲出口国获益[J]. 国外塑料 2013(05)

- [23].热烈祝贺聚烯烃国家工程研究中心成立十五周年[J]. 中国材料进展 2013(09)

- [24].聚烯烃的欧洲市场趋势[J]. 国际纺织导报 2012(10)

- [25].2010年亚洲聚烯烃市场面临扩能危机[J]. 国外塑料 2010(01)

- [26].Exxtral高性能聚烯烃[J]. 橡胶参考资料 2010(04)

- [27].东盟聚烯烃制造业竞争加剧[J]. 国外塑料 2010(08)

- [28].聚烯烃:低谷突围不乐观[J]. 中国石油石化 2009(02)

- [29].聚烯烃降税：危机中的边贸机会[J]. 中国石油石化 2009(03)

- [30].第三届国际聚烯烃高峰论坛,一年一度的行业盛会[J]. 中国塑料 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e71d79a301daa65f06919443.html