# 煤矿机电设备常见故障及维修方式分析王祥

安徽省皖北煤电集团有限责任公司朱集西分公司安徽省宿州市232098

摘要：随着我国煤矿产业的发展，煤矿开采的事故也不断的发生，其中由于机电设备而造成的安全事故占很大比例，所以必须要不断的加强煤矿机电设备的维护，注重对机电维修技术要点的分析，强化设备应用的规范性，进而有效的解决机电设备的技术故障，提升煤矿产业的生产效率和安全性。

关键词：煤矿机电；设备维修；故障；对策

1煤矿机电设备维修的重要性分析

机电设备维修能够有效的改善和延长机电设备的性能，同时通过对机电设备的及时维修还能够有效的降低原材料的投入，提升企业的利润，延长设备的使用寿命，减少技术事故以及灾难的发生。通过对机电设备的维修能够使机电设备在施工的过程中更加稳定，提升生产率。在高科技的时代下，机电设备的维修也更加优化，能够使机电设备在没有故障的情况下良好的运行。机电设备的维修本身对于企业来说就是对未来发展的投资，不仅能够有效的排除机电设备的故障，使得企业能够更加健康、稳定的运行，同时还能够有效的提升企业的经济效益。通过对机电设备的维修，使得企业的生产更加高效，产量不断提升，成本得到有效控制，提升生产效率，优化各项指标。因此当前煤矿企业的机电设备维修不仅是企业生产的辅助手段，同时也是企业生产力中的重要组成部分，对煤矿开采的安全以及产量的提升都具有非常重要的作用。

2.煤矿机电设备机械故障检测诊断技术的基本特征

机械故障是煤矿机电设备在实际使用中无法避免的一个问题，为实现对其正常运行的保障，必须在结合实际情况的基础上借助先进的科学技术开展机械故障诊断以及维修工作。故障寻找以及定位工作是故障诊断技术的主要工作内容之一，然后可对其进行合理的维修，注意实际与诊断结果的有机结合，煤矿机电设备的正常运行可在此得到有效保障。在实际对煤矿机电设备进行使用时会有多种表现特征，主要将其总结为以下几点进行分析。

因时而异是机械故障维修技术主要采用的模式，因此在实际进行故障处理与分析工作时必须促使其与实际情况实现有机结合。将理论知识作为前提与基础对机械故障检测诊断的效率进行最大限度提高。

复合性较高是煤矿机电设备机械故障检测诊断技术的显著特征，可在动力学以及物理学的基础上实现对自动化技术的不断加强。为促使机械故障诊断工作得以顺利进行，还可在结合实际情况的基础上对液压机械以及机械制造操作进行科学利用。

目的性较强是机械故障诊断检测工作的又一特征，这需要实现与相关技术特点的结合，机械设备的定位以及分析的准确性可得到充分的保障。这对机电设备的正常运行有较大的促进作用。

3.煤矿机电设备机械故障检测诊断

3.1振动检测方法

振动检测法是检测煤矿机电设备故障的常用诊断方法，这种方法的工作原理是铜鼓测量放大设备进行检测，然后将测量所得的振动信号进行放大，将放大的振动信号通过检波器进行振动峰值和有效值显示，通过对振动峰和有效值的分析进行故障分析，从而达到故障诊断的目的。检测设备包括两部分，一部分为简易诊断仪，另一部分为精密诊断系统。简易诊断仪的检测是较为初步的检测，而精密诊断系统是通过对简易诊断仪的检测数据和振动信号进行磁带和检波器的录入，然后形成振动信号，此时形成的振动信号比简易诊断仪的检测数据增加精准。

3.2温度检测方法

由于机械设备出现故障时，故障部位的温度会比其他部位的温度高。利用这个原理进行故障检修，提出温度检测法。温度检测法通过温度检测设备将检测到的温度数据进行收集处理，将温度参数进行曲线绘制，分析机电设备的温度变化，通过对温度变化情况的分析比对找出温度突变的部位，这些部位很可能就是机电设备出现故障的地方，然后对这些设备进行故障排查。由于煤矿生产对温度的要求极高，当温度和瓦斯浓度达到一定限度时就会存在爆炸危险，因而及时对故障设备进行排查，解除温度威胁是非常重要的。

3.3铁谱检测方法

铁谱检测法是近年才发展起来的一种方法，应用实践的时间较短，应用范围也较短，但其应用效果却较好。常见的特谱检测仪器主要有旋转式铁谱仪和颗粒定量仪两种。铁谱仪通过铁磁屑和润滑油在高磁场中的相互作用来进行故障的检测和诊断，其原因是在高磁场中铁磁屑和润滑油会相互分离，分离物会在基片上沉淀，而故障的诊断就是通过对基片上沉淀的颗粒大小情况、沉淀密度情况等进行分析而得知的。对沉淀颗粒的大小和外形分析可以得知机电设备故障的原因和类型，同时磨屑的大小和成分检测还可以判断出机电设备发生故障的具体位置和磨损程度。这样既可以有效地检测出故障所在，还可以准确知晓故障种类，因而可以更加及时迅速地解决机电设备出现的问题，提高煤矿采掘的产量和效率。

4.煤矿机电设备维护保养策略

4.1吸收机电高技术人才

煤矿机电设备的检修保养工作必须要依赖于相应的专业人才，必须要注重对于机电技术人才的引进，同时对于原有的机电工作人员要进行必要的培训，使其能了解掌握煤矿机电设备运行过程中的常见故障及相应的处理措施，从而保证机电设备在出现一些小的故障时能得到有效地解决。同时，引进高技术管理人才使得煤矿机电设备的检修保养工作能够更加有效地得以开展。

4.2加强机电设备使用管理

在煤矿机电设备的运行过程之中，要想更好地对其进行检修和保养，还必须要有效地加强机电设备的使用管理，因此在实际进行操作的过程中，操作人员必须要严格按照操作规程进行操作，避免由于操作失误而导致机电设备故障的产生。在煤矿机电设备之中，机械传动系统是一个非常重要的组成部分，其电机功率、传动机构在使用之前都是经过精心设计的，所以进行使用的过程中，必须要注重保护机械传动系统，以液压系统为例，其安全阀所设定的压力都是符合该系统所有零部件的设计要求的压力数值的，在对其进行使用的过程中必须要合理地对于压力值进行调整，以保证不会因为压力值过大或过小而造成液压系统的正常工作受到影响。因此加强机电设备使用管理也是有效对于煤矿机电设备进行检修保养的一个重要策略。

4.3强化对设备运行的监督管理

除了在设备发生故障时进行检修，还要在平时的设备工作运行中进行及时的监督和管理，对设备进行日常养护。在煤矿运行和工作的管理中，要增加对设备的专门监督和管理，配置专业人员进行设备的养护。在对监管人员的管理方面，要明确监管者的责任，完善对监管人员的管理条例制度，同时要制定明确的奖罚机制，提高监管人员的工作积极性和工作热情。同时，还要增强设备监管人员和生产操作人员的交流和沟通，增强各方面工作人员的专业能力，提升工作人员的责任意识，通过这种交互性合作的方式来提高煤矿机电设备的工作效率。

结语

综上所述，煤矿机电设备是煤矿机械化生产中的重要组成部分，对煤矿企业的成本控制、生产的顺利进行以及生产效率的提升等都具有非常重要的作用。因此加强对煤矿机电设备故障的分析，并采取相应的维修措施尤为必要。

参考文献

[1]韩彦军.露天煤矿机电设备常见技术故障及维修策略[J].河南科技，2016，（21）：92-93.

[2]王爱英.论煤矿机电的设备故障诊断及其维修对策[J].机械管理开发，2016，31（12）：162-163+167.

[3]贾清.简析煤矿机电设备安装技术[J].机械管理开发，2016，31（11）：152-153.（2016-11-18）[2017-10-11].

[4]王晓鹏.煤矿机电设备常见故障及应对策略[J].能源与节能，2016，（11）：167-168.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7751df13ace2a58762dc03b.html