# 影响抓毛位衣布布弹性因素的研究

（互太（番禺）纺织印染有限公司广东广州511462）

摘要：介绍棉/涤纶织物做抓毛的流程。针对织物在抓毛的作用下会损失一定的横向弹性，通过对比不同的毛圈纱长、不同纺纱方法[1]和抓毛前是否加软油对棉/涤纶织物抓毛產品橫向彈性的影响，从而可以实际运用到生产中。

关键词：棉/涤位衣布；抓毛；弹性；纱长；环锭纺/OE纱；軟油

如今随著人们生活水平的提升，对衣服的穿戴也有更高的要求，抓毛位衣布做成的成衣穿著具有保暖，舒适等优点，越来越受广大群众的喜爱，但抓毛位衣布由于受到物理作用破坏了毛圈本身具有的性能，尤其是对横向弹性的影响，为了改善此问题，本文著重研究了影响抓毛位衣布横向弹性的因素。

现以本厂织机,用30S/1COMPACT精棉做面纱，75D36FPOLYFILAMEN半光加彈絲Z做绑毛，10S/1COTTONPOLYESTER60/40做毛圈织成位衣结构的织物，探讨不同毛圈纱长[2]、不同毛圈纺纱方法、抓毛前是否加软油对织物弹性的影响。

一、生产流程

（一）织坯

用本厂30S/1CFC+75D36FPET+10SCVC60/40纱且用环锭纺和OE纱各织3个不同毛圈纱长，面纱纱长和绑毛纱长相同。

（二）染色

棉/涤织物本厂是用全染的工艺，先130℃X50min染涤纶，再用60℃X80min染棉。

（三）定型机干布

定型机干布統一针架宽度为175cm，温度为100℃，盡大超喂盡重干布

（四）定型加软油

干布后把六匹布各一分为二，一半加软油，一半不加软油，用来对比分析抓毛前是否加软油对抓毛织物弹性的影响。

（五）抓毛

抓毛是用密集的刺针将织物表面的纤维破坏并将一端拉出，形成一层绒毛的整理过程；抓毛机的起针、复针依此交替排列在大鼓上，针辊随著大鼓公转，同时又自转，形成微差运动使织物起毛[3]。本厂所使用的抓毛机是元图抓毛机把12匹布用同一起毛条件一起生产。

（六）成品定型

成品定型是控制规格的关键工序，在成品定型时要确保12匹布的规格无明显差异，这样才能排除测量拉力数据时规格对其影响，具体成品定型后的规格见表1。

二、测试种类及方法

（一）测试种类

主要测试软油，纱长，纺纱方法对织物横向弹性的影响。

（二）测试方法：

拉力是织物横、直向在一定作用力下的拉伸率；拉力的公式：（拉伸后长度-拉伸前长度）/拉伸前长度*100%。

测试方法的不同拉力的结果也会不同，本实验所用的测试方法为“LTD-03"，主要测试横向拉力即W-Elongation。

三、测试结果

（一）用“LTD-03"测试数据结果见表1

图1：OE纱和环锭纺对弹性的影响

（三）不同毛圈纱长对弹性的影响

根据图一所示织物的毛圈纱长越长织其W-Elongation越大，因此對于抓毛位衣布來說可以適當調長毛圈紗長來改善成品的橫向彈性。

（四）软油对织物弹性的影响

根据表1汇总出折线图如图2所示：可以看出加软油的W-Elongation要大于不加軟油的，由此可以看出在抓毛前可以考慮加一定量的軟油來改善抓毛對織物彈性造成的損失。

图2软油对织物弹性的影响

四、结论

（一）棉/涤位衣结构织物在经过抓毛过程中会损失一部分的横向弹性，可以通过改变毛圈所用纱的纺纱方式来弥补一定的损失，当毛圈所用纱为OE纱时经过抓毛工艺产品的横向弹性要优于环锭纺

（二）织物在抓毛前加一定量的软油会对最终产品的弹性有很大的帮助

（三）毛圈纱长越长对织物的横向弹性越有帮助，但也不能超过一定的长度，否则产品的品质也不能保证，具体可以在生产大货时来调节跟进。

参考文献：

[1]H?V?SreenivasaMurthy,王河.环锭纺和转杯纺纱线[J].国外纺织技术.1997(1):13-16.

[2]宋晓蕾,位丽.常规毛圈织物的服用舒适性能研究[J].自然科学.2013(2):59-62.

[3]贺良震.涤纶机织拉毛产品的开发[J].印染.2008.36(2):40-42.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7816d270097b5c57b18f7c8.html