# Si基表面吸附BTO初期粒子的理论研究

### 论文摘要

在激光分子束外延(LMBE)生长BaTiO3(BTO)薄膜过程中,初期多粒子碰撞反应是薄膜形成的关键过程。本文利用密度泛函理论中的广义梯度近似(DFT/GGA),在PW91/DNP水平上分别对BTO原胞的形成机理,以及BTO薄膜形成初期的粒子(以BaO、TiO2和BTO分子为主)在Si基表面的吸附生长过程作了理论研究。所有计算均采用Materials Studio 4.0中的DMol3和CASTEP两个软件包来完成。BTO薄膜生长初期存在一个Ba、O、Ti粒子共存的高真空沉积气氛,计算这些粒子碰撞反应机理及其中间体的形成机理后,获得了相应中间体的几何结构、过渡态及反应活化能,并运用前线轨道理论分析了BTO分子形成的机理。研究表明在BTO薄膜生长初期会以TiO2分子为中心,结合BaO分子成核生长,并经由类似于BTO单原胞中的钛酸钡分子结构形成大量的具有钙钛矿结构雏形的BTO原胞。对BTO初期粒子(以BaO和TiO2分子为例)在Si基表面吸附生长的研究采用从头计算分子动力学方法。模拟计算得到吸附过程的运动轨迹及每个时刻的能量,并找出每个阶段的吸附能。通过吸附能大小的比较,发现TiO2优先于BaO分子在驰豫的Si基表面发生吸附,说明生长将以TiO2为中心。另外,利用Mulliken电荷布局和前线轨道理论分别对BaO分子和TiO2分子在Si基表面的吸附过程作了具体的成键分析,发现BaO分子的吸附过程中,O原子与基底表面的Si原子结合后,Ba—O键发生断裂;而TiO2分子的吸附过程中,Si原子先与其中一个O原子结合,再与Ti原子结合,形成以Ti为中心的稳定四面体结构。这些分析结果都与动力学过程相一致。最后,对于BTO分子在Si基表面的吸附情况,我们结合前面研究的BTO原胞形成机理,并对比分析BaO和TiO2分子吸附过程,得出这样的猜测:基底表面Si原子先与BTO分子中的两个O原子吸附,再与Ti原子发生结合,而BTO分子中剩下的一个O原子将在孤电子对的作用下靠近Ba原子,形成类似于金刚体的稳定结构。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 计算物理的意义

- 1.3 本文的主要工作及创新

- 第二章 基本原理和方法

- 2.1 第一性原理的概述

- 2.1.1 量子力学基础

- 2.1.2 第一性原理

- 2.2 密度泛函理论概述

- 2.2.1 Hohenberg-Kohn 定理

- 2.2.2 Kohn-Sham 方程

- 2.2.3 交换关联能泛函的求解方法

- 2.2.4 密度泛函理论的应用

- 2.3 薄膜生长过程的模拟方法

- 2.3.1 分子动力学方法

- 2.3.2 动力学蒙特卡洛方法（Kinetic Monte Carlo, KMC）

- 2.3.3 从头计算分子动力学方法

- 2.3.4 几种方法的特点与对比

- 2.4 自洽运算和结构优化

- 2.4.1 自洽运算

- 2.4.2 结构优化

- 2.5 相关的物理量介绍

- 2.5.1 能带

- 2.5.2 态密度

- 2.5.3 Mulliken 布局

- 2.6 Material Studio 4.0 计算软件的特点

- 软件包的功能特点'>2.6.1 DMol软件包的功能特点

- 2.6.2 CASTEP 软件包的功能特点

- 第三章 BTO 原胞的形成机理

- 3.1 引言

- 3.2 计算方法

- 3.3 计算模型与结果讨论

- 3.3.1 Ba，O 粒子的反应

- 3.3.2 Ti，O 反应的计算

- 3.4 Ba，Ti，O 共存气氛中的反应

- 3.4.1 BTO 分子的几何构型

- 3.4.2 BTO 分子的形成机理

- 3.5 结论

- 第四章 BaO 分子在 Si（001）表面吸附的动力学模拟

- 4.1 概述

- 4.2 物理模型与计算方法

- 4.2.1 计算的物理模型

- 4.2.2 计算方法及参数设置

- 4.3 计算结果与讨论

- 4.3.1 吸附过程

- 4.3.2 结果分析

- 4.4 结论

- 2分子在Si（001）表面吸附的动力学模拟'>第五章 TiO2分子在Si（001）表面吸附的动力学模拟

- 5.1 概述

- 5.2 物理模型与计算方法

- 5.2.1 计算的物理模型

- 5.2.2 计算方法与参数设置

- 5.3 计算结果与讨论

- 5.3.1 吸附过程

- 5.3.2 结果分析

- 5.4 结论

- 2/Si（001）吸附动力学的对比研究'>第六章 BaO/Si（001）和TiO2/Si（001）吸附动力学的对比研究

- 6.1 概述

- 2/Si（001）吸附模型结构的对比分析'>6.2 BaO/Si（001）和TiO2/Si（001）吸附模型结构的对比分析

- 2/Si（001）吸附动力学过程的对比分析'>6.3 BaO/Si（001）和TiO2/Si（001）吸附动力学过程的对比分析

- 6.4 结论

- 第七章 总结

- 7.1 主要结论

- 7.2 未来的工作

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].超导腔重镀铅工艺研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [2].硅基表面无形貌改变的硫酸/过氧化氢氧化清洗[J]. 武汉工程大学学报 2009(05)

- [3].松香基表面活性剂研究的新进展[J]. 广州化工 2015(10)

- [4].模糊正交法用于丝蛋白基表面活性剂的研究[J]. 衡水学院学报 2011(04)

- [5].油脂基表面活性剂研究进展[J]. 精细化工 2013(04)

- [6].油脂基表面活性剂在矿物浮选中的应用[J]. 中国洗涤用品工业 2009(05)

- [7].化学修饰在蛋白质基表面活性剂制备中的应用[J]. 河南工业大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [8].氨基酸基表面活性剂的应用进展[J]. 中国洗涤用品工业 2018(10)

- [9].双头基表面活性剂的合成、表征及其性能[J]. 化工进展 2014(09)

- [10].纤维素基表面活性剂及功能化改性的研究进展[J]. 纤维素科学与技术 2012(04)

- [11].利用废弃蚕丝制备蛋白基表面活性剂的工艺技术[J]. 蚕业科学 2013(04)

- [12].纤维素基表面活性剂的研究进展及在造纸工业中的应用[J]. 纤维素科学与技术 2012(04)

- [13].非季铵盐型松香基表面活性剂的研究进展[J]. 材料导报 2016(01)

- [14].CTP版用铝板基表面质量的模拟检测研究[J]. 山东工业技术 2015(10)

- [15].胶原多肽基表面活性剂的合成及性能研究[J]. 中国皮革 2015(14)

- [16].纤维素表面活性剂的种类及应用[J]. 大众科技 2013(07)

- [17].新农村选址建房要注意些啥[J]. 农村百事通 2012(11)

- [18].乙酰化丝素蛋白基表面活性剂的合成[J]. 食品科学 2009(20)

- [19].平面波作用下饱和地基表面刚性圆形基础的竖向振动分析[J]. 岩石力学与工程学报 2010(09)

- [20].胶原多肽基表面活性剂合成工艺的优化[J]. 中国皮革 2011(23)

- [21].一种新型松香基表面活性剂在芳香醇常温水相氧化反应中的应用（英文）[J]. 林业工程学报 2018(06)

- [22].胶原多肽基表面活性剂的表面特性和生物降解性研究[J]. 中国皮革 2012(11)

- [23].用多孔粉末压片制备WC颗粒增强高锰钢基表面复合材料的组织观察[J]. 内蒙古科技大学学报 2011(04)

- [24].活性粉末混凝土基表面异形遮弹层的抗侵彻特性[J]. 爆炸与冲击 2010(01)

- [25].蛋白基表面活性剂脱脂与浸水性能的研究[J]. 皮革与化工 2019(05)

- [26].五种胶原多肽基表面活性剂合成路线的理论和实验研究[J]. 中国科技论文 2016(18)

- [27].CT P版铝板基表面黑条缺陷产生原因分析[J]. 科学技术创新 2019(24)

- [28].胶原多肽基表面活性剂对废水中Cu(Ⅱ)的沉淀浮选性能[J]. 化工学报 2016(09)

- [29].微波溶剂热法松香基表面活性剂控制合成氢氧化镍材料[J]. 林产化学与工业 2009(S1)

- [30].纳米碳基表面分子印迹吸附剂综述及其吸附机理探讨（英文）[J]. 新型炭材料 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7a7a60de384652e24dcdb3e.html