# 大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工控制参数研究

### 论文摘要

随着国民经济和交通运输事业的发展,对桥梁跨度的要求不断提高,尤其在西部山区,大跨径预应力混凝土连续刚构桥以结构线形美观、施工方法简便、费用经济合理等诸多优点得到广泛应用。由于预应力混凝土连续刚构桥采用悬臂施工,为了确保其成桥状态的内力和线形满足设计以及施工质量,必须对预应力混凝上连续刚构桥进行施工控制。本文基于厦蓉高速公路的老山大桥和巫虾河特大桥的施工控制工作,结合桥梁施工控制理论,通过建立有限元分析计算模型,对悬臂施工和成桥状态分别进行参数敏感性分析。对预应力钢束摩阻损失进行理论分析和试验研究,得出合理的预应力摩阻损失规律与预应力孔道摩擦偏差系数。在介绍温度效应基本理论的基础上,对特定控制截面的日照温度场分布进行有限元模拟；通过现场实测数据拟合出日照辐射下温差梯度指数分布模式,并与国内外相关桥梁设计规范提供的曲线进行对比分析；另外还对桥梁不同状态下的日照温度效应进行理论计算分析,确定其对施工控制过程的影响程度；最后提出施工控制中立模温度修正的相关措施,对今后同类桥梁的设计与施工也具有一定的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 预应力混凝土连续刚构桥概述

- 1.1.1 连续刚构桥的发展

- 1.1.2 连续刚构桥的结构受力特点

- 1.1.3 连续刚构桥的发展趋势

- 1.2 国内外施工控制技术研究

- 1.2.1 国外研究概况

- 1.2.2 国内研究概况

- 1.3 研究的依托工程

- 1.4 研究的主要内容

- 第2章 预应力混凝土连续刚构桥施工控制理论

- 2.1 概述

- 2.2 桥梁施工控制的方法

- 2.2.1 预测控制法

- 2.2.2 自适应控制法

- 2.3 桥梁施工控制中结构分析计算方法

- 2.3.1 正装分析法

- 2.3.2 倒装分析法

- 2.3.3 无应力状态计算法

- 2.3.4 有限元分析计算原理

- 2.4 桥梁施工控制中的误差调整理论和方法

- 2.4.1 设计参数的识别和调整

- 2.4.2 参数估计准则

- 2.5 本章小结

- 第3章 巫虾河特大桥参数敏感性分析

- 3.1 有限元模型的建立

- 3.2 参数敏感性分析

- 3.2.1 结构自重影响分析

- 3.2.2 结构刚度影响分析

- 3.2.3 预应力工艺影响分析

- 3.2.4 混凝土收缩徐变影响分析

- 3.2.5 温度影响分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 预应力混凝土连续刚构桥预应力摩阻损失研究

- 4.1 预应力摩阻损失计算理论

- 4.1.1 规范中关于摩阻损失的理论

- 4.1.2 弯曲孔道弹性变形的摩阻分析

- 4.2 现场摩阻试验分析

- 4.2.1 试验目的

- 4.2.2 试验方法

- 4.2.3 试验仪器标定

- 4.2.4 试验钢束选取

- 4.2.5 现场试验方案

- 4.2.6 试验结果分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 预应力混凝土连续刚构桥温度效应研究

- 5.1 温度效应理论

- 5.1.1 温度分布

- 5.1.2 温度荷载

- 5.1.3 温度场分析理论

- 5.1.4 国内外桥梁设计规范关于温度荷载的规定

- 5.2 温度场的有限元分析

- 5.2.1 温度场模型的技术参数

- 5.2.2 温度场模型热分析的实现

- 5.2.3 温度场瞬态热分析结果

- 5.3 温度场的现场测试

- 5.3.1 测试方法及测点布置

- 5.3.2 现场测试结果

- 5.3.3 试验成果分析

- 5.4 预应力混凝土连续刚构桥温度效应分析

- 5.5 本章小结

- 结论与展望

- 研究成果及结论

- 尚待研究问题及展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所参加的科研实践

### 相关论文文献

- [1].连续刚构桥梁施工阶段质量控制思路探索[J]. 黑龙江交通科技 2019(12)

- [2].高烈度地震区深水大跨连续刚构桥梁的结构体系研究[J]. 公路 2020(04)

- [3].连续刚构桥施工监理质量控制探析[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [4].连续刚构桥梁的结构设计探讨[J]. 科技创新与应用 2020(29)

- [5].大跨径预应力在连续刚构桥施工中的技术讨论[J]. 工程建设与设计 2020(21)

- [6].连续刚构桥梁的施工管理与质量控制[J]. 建材与装饰 2016(39)

- [7].连续刚构桥高跨比参数线性关系分析[J]. 河南城建学院学报 2016(06)

- [8].铁路三线连续刚构桥剪力滞效应分析[J]. 高速铁路技术 2017(01)

- [9].桥梁设计关键技术问题分析—以大跨连续刚构桥为例[J]. 中国高新技术企业 2017(03)

- [10].连续刚构桥梁梁高抛物线指数敏感性分析[J]. 城市道桥与防洪 2017(02)

- [11].连续刚构桥墩设计[J]. 黑龙江科技信息 2017(08)

- [12].连续刚构桥梁施工监控技术[J]. 科技视界 2017(03)

- [13].铁路四线连续刚构桥分修合修方案研究[J]. 四川建筑 2017(02)

- [14].连续刚构桥梁施工及有效管理建议分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(04)

- [15].连续刚构桥梁的施工管理控制[J]. 黑龙江交通科技 2017(05)

- [16].连续刚构桥梁的施工管理[J]. 黑龙江交通科技 2017(05)

- [17].8度地震区矮墩大跨连续刚构桥受力分析与设计优化[J]. 铁道建筑 2017(08)

- [18].连续刚构桥转体系统设计介绍[J]. 公路交通技术 2017(04)

- [19].以大跨连续刚构桥为例——桥梁设计关键技术问题分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(07)

- [20].多跨弯曲连续刚构桥设计[J]. 福建建材 2017(08)

- [21].V形墩连续刚构桥结构设计与分析[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].高低墩连续刚构桥合龙工序对结构受力的影响[J]. 公路与汽运 2015(06)

- [23].连续刚构桥梁的施工技术探讨[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(03)

- [24].浅谈连续刚构桥梁施工质量控制技术[J]. 四川水泥 2016(09)

- [25].钢混混合连续刚构桥结构体系的设计与施工分析[J]. 黑龙江交通科技 2016(08)

- [26].连续刚构桥梁施工控制[J]. 科技传播 2014(17)

- [27].连续刚构桥梁的设计与计算[J]. 中国新技术新产品 2015(10)

- [28].连续刚构桥梁施工控制方法[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(07)

- [29].连续刚构桥梁施工控制要点分析[J]. 四川水泥 2015(10)

- [30].连续刚构桥梁耐久性研究[J]. 科技与企业 2015(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7b00e3be95a490e55ff6691.html