# ZA合金的连接及接头组织与性能研究

### 论文摘要

ZA合金是以Zn为基，添加了Al、Cu、Mg等合金元素，具有强度高、塑性好、耐磨性优良、摩擦系数低及较高的比强度、低的熔点、无磁性等特点的环保材料，广泛应用于制造轴承、轴瓦、压板、涡轮等机械零件及模具等，但由于连接问题没有解决限制了ZA合金在一些领域的应用，也因此成为ZA合金急亟待解决的问题之一。本文以新型ZA合金为研究对象，对ZA合金的熔焊、钎焊机制及接头的组织和性能进行了系统的研究，并重点对ZA合金连接材料、连接技术与实践应用和连接理论等进行了深入探讨。对ZA合金熔化焊的研究结果表明，影响其焊接性的主要因素是Zn的蒸发、氧化、塌陷、气孔及夹杂，其中Zn的蒸发是最主要的因素。通过使用所研制的TIG焊剂，采用左焊法，并严格控制焊接工艺参数及焊接热输入，可有效地减少和防止焊接过程中Zn的蒸发，很好地解决了ZA合金焊接的技术难题。论文首次研究了TIG焊剂及其在焊接ZA合金时的作用机理。研究结果表明，TIG焊剂使焊接电弧的截面积增加，阳极斑点凸出，焊缝表面成型优良，焊缝中Zn的损失减少。TIG焊剂减少Zn损失的作用机制：一是通过冶金反应向焊缝中过渡Zn；二是在熔池表面形成液态薄膜，起到“锅盖”效应，保护熔池，阻挡Zn的蒸发和氧化损失；三是在熔池表面形成的液态薄膜，阻止电弧热量向熔池输入，使熔池的温度降低，减少了Zn的蒸发。对ZA合金TIG焊接头微观组织特征、组织结构和性能研究表明，ZA合金焊缝组织主要由细长的柱状晶、粗大的树枝状晶和层片状组织组成，层片组织间距小于1μm，排列呈细密规则的“类珠光体”形态。熔合区组织主要由柱状树枝晶、共晶和化合物等组成。HAZ主要由重结晶区和部分重结晶区组成，没有粗大的过热组织。ZA合金焊接接头的组织主要是由六方晶格的η-Zn、面心立方晶格的α-Al、体心立方晶格的β′-CuZn和Al4Cu9、Al7Cu3Mg6、CuTi2等金属间化合物组成。η-Zn颗粒内存在许多细小的呈多边形的亚晶粒，其尺寸为0.1～0.3μm。在焊缝和熔合区中的α-Al颗粒内存在大量的位错和尺寸较小的位错环，部分η-Zn颗粒内也有少量的位错与位错环。η-Zn晶界或晶内存在条状的化合物为立方结构的Al4Cu9，其点阵常数为a=0.8704 nm，Al4Cu9和η-Zn之间有固定的晶体取向关系，即[211]Al4Cu9∥[212]η-Zn，（011）Al4Cu9∥（101）η-Zn，（111）Al4Cu9∥（120）η-Zn；黑色颗粒状分布的化合物为体心立方结构的β′-CuZn，其点阵常数a=0.295 nm，β′-CuZn为有序相，硬脆无塑性，会使焊缝脆化。焊缝中还存在体心立方的Al7Cu3Mg6（点阵常数a=1.212 nm），及少量的四方结构的CuTi2（点阵常数a=0.297 nm，c=1.090 nm）。对ZA合金的钎焊性研究结果表明，这种合金的钎焊性较差，但本研究通过采用研制的钎剂，配合选用合适的低熔点、高强度、润湿性优良的软钎料，采用合理的钎焊工艺情况下，可以获得质量好、结合强度高、力学性能优良的钎焊接头，满足使用性能要求。对钎焊接头的组织和性能研究发现，钎缝主要由Cd、Sn、Zn固溶体及一些氧化物SnO、SnO2、CdO和金属化合物MgZn、Mg2Sn、CdSn1.9等组织组成；界面区的相组成主要由Cd、Sn、Zn、Al固溶体及一些氧化物SnO、SnO2、CdO和金属化合物MgZn、Mg2Sn、Al4Cu9、Mg2Cu6Al5等。Cd与Mg2Cu6Al5具有一定晶相学关系，即[102]Cd∥[111]Mg2Cu6Al5。钎焊时，钎料和母材间的相互扩散促进了界面处较宽扩散层的形成，提高了ZA合金钎缝和母材的结合强度和钎焊接头的力学性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 ZA合金及其研究现状

- 1.2.1 锌及其合金

- 1.2.2 ZA合金研究现状

- 1.3 ZA合金连接研究现状

- 1.3.1 ZA合金熔化焊及接头组织和性能的研究

- 1.3.2 ZA合金钎焊及界面区微观组织特征和组织结构研究

- 1.4 本课题研究的目的和主要内容

- 第二章 试验材料及方法

- 2.1 试验母材

- 2.2 熔化焊试验材料及方法

- 2.2.1 熔化焊试验材料

- 2.2.2 熔化焊试验方法

- 2.3 钎焊试验材料及方法

- 2.4 接头组织及性能研究方法及设备

- 2.4.1 耐蚀性试验

- 2.4.2 接头的力学性能试验

- 2.4.3 金相、成分及TEM试验

- 本章小结

- 第三章 ZA合金连接性分析及工艺研究

- 3.1 引言

- 3.2 ZA合金连接性理论分析

- 3.2.1 ZA合金的焊接性分析

- 3.2.2 ZA合金钎焊性分析

- 3.3 ZA合金熔化焊特性

- 3.3.1 ZA合金的熔化焊工艺

- 3.3.2 ZA合金的熔焊技术及难点

- 3.4 ZA合金钎焊工艺

- 3.4.1 炉中钎焊

- 3.4.2 火焰钎焊

- 本章小结

- 第四章 TIG焊剂及作用机理研究

- 4.1 引言

- 4.2 ZA合金焊剂的研制

- 4.2.1 ZA合金焊剂主要组分的确定

- 4.2.2 焊剂成分的确定

- 4.3 焊剂对焊接工艺性的影响

- 4.4 焊剂对焊缝成型及焊接电弧的影响

- 4.5 焊剂对焊接接头成分和组织形态的影响

- 4.5.1 焊剂对焊接接头成分的影响

- 4.5.2 焊剂对焊接接头组织及结晶形态的影响

- 4.6 焊剂在焊接过程中化学冶金反应

- 本章小结

- 第五章 ZA合金焊接接头微观组织和性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 ZA合金焊接接头组织特征

- 5.2.1 ZA合金焊缝的显微组织形态

- 5.2.2 ZA合金焊接熔合区的组织特征及结晶特点

- 5.2.3 ZA合金焊接热影响区组织特征

- 5.3 ZA合金焊接接头的微观组织结构

- 5.3.1 ZA合金焊接接头的微观组织相结构分析

- 5.3.2 焊接接头的TEM组织分析

- 5.4 焊接接头的性能

- 5.4.1 焊接接头的耐蚀性

- 5.4.2 焊接接头的力学性能

- 5.4.3 焊接接头的硬度

- 本章小结

- 第六章 ZA合金钎焊材料和界面区组织与接头性能研究

- 6.1 引言

- 6.2 ZA合金钎料的选择

- 6.3 钎剂的研究

- 6.3.1 钎剂的配方设计及配制

- 6.3.2 钎剂的性能

- 6.4 钎缝及界面区的组织特征及相结构

- 6.4.1 钎焊接头的宏观及微观组织特征

- 6.4.2 钎焊接头的精细微观结构及相组成

- 6.5 界面区的成分分布及合金元素扩散

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [21].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [22].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [23].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [24].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [25].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [26].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

- [27].《铁的冶炼、合金》教学设计与点评[J]. 中学教学参考 2010(26)

- [28].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [29].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [30].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7b37e14b3ead270fa2e90e6.html