# 石灰干式消化过程及机理研究

### 论文摘要

生石灰干式消化工艺对石灰粉的转化率、固体颗粒大小以及消石灰的比表面积和孔隙率都有很大影响,直接关系到脱硫剂品质的好坏。通过研究消化条件对脱硫剂结构和脱硫性能的影响,寻求最合适的消化条件,有助于提高烟气脱硫率。本文通过正交实验和单因素实验方法,考察了水灰比、消化水初始温度、搅拌速度及消化时间等消化过程参数脱硫剂结构和脱硫性能的影响;通过物料和热量计算,研究生石灰干式消化工艺过程中热力学和动力学特征;通过向生石灰添加SiO2、Fe2O3、Al2O3、MgO等物质,研究石灰干式消化过程中杂质种类和数量对石灰消化速度、脱硫剂物理结构特性的影响。实验结果表明,以比表面积（S）和孔隙率（P）为特征参数,本研究体系中消化参数对工艺过程影响程度由大到小的顺序为:消化时间>水灰比>搅拌速度>消化水初始温度。在此基础上,研究得到的本体系优化的消化工艺参数范围为:消化时间5 min10 min、水灰比1.3:11.6:1、搅拌速度300 r/min400 r/min、消化水初始温度25℃45℃。热力学计算表明,在最佳水灰比范围内,生石灰消化反应平衡常数大,消石灰含水率适中,具有最佳的理化性质,与实验结果一致。动力学计算表明,生石灰干式消化过程属于扩散控制,利用Carter方程基本上能够描述生石灰干式消化反应的机理过程。不同含量的石灰杂质对石灰消化过程的影响不一样,SiO2组分含量在6.0 %8.0 %,MgO的添加量在1.0 %左右,Fe2O3为2.0 %3.0 %,Al2O3的加入量在1.0 %左右时,所得消化产物的物理结构性能较佳。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 脱硫剂及其特性

- 1.2.1 脱硫剂的分类

- 1.2.2 钙基脱硫剂性能的影响因素与评价方法

- 1.3 石灰消化特性及工艺

- 1.3.1 石灰干式消化原理

- 1.3.2 消化反应热力学特征

- 1.3.3 石灰消化反应动力学特性

- 1.4 石灰消化工艺

- 1.4.1 湿式石灰消化工艺

- 1.4.2 干式石灰消化工艺

- 1.5 本文研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验机理装置及其测试方法

- 2.2.1 实验装置

- 2.2.2 测试方法

- 第三章 生石灰干式消化过程实验结果与性能分析

- 3.1 生石灰干式消化过程

- 3.1.1 正交实验

- 3.1.2 石灰消化主要参数的单因素实验

- 3.2 消化过程参数对脱硫效率的影响

- 3.2.1 消化时间的影响

- 3.2.2 水灰比对脱硫效率的影响

- 3.2.3 消化水初始温度对脱硫效率的影响

- 3.2.4 搅拌速度对脱硫效率的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 生石灰干式消化过程热力学和动力学特征

- 4.1 消化反应热力学特性

- 4.2 不同水灰比下消化产物含湿量的计算

- 4.3 热量衡算

- 4.4 消化反应动力学特征

- 4.5 本章小结

- 第五章 添加剂对脱硫剂结构性能的研究

- 5.1 实验结果及分析

- 5.1.1 正交试验数据处理

- 5.1.2 不同成分对石灰消化速度的影响

- 5.1.3 不同组分对生石灰转化率和消化产物结构特性的影响

- 5.2 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].对应用于化工与制药行业的干式真空技术分析[J]. 现代盐化工 2020(01)

- [2].医用软式内窥镜干式测漏法智能检测仪器的设计与实现[J]. 中国医学装备 2020(01)

- [3].水下干式采油装置应急逃生舱设计研究[J]. 天津科技 2020(04)

- [4].浅谈干式负载箱系统在船舶电站调试中的应用[J]. 广东造船 2020(02)

- [5].浅水油气田开发水下干式采油装置[J]. 中国海洋平台 2020(04)

- [6].干式-冷凝真空在食用油脱臭系统中的自动化实践[J]. 粮食与食品工业 2020(05)

- [7].干式喷漆工艺应用浅析[J]. 现代涂料与涂装 2020(09)

- [8].中间包干式料工作层的烘烤改善实践[J]. 现代冶金 2019(05)

- [9].应用水下常压干式舱修复导管架裂纹[J]. 石油工程建设 2015(06)

- [10].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定高镁中包干式料中硼[J]. 冶金分析 2020(03)

- [11].低层全干式连接装配式混凝土结构体系研究与示范[J]. 城市建筑 2020(18)

- [12].乏燃料干式贮存技术比较分析[J]. 核安全 2016(04)

- [13].干式冷凝真空系统在食用油厂中的应用[J]. 粮食与油脂 2017(04)

- [14].干式加工技术在轨道车辆制造中的研究与应用[J]. 金属加工(冷加工) 2016(01)

- [15].干式喷房在轨道交通中的应用[J]. 现代涂料与涂装 2016(01)

- [16].用于海底管道修复的常压干式舱密封门设计[J]. 石油工程建设 2016(01)

- [17].最终是湿式还是干式[J]. 汽车知识 2014(05)

- [18].准干式深孔加工系统研究[J]. 煤矿机械 2012(04)

- [19].用于导管架维修的常压干式舱密封结构设计[J]. 石油工程建设 2017(02)

- [20].火力发电厂干式排渣机安装技术探讨[J]. 福建建材 2016(09)

- [21].水下油气管道常压干式环境不停产改线技术[J]. 建筑技术开发 2013(06)

- [22].大容量干式排渣机及其关键设备的研究与应用[J]. 山西电力 2013(06)

- [23].连铸中间包用干式料的发展概况[J]. 耐火材料 2012(01)

- [24].环保干式无污染优质生猪养殖技术研究[J]. 现代农业科技 2012(18)

- [25].水下常压干式舱安全设计[J]. 石油工程建设 2018(01)

- [26].燃煤电厂风冷干式排渣技术及应用研究[J]. 山东工业技术 2017(09)

- [27].生石灰干式消化加水方式实验研究[J]. 化学工程与装备 2015(02)

- [28].尾矿干式堆存技术发展现状与方向[J]. 中国矿业 2014(S1)

- [29].食用油干式—冷凝真空脱臭系统的研究开发[J]. 粮食与食品工业 2010(06)

- [30].亚干式深孔钻削颤振试验研究[J]. 机械设计与制造 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7c0860c41bc2f86d8446136.html