# 电容式湿度传感器测试方法与测试系统研究

论文题目: 电容式湿度传感器测试方法与测试系统研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 测试计量技术及仪器

作者: 丁喜波

导师: 郭建英

关键词: 湿度传感器,测试系统,数字信号处理,数字滤波器

文献来源: 哈尔滨理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 湿度传感器已经在许多领域得到广泛应用。本课题是针对目前影响湿度传感器产量和产品质量的产品批量检测问题而提出的,目的是解决湿度传感器的高精度测试问题,减少测量误差,提高工效,降低生产成本,增强国产湿度传感器的竞争力。本论文从测量方法及系统设计两方面对电容式湿度传感器测试系统进行了深入研究,测试系统的对象主要是目前得到广泛应用的高分子电容式湿度传感器。文中对测量方法、误差修正技术、过采样技术及数字滤波技术等测试系统的几个关键技术进行了理论分析、仿真验证和应用设计,解决了电容式湿度传感器测试系统理论和设计上的难题。本文主要完成了以下几方面的工作: 1. 离散化的复数电压测量法及其数学模型的建立。进行了离散化的复数电压测量法的理论分析,建立了数学模型,并对以数字离散化方式完成测量进行了数学分析,给出了离散化参数。2. 离散化的复数电压测量误差跟踪修正技术。对复数电压测量的主要测量误差源进行了分析,提出了误差修正的数学方法,并建立测量误差跟踪修正数学模型。3. 谐波分析测量法。将傅立叶变换应用于测试系统中,采用傅立叶变换完成了从测量数据中提取信号的工作,并有效地将干扰噪声从测量数据中分离出来。4. 数字滤波技术的理论分析和应用设计。将经典数字滤波技术应用于测试系统中,完成了IIR 数字低通滤波器设计。将小波分析理论应用于测试系统中,进行了小波滤波器设计。5. 正弦波信号源频谱及失真度的理论分析。对作为激励信号施加到被测传感器上的正弦波信号的频谱及失真度进行了理论分析,为正弦波信号发生电路的D/A 字长、每波输出点数及运算放大器的确定提供依据。6. 采用过采样技术提高测量精度和抗干扰能力。由于进行数据采集时可能引入多种噪声,并且测试系统采用的DSP 芯片的A/D 是10 位,不能满足测试系统高精度测量的需要,所以在进行测控软件设计时,充分利用DSP A/D 转换速度快的优点,用过采样技术有效地提高了测量分辨力和抗干扰能力。7. 测试系统硬件电路设计。在基于DSP 的测试系统中,硬件电路以DSP

论文目录:

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 湿度传感器及传感器测试技术的研究与发展

1.2.1 湿度传感器的研究与发展

1.2.2 传感器测试技术的发展及存在的问题

1.3 数字信号处理技术的研究与发展

1.4 虚拟仪器与USB总线技术的研究与发展

1.5 课题的来源及研究的内容

第2章 电容式湿度传感器测量方法研究

2.1 电容式湿度传感器感湿机理及其等效形式

2.2 复数电压测量法原理及其数学模型建立

2.3 离散化的复数电压测量法

2.4 复数电压测量法测量误差跟踪修正技术

2.4.1 主要测量误差分析

2.4.2 跟踪修正测量电路

2.4.3 测量误差跟踪修正的数学模型

2.5 谐波分析测量法

2.5.1 傅里叶变换

2.5.2 谐波分析测量法的原理

2.5.3 仿真分析和DSP编程实现

2.6 离散化的复数电压测量法、谐波分析测量法的对比

2.7 采用过采样技术提高ADC转换器的分辨力

2.7.1 过采样技术的基本工作原理

2.7.2 基于DSP的过采样技术的实现

2.7.3 过采样仿真实验

2.8 本章小结

第3章 测试系统方案设计

3.1 测试系统的构成及方案设计

3.2 正弦波信号源电路设计及失真度分析

3.2.1 正弦波信号源电路设计

3.2.2 正弦波信号源波形频谱成分分析

3.2.3 正弦波信号源波形失真度分析

3.3 湿度源设计

3.4 本章小结

第4章 测试系统的数字滤波技术

4.1 干扰噪声分析

4.1.1 正弦波信号失真产生的噪声

4.1.2 热噪声的影响

4.1.3 A/D量化噪声的影响

4.1.4 杂散电磁场和交流电源串入高频干扰

4.1.5 工频干扰的影响

4.1.6 干扰噪声与数字滤波器设计

4.2 经典数字低通滤波器设计

4.2.1 数字滤波器类型及原型的选择

4.2.2 低通滤波器的设计方法和技术指标

4.2.3 数字低通滤波器的结构

4.2.4 数字低通滤波器仿真分析

4.2.5 数字低通滤波器的DSP编程实现

4.3 基于小波分析的滤波器设计

4.3.1 连续小波变换

4.3.2 离散小波变换

4.3.3 小波的多分辨率分析

4.3.4 小波基的选取及滤波尺度的确定

4.3.5 边界效应的解决方法

4.3.6 小波滤波仿真分析

4.3.7 小波滤波软件的设计与实现

4.4 滤波实例分析

4.5 本章小结

第5章 基于DSP的测试系统开发研究

5.1 基于DSP的测试系统的组成

5.1.1 测试系统的硬件电路设计

5.1.2 测试系统固件程序设计

5.1.3 系统软件设计

5.2 测试系统性能分析

5.2.1 基于DSP的测试系统硬件误差分析

5.2.2 测试系统的测试

5.3 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

发布时间: 2005-11-18

参考文献

- [1].有机—无机杂化湿敏材料的设计及纸基湿度传感器的研究[D]. 赵红然.吉林大学2018

- [2].基于石墨烯衍生物及类石墨烯的新型湿度传感器研究[D]. 李宁.西南交通大学2017

- [3].基于几种介孔结构材料的电阻型湿度传感器的性能研究[D]. 王蕊.吉林大学2010

- [4].氧化石墨烯的湿敏特性及其在微纳湿度传感器上的应用[D]. 姚尧.西南交通大学2013

- [5].基于几种低维有序介孔材料的电阻型湿度传感器的研究[D]. 夏岩.吉林大学2014

- [6].基于有机多孔聚合物的湿度传感器的研究[D]. 江凯.吉林大学2016

- [7].碳纳米管湿度传感器敏感特性研究[D]. 赵振刚.哈尔滨工业大学2012

- [8].金纳米粒子在传感器中的应用探索[D]. 陈雪皎.华东师范大学2012

- [9].声波谐振器及其传感器应用研究[D]. 轩伟鹏.浙江大学2017

- [10].功能性介孔化合物的设计及湿度传感性能研究[D]. 刘向威.吉林大学2013

相关论文

- [1].碳纳米管湿度传感器敏感特性研究[D]. 赵振刚.哈尔滨工业大学2012

- [2].电容法测量蒸汽湿度的研究[D]. 杜利鹏.哈尔滨工程大学2013

- [3].基于几种低维有序介孔材料的电阻型湿度传感器的研究[D]. 夏岩.吉林大学2014

- [4].氧化石墨烯的湿敏特性及其在微纳湿度传感器上的应用[D]. 姚尧.西南交通大学2013

- [5].电阻式纳米氧化物湿敏元件的特性研究[D]. 王竹仪.吉林大学2009

- [6].基于几种介孔结构材料的电阻型湿度传感器的性能研究[D]. 王蕊.吉林大学2010

- [7].基于平板电容模型的电容传感器以及新型压电传感器的研制与应用[D]. 尹凡.湖南大学2002

- [8].微机械电容式传感器及其相关特性研究[D]. 董林玺.浙江大学2004

- [9].多层膜结构电容式压力传感器及其CMOS兼容工艺的研究[D]. 周闵新.东南大学2006

- [10].新型电容传感器测量流动湿蒸汽湿度的研究[D]. 宁德亮.哈尔滨工程大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7c71dde27239c594756f674.html