# 蒙自铅锌硫化矿选矿废水的净化处理与资源化利用研究

### 论文摘要

选矿废水中含有大量对环境有害的物质,如固体悬浮物、重金属离子以及毒性有机物等。开展选矿废水的净化处理和资源化利用研究,可以起到保护矿山环境、循环利用水资源的目的,意义十分重大。本文以蒙自硫化铅锌矿选矿废水为研究对象,在进行选矿废水性质分析的基础上,结合选矿厂生产的实际情况,开展了选矿废水对铅锌浮选的影响、选矿废水的净化处理、选矿废水的回用、选矿废水资源化利用工艺等研究,实现了选矿废水的循环利用。水质分析结果表明蒙自铅锌矿选矿废水具有pH高、硬度高、金属离子含量高、CODCr高等特点。开展了选矿废水的pH值、主要金属离子含量、硬度、残余药剂含量等对铅锌浮选的影响研究,结果表明除水硬度外,其它各因素都对铅锌浮选产生了明显的影响,造成精矿质量下降或者回收率下降。选矿废水净化处理试验考察了自然净化、混凝沉降、活性炭吸附和化学氧化等方法对选矿废水的净化处理效果。混凝沉降试验确定了最佳混凝剂为聚合硫酸铁,最佳用量为40mg/L。经混凝沉降处理后,选矿废水中Pb2+含量由60.22mg/L降到3.18mg/L, CODcr值由300.40mg/L降到172.61mg/L。活性炭吸附试验确定了颗粒状活性炭作为吸附剂,最佳用量为150mg/L、吸附时间为45min；经活性炭吸附后,废水CODCr值降到78.93mg/L。废水净化处理研究为选矿废水的净化提供了指导思路和方法。在废水回用试验研究中,提出了三种废水回用的方法：调整药剂制度、与新鲜水配比使用、净化处理后回用。经“混凝沉淀+活性炭吸附”净化处理后的废水,对其进行浮选闭路试验,可得到铅精矿品位52.21%、回收率71.59%,锌精矿品位46.92%、回收率83.09%的指标,与使用新鲜水时的浮选结果接近。确定了选矿废水净化处理的原则流程,并提出了关于选矿废水资源利用的几点建议。根据蒙白铅锌选矿厂的生产现状,提出选矿废水部分处理、全部回用的方法,节约了废水处理成本,保证了生产的正常进行。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 选矿废水处理与利用研究的重要意义

- 1.1.1 水资源概况

- 1.1.2 选矿废水处理与利用的重要意义

- 1.2 选矿废水的来源、组成及特点

- 1.3 选矿废水的危害及对浮选过程的影响

- 1.3.1 选矿废水中有害物质对环境的危害

- 1.3.2 选矿废水直接回用对浮选过程的影响

- 1.4 选矿废水处理与利用技术的现状

- 1.4.1 选矿废水净化处理的常用方法

- 1.4.2 选矿废水净化处理和利用技术的应用现状

- 1.5 蒙自硫化铅锌矿浮选工艺简介

- 1.5.1 硫化铅锌矿高碱电位调控浮选概述

- 1.5.2 蒙自铅锌矿选矿工艺简介

- 1.6 本文研究的目的及内容

- 第二章 试样及试验研究方法

- 2.1 试样

- 2.1.1 试验矿样

- 2.1.2 试验水样

- 2.2. 试验药剂及设备

- 2.2.1 试验药剂

- 2.2.2 试验设备

- 2.3 试验研究方法

- 2.3.1 浮选试验

- 2.3.2 废水自然净化试验

- 2.3.3 废水混凝沉降试验

- 2.3.4 废水活性炭吸附试验

- 2.3.5 废水化学氧化试验

- 2.4 废水水质分析与监测

- 2.4.1 废水水质监测的项目与要求

- 2.4.2 废水水质分析和监测方法

- 第三章 选矿废水对铅锌浮选的影响研究

- 3.1 选矿废水的来源、分布及水质分析

- 3.2 各分支选矿废水对铅锌浮选的影响

- 3.3 模拟选矿废水pH值对铅锌浮选的影响

- 3.4 模拟选矿废水中主要金属离子对铅锌浮选的影响

- 2+含量对铅锌浮选的影响'>3.4.1 模拟选矿废水中Pb2+含量对铅锌浮选的影响

- 2+含量对铅锌浮选的影响'>3.4.2 模拟选矿废水中Cu2+含量对铅锌浮选的影响

- 2+含量对铅锌浮选的影响'>3.4.3 模拟选矿废水Zn2+含量对铅锌浮选的影响

- 3.5 模拟选矿废水硬度对铅锌浮选的影响

- 3.6 模拟选矿废水中药剂浓度对铅锌浮选的影响

- 3.7 本章小结

- 第四章 选矿废水的净化处理研究

- 4.1 选矿废水的自然净化研究

- 4.2 选矿废水的混凝沉降试验研究

- 4.2.1 pH值对混凝试验的影响研究

- 4.2.2 温度对混凝试验的影响研究

- 4.2.3 混凝剂用量对混凝试验的影响研究

- 4.2.4 助凝剂聚丙烯酰胺对混凝效果的影响

- 4.2.5 混凝剂的比较和选择

- 4.3 选矿废水的活性炭吸附试验研究

- 4.3.1 活性炭用量试验研究

- 4.3.2 吸附时间试验研究

- 4.4 选矿废水的化学氧化试验研究

- 4.4.1 pH值对化学氧化试验的影响研究

- 4.4.2 氧化剂用量对化学氧化试验的影响研究

- 4.5 本章小结

- 第五章 选矿废水的回用研究

- 5.1 通过调整药剂制度直接回用选矿废水

- 5.2 选矿废水与清水配比使用浮选试验研究

- 5.3 净化处理后的选矿废水回用试验研究

- 5.3.1 混凝剂用量对铅锌浮选的影响

- 5.3.2 氧化剂用量对铅锌浮选的影响

- 5.3.3 净化后的废水回用试验研究

- 5.4 废水回用闭路浮选试验研究

- 5.5 本章小结

- 第六章 选矿废水处理与资源化利用工艺流程

- 6.1 选矿废水处理工艺流程

- 6.2 选矿废水的资源化利用

- 6.3 选矿废水资源化利用成本分析

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].选矿废水的危害及治理技术研究进展[J]. 环境 2013(S1)

- [2].磷矿选矿废水深度处理以及废水对环境的危害研究[J]. 企业技术开发 2018(10)

- [3].选矿废水闭路循环减少尾矿对环境的污染研究[J]. 中国金属通报 2020(06)

- [4].高级氧化工艺降解选矿废水应用研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2017(06)

- [5].混凝沉淀法处理钨多金属矿选矿废水[J]. 中国有色金属学报 2014(09)

- [6].选矿废水的污染治理及其循环利用对策[J]. 科技创新导报 2008(04)

- [7].选矿废水资源化处理现状研究[J]. 民营科技 2018(05)

- [8].混凝沉淀处理锡选矿废水的研究[J]. 云南化工 2016(05)

- [9].选矿废水处理技术研究进展[J]. 山西化工 2014(01)

- [10].煤粉对选矿废水中乙硫氮的吸附特性研究[J]. 洁净煤技术 2019(06)

- [11].白钨矿选矿废水循环利用分析[J]. 世界有色金属 2020(01)

- [12].某钨钼选矿废水水质调研及混凝沉降试验研究[J]. 矿冶 2019(05)

- [13].某铅锌矿选矿废水的治理与回用试验研究[J]. 湖南有色金属 2013(02)

- [14].某铅锌矿选矿废水的治理与回用试验研究[J]. 湖南有色金属 2013(04)

- [15].接触氧化法处理铅锌矿选矿废水试验研究[J]. 广东化工 2012(06)

- [16].褐铁矿选矿废水综合治理措施研究[J]. 中国金属通报 2011(18)

- [17].改性上林沸石吸附选矿废水的研究[J]. 山东化工 2018(16)

- [18].生物接触氧化法处理选矿废水的影响因素[J]. 环境工程学报 2013(02)

- [19].选矿废水中残留药剂生物降解技术研究进展[J]. 洁净煤技术 2019(01)

- [20].含砷选矿废水治理研究及处理方案探讨[J]. 湖南有色金属 2011(02)

- [21].嵩县前河公司选矿废水深度治理方案可行性分析[J]. 资源节约与环保 2016(03)

- [22].响应曲面法优化污泥基吸附剂处理含铅选矿废水的实验条件[J]. 环境工程学报 2020(10)

- [23].氧化-絮凝法处理钨铋选矿废水[J]. 矿冶工程 2019(01)

- [24].几种测定选矿废水中丁铵黑药含量的方法研究[J]. 中国矿山工程 2017(01)

- [25].铜硫矿选矿废水对浮选的影响及处理现状[J]. 材料研究与应用 2016(01)

- [26].胶磷矿选矿废水净化处理与回用的工业应用研究[J]. 化工矿物与加工 2016(04)

- [27].铅锌选矿废水处理及回用研究[J]. 世界有色金属 2017(17)

- [28].混凝法处理锰矿选矿废水的试验研究[J]. 环境科学与管理 2010(07)

- [29].酸性矿山废水与含黄药选矿废水淋溶铅锌尾矿试验[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(01)

- [30].中和-混凝沉淀法处理选矿废水的工艺设计[J]. 现代矿业 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7cea64f26ab49e62b11d1a4.html